# 土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术探析金旭东论文_金旭东

摘要：随着时代不断进步与社会经济发展的迅猛，工程建设项目规模的逐渐扩大，大体积混凝土结构的应用愈发常见。大体积混凝土施工过程中，对于技术和施工控制都有较高的要求，目的是提升大体积混凝土施工质量，促进土木工程项目建设有序进行。基于此，文章立足大体积混凝土施工技术的特点，围绕大体积混凝土结构施工技术相关内容展开详细论述。

关键词：土木工程；大体积混凝土；施工技术

引言

城市化建设进程的深入推进，为大体积混凝土结构的应用提供了广阔的平台，大体积混凝土在土木工程建筑中所体现的技术优势愈发明显，为工程建设安全高效进行提供了技术支撑。大体积混凝土是指超过1m厚度的构件结构，自身结构有特殊性，容易在水化热、内外温度差异及湿度的影响下产生裂缝，进而导致大体积混凝土结构出现质量缺陷。针对大体积混凝土结构特点挖掘其质量问题成因，通过优化施工技术来不断提升其施工质量对提升土木工程建设水平具有积极作用。

1大体积混凝土施工技术特点

（1）大体积混凝土施工过程中，因混凝土一次浇筑量非常大，导致混凝土内部产生大量水化热，极易造成混凝土结构内外温度差异，内部水热化所产生的温差超出一定值后就会出现收缩裂缝。若在施工过程中外界温度和水热化所产生的温度差异过大，大体积混凝土内部水热化会使混凝土结构内部出现大量的裂缝，严重影响工程质量。因此在进行大体积混凝土施工的过程中，必须重视水热化问题。（2）在大体积混凝土施工过程中，必须确保大体积混凝土的整体性，所有混凝土浇筑需一次性完成，不允许预留任何施工缝，确保混凝土浇筑连续施工。大体积混凝土施工之前必须合理选择施工所用材料，并对其进行科学配比，降低大体积混凝土浇筑施工过程中所产生的水热化。严格制定施工流程，确保大体积混凝土施工的连续性，在大体积混凝土浇筑施工结束后，应及时进行养护管理，严格控制大体积混凝土结构的温度及湿度，保障大体积混凝土施工质量。

2土木工程建筑中应用大体积混凝土结构存在的问题

2.1混凝土发生收缩的原因

混凝土内存在四分之一的水机会使混凝土变硬，剩下的就蒸发了。在蒸发的时候，混凝土发生收缩并没有回到原来的体积，在外力的作用下就会发生裂缝。导致混凝土的收缩有以下几个方面的因素。第一是水泥的因素，水泥型号不同收缩度也不同；第二是掺合料的矿物百分比，混凝土的收缩程度随矿渣的增加而增加，硅灰含量增加，混凝土的收缩随粉煤灰含量的增加而减小；最后，减缩剂、干缩减缩剂和膨胀剂都会降低混凝土的收缩。

2.2温度变化的原因

由于大体积混凝土结构体积大，在进行施工的时候会产生大量内部水化热反应产生的热量，很难传递到混凝土上表面并及时排出，这就容易造成混凝土结构内部积热，引起混凝土结构变形，出现裂缝。此外，如果外部温度变化明显，混凝土结构会受到热膨胀和冷收缩变形的影响，而且大体积混凝土结构由于体积大、结构厚，当外部温度变化时，混凝土结构的外表和内部温度变化速度的差异也会导致变形程度的差异，内部与外部出现约束力，如果混凝土的内部约束力不在混凝土的承载力区间内，也会出现裂缝。

2.3施工技术的原因

在进行建筑施工的时候，是否选择了合适的施工技术，施工技术是否详实可靠，相关技术人员的专业素养是否过关等，都是对大体积混凝土的施工质量产生影响的重要原因。倘若施工技术与当地地质条件不符合，没有按照标准流程进行施工，都会致使大体积混凝土的质量受到影响，如果没有选择合适的技术按照流程操作，大体积混凝土就会出现不稳定的现象，极易出现裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3土木工程中大体积混凝土结构施工技术

3.1大体积混凝土配制

材料配制的科学与否对大体积混凝土的质量有直接的影响，根据土木工程建设需求调整好材料配合比例，可有效提升大体积混凝土结构质量。在实际配制过程中，需做好以下几点：（1）骨料的选择。粗细骨料的级配与混凝土的强度有很大关系，粗骨料需侧重于连续级配、粒径较大、质量优良的石子，细骨料以中砂为主，这样还可有效降低水和水泥的用量，从而有效降低混凝土的泌水和收缩现象发生几率，来满足大体积混凝土结构的施工标准。（2）外加剂使用。结合工程的使用需求，对各配比原料进行优化配置，在选择外加剂时，要注重外加剂的质量和综合性能满足大体积混凝土结构的建设标准，通常情况下选用缓凝剂、减水剂等居多，为提升材料配比的稳定性，必要时添加适量的粉煤灰和矿渣粉。（3）优选水泥品种。为降低因水泥水化热造成的混凝土内外温度差异，尽量选用凝结时间长、水化热系数低的水泥制品，如火山灰水泥或矿渣硅酸盐水泥等，并适当降低单位混凝土的水泥用量，以延缓混凝土温度上升问题，确保混凝土硬化后体积的稳定性。

3.2大体积混凝土搅拌

为了提高土木工程中大体积混凝土结构施工质量，在前期施工中，就必须要重视混凝土的浇筑工作质量。因此在施工过程中，施工人员需要严格的遵守大体积混凝土搅拌要求，并且在搅拌过程中，需要实时监督搅拌质量和投料比，控制搅拌时间和顺序，最终得到达到施工要求的大体积混凝土。除此之外，施工人员在实际搅拌混凝土时，还需要根据土木工程不同环节所需要的数量进行搅拌，保证现做现用，并且在搅拌时，要控制第一次投放料的数量，对搅拌设备进行及时的清洗，保证大体积混凝土搅拌的质量。

3.3混凝土浇筑

在大体积混凝土浇筑作业中，连续浇筑和多层连续浇筑方式均可，具体需要参照工程实际和施工标准合理选取。例如在公路工程施工中，就需要对混凝土路面的具体浇筑厚度予以确定，然后在此基础上，科学合理设计振动器的振动深度、振动性能等，以此来满足工程实际浇筑需求。在具体浇筑中，无论是选择整体分层连续浇筑还是推移式连续浇筑，均为满足混凝土结构的稳定性。一般从低处开始浇筑，沿着长边方向从一边开始向另一边进行，亦可以多个点同时开始浇筑。浇筑作业中，相邻两层混凝土间的间距以及浇筑时间务必要把控好。特别是对于面积较大的混凝土浇筑，更需要严格把控其渗透性和固体自身的铸件厚度，一般需要保持在3m以内。具体浇筑过程中，可以运用多层连续浇筑，显著降低大体积混凝土的温升问题，提升混凝土结构的稳定性。

3.4混凝土养护

第一，在大体积混凝土完成浇筑之后，要在混凝土面层立即覆盖保温措施，可以选择塑料薄膜进行混凝土面层的覆盖。第二，在大体积混凝土刚刚浇筑完成时，其水化速度非常快，为了有效地保障混凝土质量，必须在覆盖好薄膜之后立即进行保温措施，防止混凝土出现裂缝。第三，对大体积混凝土施工中的梁柱节点、插筋处是养护的难点，在进行这些细节部位的混凝土保温措施时必须加强重视，做好覆盖，减少施工中的裂缝。第四，在混凝土施工完成施工之后，覆盖的保温薄膜材料在经过专业的测量部门对温度进行检测合格之后，方可将塑料薄膜揭开，保障混凝土的正常散热。

结语

总而言之，大体积混凝土在建筑行业的重要地位不言而喻，根据这种情形，保证施工质量就显得十分迫切。施工技术是影响整个建筑质量的重要原因，所以在施工的时候，要选择适合的施工技术，并严格按照标准进行材料的配制以及相关操作流程，避免施工过程中出现裂缝，保证整个工程质量的提高。

参考文献

[1]王敏清.大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用探析.建材与装饰，2019（36）.

[2]唐彬.探讨大体积混凝土结构施工技术在土木工程中的应用.建材与装饰，2019（38）.

[3]陶金华.大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用.现代物业(中旬刊),2019(33).

论文作者:金旭东

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/59acc0b693e480be6cc1f858.html