# 高层民用建筑暖通空调设计注意事项探究论文_高彩峰

摘要：在高层民用建筑暖通空调设计中，只有明确其中的相关注意事项，并采取有效的解决对策，才能确保暖通空调设计规范、完善，可充分发挥自身应有效用。同时为设计人员优化高层民用建筑暖通空调设计提供相应理论依据与实践指导。基于此，以下对高层民用建筑暖通空调设计注意事项进行了探讨，以供参考。

关键词：高层民用建筑;暖通空调设计;注意事项

引言

在整个建筑工程的发展过程中暖通工程属于重要的基础内容，为了保证暖通工程的施工质量与效率就需要做好充分的前期准备工作。这其中就涉及到工程的设计方案，如果设计方案出现了很大的问题或者质量不高就会导致后期的工程施工质量受到不良的影响。在现代科学技术不断发展的当今社会中，我国暖通工程的施工技术也在不断的创新与优化。但是由于当前的暖通工程设计中存在一些不良的问题需要改进。所以设计人员与施工人员需要在日后的工作中加强对这些问题的关注。

1高层建筑暖通空调的常见类型

近年来，高层建筑在国内进入高速发展期，全国各地从办公写字楼到宾馆酒店建筑，从居民住宅楼到商住一体公寓等高层建筑越来越多，与此同时，暖通空调行业也步入了高峰期，各种类型的暖通空调设备被用于不同种类的高层建筑中。当前国内常见的高层建筑暖通空调主要有三种类型：其一为全空气暖通空调系统，该系统通过利用空压机来促进室内外空气流通以实现调节室内温湿度以及制冷、制热的功能，在商业酒店与金融大厦等高层建筑中应用广泛；其二为“空气—水”暖通空调系统，该系统通过利用冷水和空气来进行热值转换，祛除室内的热分子与湿气，以达到降温除湿、促进空气流通的效果，在需要快速制冷的高层建筑中最为常见；其三为全水暖通空调系统，该系统通过利用冷却水为介质来进行室内温湿度、空气的调节，其在原理上较前两者更为复杂，但适应性和稳定性也更强，适用于各类高层建筑。

2暖通空调设计应遵循的原则

2.1效益性

设计主体应当意识到建筑施工的本质目的是为了取得市场效益，因此在暖通空调设计的过程中，也应当遵循效益性的原则，要在控制投资成本的基础上实现预期效益。设计主体应当着重把握暖通空调安装中的软件和硬件，这两者占据了暖通设计投资的主要比重。对空调设备的选择以及线路的铺设都是硬件的安排，它们依赖着设计主体在规划阶段的有关操作。而温度和湿度的控制都是软件的规划。设计主体应当对施工图纸进行反复的确认和调整，要全面考虑可能影响暖通空调安装的主客观因素，并选择最为合理可行的施工方案，以此来保证后续各项实际操作的顺利开展。除此之外，建筑也要实现对各项空调设备的动态监督，要安装相应的电子监控设备，以此来提升建筑的自动化控制水平，并减轻相关人员的压力和负担，提高空调风险排查的效率和速度，避免出现较为大型的安全事故。

2.2稳定性

高层建筑的暖通空调系统承载着高层建筑物的供暖、供电、供气及通风等功能，因此，稳定性是关乎高层建筑功能实现和安全性能的重点。在对该系统进行节能环保设计时，其一应严格按照国家标准和地方规范，结合项目所在区域气候、建筑物功能等进行规划设计；其二应考虑建筑物投入使用后采暖、用电、用气等方面的变化，注重设计的灵活性；其三还须重视相关设备在建设安装和运行维护中的安全问题，以提高该系统的安全性能，保障其稳定运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3调节性

尽管当下暖通空调的安装和施工已经成为建筑项目的普遍现象，但由于建筑内部居住的群众具有多样性，因此不同个体对于温度和湿度的要求也存在明显的区别。在这种情况下，为了尽可能满足不同个体的基本需求，同时也能够减少暖通空调的能源消耗，设计主体应当遵循调节性的原则，要提升暖通空调的适应性。设计主体应当着重分析暖通空调的核载能力，特别是就高层建筑而言，以此来作为调节的参考依据。同时值得注意的是，暖通空调的可调节性建设也成为当下建筑企业投资的主要方向之一。

3高层民用建筑暖通空调设计注意事项

3.1科学的使用变频技术

众所周知，变频技术在当前暖通空调中得到了广泛的应用空间，不但可以根据室内的实际需要自动进行使用频率的调整，通过系统运行的数据信息进行合理的分析，计算出暖通空调节能使用的最佳频率，实现对空调能源消耗的控制。与此同时，对暖通系统中的水流量及风量进行调节掌控，从暖通空调的实际实际情况作为主要切入点，适时对变频技术进行合理的优化，从而使整个暖通空调能源消耗控制在合理的范围，从而达到节能的目标。

3.2设计需与建筑情况相符

在高层民用建筑暖通空调设计中，首先需充分调查建筑内部与外部环境情况，了解各项与建筑项目有关的信息内容，包括建筑楼层、面积、高度、内部结构等，注意保障暖通空调设计始终与建筑功能、建筑平面规划等相对应，且需认真参照建筑相关图纸，单独规划出防火区与防烟区。例如，在该高层民用建筑工程的机械通风系统设计中，考虑到建筑工程间地下车库与设备房等设置于建筑地下1层与2层中，相比于建筑地上各层，地下2层的排烟量与补风量更大，因此在设计该区域机械通风系统时，在充分参考该建筑平面规划设计图的基础上，选用两层通高竖风井，根据建筑外立面将风口位置设置在建筑外不同方向，确保风口位置能始终配合建筑外立面。风口距建筑底面应为10cm。在进行该高层建筑工程的制冷机房、锅炉房选址设计时，设计人员同样在认真参考医院整体规划图纸的前提下，结合具体建筑功能，最终将临近空调区的商用楼1层锅炉房作为该工程锅炉房设置位置。这主要是由于该位置临近空调区，可大幅缩短输送管道长度，有效避免出现大量输送能耗。加之在商用楼1层设置锅炉房，其对民用建筑功能影响较小，具有良好的安全性。

3.3加大暖通节能方案的完善力度

要想使暖通空调达到一个理想的节能性能，在暖通空调系统的设计之初，就要对空调的使用环境、所需要温、湿度指标进行合理的分析，还要考虑到空调送风系统的要求，根据实际需要适当的做出调整。如果对于送风方式没有强制要求，在暖通空调部件的使用上，应以单风管作为暖通空调的主要部件。其次，对冷热水系统调控过程中，为了更好的控制能源的消耗，可以应用闭式循环，其不但可以更好保证通风的性能，还可以对空气品质进行科学的掌控。另外，在进行暖通空调节能设计期间，要对水泵压力进行合理的调控，在对变风量进行设计时，要对不同房间的要求进行适当的调整，从而实现节约能源的性能。

结束语

相关工作人员在实际进行高层民用建筑暖通空调设计时，需保障暖通空调设计始终与建筑功能及建筑实际情况相符。严格依照国家相关设计规程规定，合理设计暖通空调负荷，并科学选用空调循环水泵等相关装置，在充分保障暖通空调设计的安全性与舒适性的基础上，积极将各种先进节能技术引入其中，从而更好地完成高层民用建筑暖通空调设计工作。

参考文献

[1]郝雪.民用建筑暖通空调设计技术措施[J].居舍,2019(28):112.

[2]鲁姣.民用建筑暖通空调设计注意事项[J].绿色环保建材,2019(06):76.

[3]梁宇.高层民用建筑中暖通空调设计的关键点刍议[J].居舍,2019(13):100.

[4]金香菊.高层民用建筑暖通空调设计的几个关键点分析[J].住宅与房地产,2018(34):51.

[5]李少雄.高层民用建筑暖通空调设计注意事项[J].居舍,2018(34):100.

论文作者:高彩峰

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/59c14458532043a251c3636a.html