# 试论城市道路与桥梁常见病害及防护措施论文_李震宇

摘要：要想从根本上确保城市的正常发展，提升交通质量至关重要，在实际的调查中发现，针对道路与桥梁的各类病害问题，相关人员必须要抱有严谨的工作态度，采用科学合理的措施，将道路与桥梁的风险系数降至最低，这样才能切实保障民众的人身财产安全，对于那些常见的病害问题，更是要积极寻找原因，“标”“本”兼治，避免出现劳民伤财的交通意外情况。

关键词：城市道路与桥梁；常见病害；防护措施

引言

随着我国城市化建设进程的加快，城市内部的交通工具数量也出现了极为明显的提升，这为道路桥梁的正常使用带来了一定的挑战，道路坍塌、桥梁裂隙问题时有发生，为了进一步完善相关人员的保护意识，本文就城市道路与桥梁的常见病害，以及防护措施展开探究，希望能够起到积极的参考作用。

一、道路桥梁工程病害处理的实际意义

道路和桥梁是城市化发展的主要因素，为了促进中国的经济发展，一直在加强有关的道路和市政桥梁的建设，使得建筑规模不断增大，数量持续增加。道路和城市桥梁的稳定性直接影响了居民的日常活动。如果桥梁存在安全问题时，它会带来一系列的问题，诸如，城市交通拥堵，人员流动不便以及对居民的人身安全造成严重的威胁等等。因此，有关部门必须高度重视桥梁施工质量，加强桥梁维修保养工作，及时发现存在的问题，采取科学措施加以解决和改善问题，对桥梁施工进行有效的处理可以确保人们的生命财产安全。当道路和桥梁施工中发生结构沉陷或裂缝等病害时，就无法保证项目的整体质量，外观，稳定性和项目可靠性，车辆的行驶安全无法得到保证，从而对整体的交通环境造成了负面影响。在这些公路桥梁联合项目中，及时对病害进行快速处理可以确保项目整体稳定性和可靠性，并创造一个安全的交通环境。如果当这些病害发生，不仅会影响到项目的外观，而且使得相应的负载能力也大大降低，这使得车辆的正常安全行驶受到限制。通过对这些病害的快速治疗，公路和桥梁项目的能力得到了很好的保护，从而可以满足人们的日常出行需求。

二、常见道路桥梁工程病害

1、地面不均匀沉降

道路和桥梁工程中的常见病害是土壤的不规则沉降。产生此现象的原因主要在于：在相应的道路和桥梁基础层进行了不合理的设计，并且在正式施工过程中，并未对施工现场的环境得到详细的控制管理，因此使得施工过程中隐藏着一些安全隐患。此外，如果未按照相应的标准规格进行管道安装工作，在管道底部检查，回填和管道周围的土壤压实过程中发现违规行为等等，这些不合理的现象都会导致拥有湿陷性特点的黄土地区在经过长期使用后，经历过长期的渗水作用，会使得道路的路面承载力降低，从而出现路面沉降不均匀的情况。

2、腐蚀问题

腐蚀是桥梁工程中最常见的病害之一。通常，腐蚀问题可以在桥梁工程的外观上直观地发现。例如，桥梁工程的表面包括由腐蚀引起的涂层，麻面甚至涂层脱落等的情况，都是受到腐蚀因素的影响。然而，产生腐蚀的原因有很多，主要是受自然环境的影响。在雨，风，沙和温度等自然环境中，使得桥梁工程的外观受到腐蚀。所以，在后续的工程维护工作中，有关的工作人员应加强管理工作，定期监视桥梁工程，检测腐蚀的发生，并采取措施进行修复。腐蚀对桥梁工程的外观有直接的影响，然而在不进行长期维护的情况下，也会使得内部结构的耐腐蚀性会大大降低。因此，为保证桥梁工程的总体结构，必须适当进行防腐工作。同时，有必要检查桥梁工程的腐蚀情况，例如内部结构，钢筋，混凝土等在发现存在的问题时，就应该立即解决，以免雨水和其他物质进入桥梁工程的内部结构。当桥梁工程中的钢筋腐蚀时，它们会逐渐的生锈并腐蚀，使得混凝土膨胀，牵引力增加，导致桥梁工程中出现裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、道路桥梁钢筋锈蚀的问题

在建设完成后正式使用的道路桥梁项目中，可能会发生道路和桥梁的表面和剥蚀，并且表面剥蚀可能表现为蜂窝、出现起皮、剥落等情况。钢筋通常用于加固道路和桥梁的混凝土结构，当钢筋与空气中的化学元素接触时，它们容易和其发生化学反应，从而出现膨胀的现象，同时，混凝土的内部会出现一种异常的张力，这种张力使锈蚀钢筋附近的混凝土破裂。造成此问题的另一个原因是混凝土结构中存在着细小的管控，从而使得钢筋与空气中的水和氧气等化学元素接触，发生反应，致使表层被剥蚀。

三、道路桥梁工程中常见病害的施工处理技术

1、裂缝处理技术

在解决道路桥梁工程裂缝问题的情况下，工程技术人员应该深入的分析道路桥梁面裂缝的形成原因、宽度以及温度等因素，然后结合桥梁的建设具体情况，确定最佳的处理技术。其中，最为有效的裂缝处理技术如下所示：①表面修补法。道路桥梁路面裂缝处理环节，表面修补法最为常见，其使用的效果非常的明显。在具体实施环节，工程技术人员要及时清理裂缝结构，同时还需要涂刷一定的黏结剂；②注浆修补法。该方式主要是处理裂缝程度适当的情况，具体就是应用设备向裂缝的位置上灌入水泥砂浆、环氧树脂等施工材料，可以全面的提升材料的黏结性，填充裂缝结构，可以达到应有的效果；③填充修补法。该方式一般都是应用到病害比较严重的情况之下，在施工中需要使用多种施工材料，通过水泥砂浆、环氧砂浆等材料进行加固施工，可以提高裂缝处理效果。

2、处理钢筋锈蚀技术的合理措施

在工程实施的过程中，需要在钢筋表面涂刷一层保护层结构，也可以通过使用电化学的方式来进行钢筋材料的防护处理，对于钢筋防腐蚀的处理效果有着明显的作用。此外，还需要加大力度进行路桥钢筋腐蚀方面的检测，及时的进行锈蚀风险的处理，可以通过喷砂法来处理锈蚀问题，可以使得钢筋性能达到标准的要求，满足桥梁的正常使用需要。

3、路桥不均匀沉降的处理技术

对于道路桥梁项目中所存在的不均匀沉降问题，可以采用多种方式进行处理，以满足项目的运行需要。以完善排水工程为案例进行分析，选择最佳的设计方案与处理措施，从而可以更好的拦截地下水，避免给路基产生较大的冲击作用，及时的将地下水排出到其他的位置上，可以大大提升路基结构的干燥度与稳定性，防止地下水的集聚、下渗导致结构的损坏。土工格栅与加筋施工技术是当前应用到国外的过渡段不均匀沉降的主要昂视，其有着非常明显的效果。对于道路桥梁所存在的路基沉降严重的问题，可以直接把覆盖材料粘贴到桥梁的外部位置上，可以使得桥梁的受力效果达到最佳状态。在具体的实施环节，要结合沉降的实际情况，选择最佳的路面修补、填筑、置换、压实、灌注等方式，可以更好的消除不均匀沉降所产生的影响，提高工程的综合性能。

4、定期开展维修养护工作

要想全面的处理道路桥梁病害问题，就需要及时的进行维修与养护管理，进行定期养护施工，可以及时消除病害问题，切实提升桥梁的运行质量水平。从这个角度出发，可以全面的延长桥梁的寿命，还能够避免由于养护不到位而出现的严重风险问题，给人民提供更好的交通运行服务。

结束语

总而言之，针对城市道路和桥梁的那些常见病害问题，相关人员要端正自身的工作态度，结合实际情况，提出合理的防护措施，从根本上强化道路和桥梁的工程质量，确保其后续能够为民众营造出一个安全的使用感受。

参考文献

[1]孙艳刚.城市道路与桥梁常见病害与防护措施[J].建材与装饰，2018（37）：252.

[2]袁猛.城市道路与桥梁常见病害与防护措施[J].建筑技术开发，2018，45（11）：104-105.

论文作者:李震宇

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷23期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/59c63219dbee18c71511138e.html