# 立体绿化工程在园林绿化的施工技术分析吴晓伟论文_吴晓伟

摘要：近年来，在城市化的快速发展过程中，生态文明城市建设成为城市发展的总体目标，要求城市建设与发展的过程中不仅要注重经济价值的创造，还需要加强生态环境保护与恢复。园林绿化工程建设是城市建设的重点内容，其可以充分发挥园林绿化的生态功能，创造良好的城市景观与生态效益。立体绿化工程是当前园林绿化中最为常用的一种形式。基于此，本文分析了园林绿化中立体绿化工程施工技术的具体应用，有利于加快生态文明城市的建设步伐，促进城市的现代化发展。

关键词：立体绿化工程；园林绿化；施工技术

近年来，在园林工程项目逐步增多的过程中，立体绿化工程项目也随之兴起。立体绿化工程充分利用了各种的立体条件，将攀爬植物、栽培植物等作为工程要素，通过铺贴、衣服等手段对建筑空间结构加以优化的绿化手段，这种技术属于一种新型的绿化技术，不仅改变了原有建筑空间结构的状态，还为人们创造了更为舒适的生活环境。当前，城市化进程加快，城市生态环境保护与恢复成为人们关注的重点问题，为立体绿化工程在园林工程中的应用符合可持续发展的原则，提高了城市的绿化效果。

1.立体绿化工程的相关内容

1.1立体绿化工程的基本概念

立体绿化是当前园林工程绿化中的一种重要表现，其在具体的实施过程中，主要是通过对立体条件的利用，根据建筑物、建筑设施的空间结构等实施绿化设计，并结合建筑结构特征，将各类攀爬植物应用于建筑立体结构中，形成独特的立体绿化景观[1]。从当前立体绿化工程的应用与发展来看，这种绿化技术被广泛应用于立交桥梁、建筑墙面、屋顶、护坡、门庭、阳台等结构中，提高了立体结构的绿化效果。

1.2立体绿化工程的独特价值

与一般的平面绿化相比，立体绿化工程具有明显的优势：（1）充分发挥了空间优势，具有占地面积小的特征，即使是在极为有限的面积区域内，也能够充分展现出植物的观赏性与美观性，因此，立体绿化技术的应用，大大避免了绿化建筑面积的有限性所引发的施工问题。（2）立体绿化利用其结构优势，其营造的绿化效果更具层次性与独特性，是传统的平面绿化景观所无法达到的。很多城市中，立体绿化已经成为园林绿化的重要组成部分，有效提升了城市的绿化效果，净化了空气质量、减弱了噪音，为人们创造了更为舒适的生活环境，且立体绿化的应用有效减弱了城市的热岛效应，改善了整个城市的生态环境[2]。（3）立体绿化工程的施工相对简单与灵活，施工人员需选择最佳的时间周期。通常情况下，根据大部分植物的生长周期，早春与晚秋，也就是3月与10月的时间周期内，进行立体绿化施工能保障植物的成活率。

2.立体绿化工程的应用

2.1墙面绿化

由于立体绿化工程具有多方面的优势，该种施工技术已经逐步被应用于各个方面。墙面绿化属于一种重要类型。墙面绿化的占地面积相对较小，但是却可以保障较大的绿化面积。在建筑工程项目中，墙面是重要的结构构件，墙面绿化工程中，主要是在建筑结构的外墙与围墙表面，采用铺贴与攀援的方式来进行植被的布置，这种植被布置方式下，突破了平面绿化的局限性，有效保障了良好的绿化效果。园林绿化工程中，墙面绿化方式的应用极为普遍，要保障其绿化效果，有关施工人员需要结合墙面的材质类型、颜色构成，选择合适的植物。一般情况下，如果建筑墙面相对粗糙，则选用攀爬类植物更为适用，而如果墙面相对光滑，则应选吸附性较强的植物。此外，在植物的选择上，还需要根据墙面的朝向来选择[3]。

2.2屋顶绿化

屋顶绿化也属于立体绿化的一种，在建筑屋顶结构中，应用立体绿化的方式，大大提高了屋顶的美观性，使得屋顶的绿化效果更为立体。屋顶绿化施工时，主要是将相应的植物种植于屋顶，形成屋顶植物景观，在屋顶形成了更具特色的景观。当前，在可持续发展理念的影响下，一些建筑工程逐步提高了对屋顶的蓄水力度，但是，由于很多屋顶的承受能力不足，即使在屋顶种植了相应的植物，其植物保持最佳的生长状态。因此，屋顶立体绿化中，需要结合建筑物的具体情况，选用合适的花草植被，保障绿化效果。

2.3坡面绿化

坡面绿化属于一种生态护坡工程，在裸露的坡面，将植物种植与土木工程护坡加以结合，有效发挥了对裸露坡面的生态防护作用。但是，坡面绿化工程建设过程中，有关人员需要坡面的具体情况，在保障边坡稳定性与安全性的基础上，选择最佳的植物，并使得该绿化景观可以与周边的环境相协调。如果是园林湖泊护坡工程，多选用耐湿、抗风的攀爬类植物，而如果是园林道路与桥梁两侧的坡地结构，多选用减噪、抗污染的植物。

3.立体绿化工程相关技术要点

3.1立体绿化植物的选择

园林绿化中，如果采用立体绿化工程，最为关键的就会要做好植物的选择。在我国，在不同的区域内存在着气候、地理条件的差异性，因此，在植物的选择上，要综合考虑多方面的因素，分析不同植物之间的生长差异性。立体绿化工程的植物选择上，所选择的植物除了要符合区域内的自然地理条件，还需要结合周边的自然景观、建筑结构等，保障立体绿化景观除了可以满足区域的绿化要求以后，还能够与周边环境形成协调性景观，为人们带来美的体验与享受。立体绿化与平面绿化有所区别，必须要结合立体绿化的位置、环境等，来选择最为合适的植物。比如，如果是墙面绿化工程，需结合墙面的高度、宽度与周边的环境因素，为植物创造最佳的生长环境。如果是建筑体朝阳面，选择喜阳植物最好，如果是工业厂房等建筑结构，需选用抗污染性较强的植物[4]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2立体绿化植物的搭配

立体绿化工程建设中，除了要进行植物的科学选择，还需要结合绿化的具体要求，充分考虑不同植物之间的适配程度等，比如，可以根据当地人们对颜色的喜好来进行不同植物的科学搭配，使得不同的植物可以实现良好的配合，考虑不同植物的生长速度、季节性生长特征等，实现植物色彩、造型的协调性，形成富有层次感的园林景观效果。立体绿化植物的搭配能够大大提高园林绿化景观的整体效益，在搭配上需考虑空间、色彩等要素，提升植物配合效果。比如，立体绿化工程中，如果是春季，要尽量实现绿叶植物与早春花卉的结合，形成朝气蓬勃、万物复苏的景观效果，比如迎春花与柳树的结合；而晚秋与初冬需选用长青植物。在植物的搭配上，一般包含了点缀式、垂直式、情景式等，通过这些不同搭配方式的结合，营造了更具三维性的立体景观。

3.3立体绿化植物栽培基质的选择

立体绿化工程中，植物移栽是其中的关键环节，只有为植物移栽创造了良好的环境条件，才能够提高植物的成活率。植物移栽过程中，土壤酸碱性是其中的一个关键指标，在植物的选择与搭配上，都需要将土壤酸碱性作为一个重要的考核指标，土壤酸碱性适合，不仅能够保障植物良好的生长态势，还能够为后期的养护管理提供便捷。如果在植物选择上选用了一些不适宜的植物，其移栽将会消耗大量的人力物力。移栽基质的选择上，一般选用透气性好、渗水性好、肥力充足、土质疏松的区域。由于立体绿化工程中，攀爬类植物的应用相对较多，在栽培过程中，需要将种植池的高度与宽度都控制在0.4～0.45m左右，并在种植池底部留有一定的排水孔。如果立体绿化工程属于墙壁与栅栏桥体的植物移栽工作，需要在相应的设备上设置种植槽，将各个种植槽的深度与宽度分别控制在0.5m与0.4m左右。攀爬类植物的生长过程中，在外力作用下其可以保障良好的长势，比如，在植物生长区域内设置一些辅助网，使得植物可以顺势生长。由于存在不同植物的搭配，需将不同植物之间保持一定的距离，避免干扰。

4.立体绿化工程施工技术

4.1模块化施工技术

模块式施工技术主要是针对墙面绿化工程而言的。具体的应用过程中，模块式绿化技术下，经由修剪以后的植被呈现出几何体形状，将这些植被搭放于建筑骨架结构中，这种绿化技术的应用大大提高了绿化质量，呈现了独特的绿化景观。在园林工程中，进行植物模块的划分，将不同的植物种植在特定的模块内，随后，当植物满足一定的绿化条件以后，将该模块安装于墙面结构上。相比较而言，模块化绿化技术的种植相对便捷与灵活，后期的养护与维护相对简单，与花盆种植植物相类似，一旦在后期的生长过程中发现某一植物生长状态不佳，只需要将其取下即可。在模块式绿化技术的应用过程中，为保障其良好的应用效果，有关施工人员需注意以下要点：（1）充分分析外墙的承重，并要分析实施绿化以后所增加的重量，将其与墙体承重加以对比，判断墙体是否能够满足绿化重量。（2）科学应用灌溉方式。在模块式绿化技术的应用过程中，需结合绿化的具体情况，进行绿化方式的科学选择。人工灌溉不适用于模块式绿化技术中，而在此技术下的灌溉技术需进行灌溉设备的安装，在单元模块的安装之前，提前进行水管、施肥装置、水泵等自动浇灌设备的安装，使得模块内能够进行浇水量的严格控制，实现自动浇灌。

4.2铺贴式施工技术

铺贴式绿化技术下，将毛毡等作为介质，将植物种植其上，直接将这些介质铺贴于建筑空间结构上。从当前立体绿化铺贴式技术的应用来看，主要包含了毡布墙体绿化、种植毯式墙体绿化、水培式墙体绿化。与其他的立体施工技术相比，铺贴式施工技术的优势主要体现在其成本相对较低，绿化方案具有可选择性，施工人员可以根据绿化要求，进行绿化方案的选择，且该种技术条件下，绿化面积的调整与管理相对便捷，该绿化带的形成对建筑结构起到了一定的防水作用[5]。

4.3攀援式施工技术

攀援式绿化施工技术下，充分利用了攀援植物的生长特征，在楼房、土墙、棚架等结构中最为常用。具体来说，在相应的区域内，架设钢丝网、铁丝网等设施，可以起到重要的辅助作用，保障植物良好的生长状态，而钢丝网等的架设为植物攀爬提供了便捷，在建筑结构上起到了一定的墙体保护作用[6]。在攀援式施工技术的应用中，需尽量将吸附能力强的植物作为主要的植物类型，比如，在相对粗糙的墙面上，选用爬山虎、凌霄等；而在相对光滑的墙面上，可以选用蜈蚣藤等植物，这些植物的吸附能力强，可以牢固攀爬于墙体表面。但是，攀援式施工技术的绿化时间相对较长，植物生长过程中，可能会对墙体表面产生一定的损坏。

4.4布袋式施工技术

布袋式绿化技术的应用过程中，主要是在布袋中种植植物，以毛毡等作为载体，将布袋固定于这些载体上，从其应用来看，该种施工技术在景观墙、低矮墙体、临时性植物装饰结构中更为适用，能够取得理想的应用效果。从当前布袋式施工技术的应用来看，黄金榕、变叶木、白掌等是首选植物。

结束语：

近年来，在园林绿化工程项目中，立体绿化技术的应用越来越普遍，这种绿化施工技术与传统的铺面绿化技术有所区别。立体绿化与其他绿化技术的结合，保障了园林工程中良好的绿化效果，创造了更有层次性的立体绿化景观。

参考文献：

[1]叶斌. 对于城市园林立体绿化工程施工技术的思考[J]. 花卉, 2018(12).

[2]钟杰姿. 立体绿化工程的主要施工技术探析[J]. 现代园艺, 2016(11).

[3]谢铭鸿.立体绿化在园林工程施工中的应用研究[J].福建建材,2019(06):69-71.

[4]黄卫. 奉贤生活垃圾中转站及厕所立体绿化施工技术[J]. 上海建设科技, 2016(3):56-58.

[5]王树刚.探究园林绿化立体绿化工程的施工技术[J].建材与装饰,2018(49):61-62.

[6]李静.城市园林立体绿化工程施工技术探究[J].南方农业,2018,12(18):72-73.

论文作者:吴晓伟

论文发表刊物:《城镇建设》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5a003f67a556c136e0cbec80.html