# 园林工程中的绿化种植施工关键技术研究论文_周丽芳

摘要：为了满足广大人民群众对于环境绿化的需求，我国相关部门愈加重视园林建设问题，不断加大对园林苗木的培育种植力度。但就当前情况来看，我国的园林培育技术尚不完善，在树种选择方面仍存在不合理现象，导致园林建设整体质量的下降，不利于人们生活质量的提高。要想从根本上解决这一问题，需要不断优化园林种植培育工作，尽可能提升苗木成活率，改善生态环境。

关键词：园林工程；绿化种植；施工技术

为了契合我国社会当前发展的整体需要，那么就要对城市建设的质量予以进一步的重视，改善当前城市的环境，为此就要对园林工程的建设予以进一步的重视，通过合理的绿化种植来提升城市的生态环境质量，这样可以为城市居民提供一个更加适宜进行居住的环境，在进行园林工程的建设过程当中，最重要的就是要进行绿化种植，所以要对种植和维护等施工关键技术加强重视，有效的提升园林工程的建设质量。

1园林绿化种植工程概述

园林绿化工程具有生态保护的功能。在工程施工中，需结合当地的气候环境、水文地质条件和土壤的特征选择植物类型。根据植物的特点选择绿化种植施工技术，从而增大植物的成活率，促进植物健康生长，根据植物的特性选择种植的季节。植物种植前需了解土壤的理化性质，确保种植土壤能够满足植物种植的条件和要求。且绿化种植施工中，施工人员要严格按照标准要求把控每一个细节。

2园林工程绿化种植施工原则

一是要根据园林工程所处环境、地质及水文特征进行绿化植物的选择，保证栽种质量。二是绿化种植施工技术的选择要与栽植植物与花草自身的特点相适应，从而提高栽植的成活率。三是了解植物特性，根据其特性选择适宜栽植的季节，为植物健康成长提供良好环境。四是在植物栽植前，要对栽植土壤的理化性状予以了解和研究，确保土壤符合植物栽植的标准。同时，在土壤性能研究中，植物渗水性能也是需要重点考虑的内容之一，以免因水分缺失导致植物出现发黄、枯死等现象。五是要确保绿化种植施工的各个环节均符合规定标准要求。

3园林工程中的绿化种植施工关键技术

3.1合理的进行植物的选择

因为植物是园林绿化施工的主要载体可以很好的起到进行环境改善的作用，因此说对植物的选择需要加强重视，结合当地的自然环境和园林工程的施工特点，确保植物选择的合理化，首先，在选择观赏性植物的时候，需要对色彩搭配的问题予以更多的重视，因为合理的色彩搭配可以起到更加赏心悦目的效果，起到很好的装饰性作用，给人产生一种更为强烈的视觉冲击，其次在进行植物选择的时候，必须要选择那些应季的品种，这样可以保证其成活率，如果是花卉的话还可以实现花卉观赏周期的延长，进行植株移植的时候要确保植株的健康，栽种之前要提前对空间布局进行合理布置，根据植株的形状特点来进行合理搭配，进而得以形成一种更好的观赏效果，在空气净化和降噪方面发挥出更加积极的作用，在进行树种选择的时候，要对不同的树种进行合理的组团栽种，尽可能的适应树木自身的生长习性，合理的安排树木的栽种搭配。

3.2做好起苗及运输工作

在园林绿化过程中，苗木移植是一个重要环节，要想使苗木栽植成活，需要采取多种措施，严把各个环节质量关，否则极有可能造成苗木死亡。一要根据温度情况决定培育时间，比如在温度较高的地区，可在早春进行培育；二要对苗木浇灌，一般来看，在出苗前3天对其根系浇水极为适宜；三要出苗后及时修剪整形，维持地上地下部分生态平衡，之后再进行起苗运输，以保证成活。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3施工放样、土方开挖与客土回填

进行施工放样的时候，应当选择合适的放样点，接着完成放样点位的开挖任务。在这一过程当中，应当对转角点及轮廓坡顶点等进行妥善开挖，并确保标识清晰。当此项施工结束后，还应开展校核工作，把相关信息记录下来，确保放样施工科学有效。而土方开挖也是园林绿化苗木施工的一大关键环节，需要严格依照图纸来实施，并遵守由上至下的次序，不可盲目开挖。另外，假如在施工中碰到了未标注的部位，则应当施以保护，不能对其造成破坏。且工作人员要以测试的方式确定沉降量，并将其控制在30厘米之内。之后是客土回填，施工人员要先检测好客土，确保其各项指标合格，如最高pH值低于8.6，含沙量少于5%，含盐量少于2%等。接着采用一侧倒压方式，避免车辆进入到隔离层中，保护好绿地。在此基础上实施深翻作业，保障其深度达50厘米。

3.4苗木栽植

栽植时要确保土壤符合树种的习性，不符合的要更换客土，以团粒结构的土壤为宜，调整土壤pH值，对土质差的地块，要加大树穴开挖尺寸，树穴不宜挖成锅底状，以利苗木根系伸展。栽植点在雨水过多时能及时排涝，一般要求苗木栽植完毕后比原土痕低10cm，这样可以保证树穴在浇水时保水，避免由于栽植过深而影响发根。土球处的包装需要解除，避免阻挡苗木根系生长；栽植时可向树根外喷生根剂和杀菌剂，也可在栽完后进行灌根。在浇水前要对苗木进行支护，防止苗木倒伏。

3.5做好日常养护工作

（1）水分管理。树种、土质、气候、植株的大小都会对树木的给水产生较大的影响，所以在浇灌的过程中，应结合当地的实际情况制定浇灌计划。花卉和草木的根系较浅，所以要认真观察地表的湿度，同时其浇水的频率需高于乔木和灌木。季节因素也是影响水分管理的重要因素。夏季浇灌时，务必规避阳光直射，夏季午后可选择叶面喷水。排水也是水分管理中需要做好的工作。在降水量较多的季节，可科学设置排水沟，减少雨水堆积，有效避免树木位移或歪斜。（2）施肥管理。适时、适量施肥有利于植物健康生长，在施肥管理中，应当加强地区土壤检测，根据检测结果选择不同类型的有机肥料，以促进树木的健康生长，此外，这一时期还要高度重视施肥。不同植物在不同节气中需要的营养元素和数量存在较大的差异。植物生长期应做好追肥处理，且合理使用速效肥。在植物生长的季节，要结合植物生长概况及时喷洒肥料。乔木和灌木施肥中，可将基肥作为重点环节，有机化肥是追肥的主要原材料，追肥的日期和数量可结合树种、品种和树龄来确定。改良土壤、吸收营养和保护根茎是花草施肥的主要原因，花草缺肥后会出现多种病害和问题。（3）病虫害防治。绿化植物病虫害对工程整体的美观性产生了十分显著的影响。施工人员在工作中应当采取有效措施完善防治工作，避免病虫害范围进一步扩大。不仅如此，施工人员还需高度了解园区内主要的病虫害，根据植物病虫害的特点采取针对性的预防措施。天牛和根腐病是树木的常见病害，为避免上述病害，要在日常工作中注重植物的干净整洁。若发生病害，则可选择人员密度较小的时间喷洒农药，结合不同的病虫害特点选择不同的药物，同时高度重视配药比例，在整形和修剪的过程中更好地预防病虫害。

4结语

园林绿化植物种植并不是一项简单的工作，需要系统化管理，从不同的方面来加以把控，不仅要关注前期植物的种植，做好施肥和浇水工作，还要关注植物生长过程中可能出现的病虫害问题，要重视病虫害防治工作的开展，并且实时监控园林绿化植物生长状况，及时发现植物生长过程中存在的问题，采取有效措施及时加以解决，以充分发挥园林绿化功能，提高城市环境生态效益、经济效益和社会效益。

参考文献

[1]安松涛.浅析园林绿化植物种植与养护技术管理[J].现代物业(中旬刊),2018,425(06):241.

[2]张大禹.园林绿化植物种植与养护技术管理[J].现代园艺,2018,370(22):178-179.

论文作者:周丽芳

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第24期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5a0d4557ae90ed8f03fd3c98.html