# 建筑深基坑支护工程技术及实施要点研究论文_刘建平

中铁建工集团有限公司 北京 100000

摘要：深基坑支护施工技术在很多建筑工程施工中都有应用，并在提高施工建设的稳定性以及质量等方面起到了很好的效果，提高了建筑企业的经济效益。因此应做好对建筑深基坑支护工程技术及实施要点分析研究，更好保证建筑工程的安全性和稳定性。

关键词：建筑深基坑支护工程实施特点；施工技术；

深基坑指的是开挖深度≥5m的地下空间，对建筑工程而言，施工的关键环节便是深基坑施工，这是因为深基坑施工与建筑工程的安全性、稳定性和使用寿命息息相关。深基坑支护技术是一项较为复杂专业性较强的项目，复杂性主要体现在地质环境复杂不一、地质环境变换较多无法完全准确体现，周边环境复杂、建筑物分布密集，地下管道分布复杂，可供施工的场地有限，因此相关工作人员必须要做好对于技术应用与实施要点的分析研究，明确实际施工中的关键点所在，通过合理的施工技术的应用，保证工程的可靠性、安全性，提高施工建设的质量。

1 深基坑支护的特点

1.1技术性强

深基坑施工往往涉及包括基坑支护、土方开挖在内的诸多环节，各环节都需要在专业技术的支撑下，才能够顺利完成。因此，施工人员既需要从实际出发，对土方开挖方案进行设计，需要严格按照施工方案提出的要求，完成相关施工环节，保证基坑及建筑工程质量安全。

1.2复杂程度高

在近年城市快速发展情况下建筑基坑与周边建筑的距离比以往更近，建筑场地管线情况、作业环境和地质条件等因素使深基坑施工过程变得更加复杂，同时现代建筑功能需求更高，深基坑的开挖深度比以往更深，地下土方开挖存在地质条件、施工条件复杂多变等不确定因素。另外，有限的施工场地操作面和大规模的深基坑工程间的矛盾日益凸显，对于一些特大超深基坑工程分段施工成为深基坑施工的首选，分段施工过程更加复杂。

2 常用的深基坑支护技术

2.1深层水泥搅拌桩支护技术

深层搅拌水泥围护墙是用深层搅拌机，以水泥作为原材料，然后用软土剂和水泥浆均匀搅拌，最后形成塔接式的水泥土柱状和挡墙状，此支护除了可以挡土和止水，还可以降低污染，防止振动，并且无噪音。

2.2钢板桩支护技术

钢板桩支护除了强耐久性、而且钢板还具有重复使用、工期较短且简单等优点，短处在于投入的资金较大，没有挡水和阻隔微小土粒的作用，而且对于地下水水位较高的地区需要做隔水措施，支护刚度低和开挖之后的变形较大。

2.3地下连续墙技术

一般情况下此项技术会被应用在地下水位下的施工建设当中，能够起到较好的防水效果且承重能力比较强。但是需要注意的是此项技术会受到土质的影响，不同的土质技术要点是不同的，对于比较软的土质来说，基坑底部的墙体插入深度就需要深一些。

优点在于它不会对邻近建筑物及其基础造成影响，比较适合用于在建筑物比较密集的地区施工，而且支护的刚度比较大，有较强的侧压承受能力，开挖之后它的变形也比较少、地面沉降也比较小。

2.4排桩支护技术

此种技术对于抵抗土层的压力来说，效果是比较好的，桩体自身也具有较强的刚度，但是在实际施工过程中需要注意，要做好桩与桩之间的连接。

2.5土钉墙支护技术

通过土钉+钢筋网+喷射混凝土面层用于对边坡进行稳定型支护，应用于挖土方边坡的稳定和基坑开挖支护，此项技术设备比较简单，成本费用低；占用的空间小；施工振动、噪音小，土钉本身不易大幅度变形，对周边的环境影响小。但是其要求土质必须要具有一定的自稳能力，且在应用的过程当中需要做好防排水措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 深基坑支护在施工中常见的问题

3.1 土方开挖随意、对边坡的修建重视程度不够

土方开挖环节在深基坑支护施工过程中是非常重要的，随意开挖或不及时支护会导致深基坑产生不规则变形，其中所有不确定因素都会对实际建设带来不可忽略的影响。

在实际施工建设中，多数施工人员对于边坡修建工作的重视程度不够，修剪工作具有很大的随意性，这就导致实际深基坑支护施工操作的安全性以及施工建设质量很难得到有效的保障。

3.2 实际施工和设计方案之间存在差异

在实际设计工作当中，一是设计单位并没有能够对施工现场进行深入的、全面的勘察，对于实际地质等具体信息了解不全，导致设计方案与实际施工之间存在很大差异。二是在支护施工过程中，现场施工方为了降低成本投入，将不符合标准要求的施工材料应用其中，导致了安全隐患的存在。三是未按照设计及专项施工方案对基坑施工进行有限的控制，从土方开挖及支护顺序、地下水处理、基坑临边荷载控制、基坑监测等方面进行有限掌控，导致基坑出现安全、质量问题。

4 对建筑深基坑支护工程施工措施的优化

4.1 提高对勘察工作的重视程度

施工前，相关单位应做好现场的实际情况的充分勘察、了解工作。在实际施工过程当中也要做好实际施工情况与勘察报告之间的对比，若是发现其中存在较大的差异应及时与设计、建设单位之间进行沟通。

4.2 加强对设计方案及专项施工方案的审查

深基坑支护施工所涉及到的内容具有较强的专业性，在设计方案完成后，需通过由资质较深的专家来对其进行审核，最大程度的保证设计方案的科学性和合理性，避免在实际施工建设中留有安全隐患，更好保证施工建设质量以及安全性。

4.3 做好水患危害的预防工作

在深基坑支护施工中，水患对其所产生的危害是非常大的，严重甚至会导致安全事故的产生。在开挖工作中，如果相关操作人员对于土层带水、裂缝水、地面排水、雨水、管道漏水等问题处理的不够仔细、不符合相关要求，都会对实际施工以及附近的管线等造成负面的影响。因此相关工作人员在实际施工建设过程中，应根据实际情况以及施工现场周围的水文、地质条件等设置相应的预防措施。

4.4 采用信息监测施工过程

在基坑施工及使用过程中会受到很多因素的影响，导致基坑的稳定性等受到影响，在地下施工过程中也会因为降水等气候因素而受到影响，因此将数字化信息监测手段应用在其中是非常重要的，能让相关操作人员更好掌握施工进度，更是能够有效的、动态的对施工现场的基坑情况等进行监控，降低其对深基坑支护施工建设的影响。

4.5 加强对深基坑支护工程的管理

在实际的深基坑支护施工过程中，一是要确保整个基坑施工的施工质量，二是严格控制基坑周边荷载情况，三是委托具有资质的第三方来对实际施工建设进行监测，以便在有问题发生时，能够及时、准确的界定出责任所在。

总结

深基坑施工技术的应用对于建筑工程建设的稳定性和安全性等产生直接的影响。因此相关工作人员在实际施工建设前，应做好对于施工现场实际情况的勘察工作，并重视设计环节在其中所发挥的作用，保证设计方案的科学性与合理性，同时在实际施工过程当中要注意合理的采用深基坑支护技术，让其能充分的发挥出自身的效果，真正起到提高施工质量的作用。

参考文献

[1]戴世芳. 建筑深基坑支护施工的要点及施工管理探究[J]. 四川建材,2019,45(06):239+241.

[2]杨志,朱瀚,李佳丞,王黎明,廖文清. 建筑深基坑支护工程技术及实施要点研究[J]. 建筑技术开发,2019,46(14):159-160.

[3]陈海波. 建筑深基坑支护工程技术及实施要点研究[J]. 建筑技术开发,2018,45(06):91-92.

[4]衣方彬,罗勇. 房屋建筑深基坑支护工程的施工要点与施工管理[J]. 建材与装饰,2018(10):13-14.

[5]潘国毅. 建筑深基坑支护工程的施工要点及施工管理探究[J]. 建材与装饰,2018(26):166-167.

论文作者:刘建平

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5a0f95c762512d734e4b27a7.html