# 变电一次设备的故障及其检修分析程国然论文_程国然 刘小民

摘要：随着城市的发展进程，城市中用电量逐年增加，为了保持电能的正常供给，需要加强力度做好各种基础设备的维护管理，特别是变电一次设备，是变电站的核心设备。必须通过检修变电一次设备的方式保障供电系统稳定运行，降低故障的发生率，文章对其进行探讨。

关键词：变电一次设备；故障；检修分析

引言

电力企业变电一次装置运行检修与电力系统整体运行质量密切相关，也与电力企业的电能质量和稳定性之间存在紧密联系，具有关键的价值意义。但在实际操作中，由于变电一次装置运行问题使非预见性停电检修工作变成了普遍存在的问题，对此展开有效防控，是目前必须解决的问题。对变电一次设施展开科学运行及设施检修是当前有效且直接的措施。

1变电一次检修的重要性

变电检修的实施对象为电网系统中的部分一次设施设备，实施目的在于排除一次设施设备的潜在故障与隐患，优化一次设施设备的运行效果，全面提高设备运行的稳定性。

受内在及外在作用的影响，电力系统一次设备在长时间运行后，会出现老化、磨损、漏电等现象，若无法得到及时有效的检修维护，将会对电力系统的整体运行状态带来严重负面影响，威胁电力系统的安全性，严重情况下会造成大面积停电、电力系统瘫痪等问题。因此，为有效优化电力一次设施设备的工作性能，及时排除设备运行中存在的隐患问题，要提高对变电一次检修工作的认识程度，采取切实可行的检修维护措施，制定行之有效的检修管理实施方案，争取达到最优化的检修管理效果，使电力系统始终处于安全稳定的运行状态之中。

2变电一次设备的故障

2.1变压器和断路器故障

变压器是变电一次设备的关键器件，对变压器故障预测检修成为了变电一次设备检修关键点。变压器故障主要是内部故障与外部故障，内部故障主要是变压器绕组，还有引出线接地等油箱中的故障，而外部故障主要是指引出线相近故障，绝缘套管接地短路等变压器油箱外绝缘套管和引出线位置故障。断路器同样是变电一次设备的关键设备，其主要功能是对变电设备提供控制与保护作用。在通常情况下，断路器故障主要有绝缘老化降低，还有电气控制辅助回路故障，以及绝缘材料器件不当和接触不良等相关的故障。

2.2电压与电流互感器故障

电压电流互感器能够使测量设备及继电保护装置与一次设备相互隔离，确保人身与装置安全。其次，依靠调整电压以及电流互感器的接线形式，能起到保护作用。因此，电压电流互感器装置属于变电一次设施的关键部分。电压电流互感器装置回路断线是普遍存在的问题之一，也属于检修工作必须重视的一个方面。另外，电压电流互感器装置运行时，铁芯常常会遭受二次阻抗干扰，铁芯电流就会保持为零。因此，若电力系统运行中发出异声以及出现发热问题，必须及时检查。

2.3高低压开关装置故障

电力系统各相短接，中性点接地系统一相及多相接地都会造成短路，出现故障时，电压电流会出现相位变化，严重情况下会导致电网瓦解。为了控制短路危害问题，应采用高低压开关及时切除故障，使短路影响得以减弱。因此，高低压开关装置对电力系统具有关键作用。高低压开关装置操作过程中经常发生的问题包括：局部过热、异响、错误动作以及拒动作等问题。在高低压开关装置检查过程中，若出现上述四方面问题，断路器就会烧坏。其次，高低开关装置电池容量与开关装置接触同样属于关键的检查内容，避免电量不足以及接触不良对电网系统运行造成影响。在高低压开关装置检查过程中，电池容量、合闸接触装置及很多开关都必须仔细检查，以保证电网系统正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3变电一次设备故障检修

3.1变压器检修

通过上文中有关变压器功能的阐述不难发现，对变压器进行检修十分重要。变压器的存在是让变电站得以运转的关键。在维修人员进行检查时应当重点关注变压器是否正常，并将更多的人物力资源用于变压器的维护中，尽可能减少其发生故障的概率。在检修过程中，应当重点关注绕组和铁芯两个组件。其中后者是闭合磁路的构成要素之一，会影响到变压器的磁通路，其材质一般是钢硅片。进行检修时，首先要检验其能否正常进行导磁。而前者则关系到铁芯的功能能否正常发挥出来，作为整体设备的骨架起到支撑作用，其材质一般是铜和铝，在进行检测是需要观察其是否出现断路。同时，还需要测量变压器的油温高低，确保温度不会高于规定的限制。因为变压器在四季的冷却状况存在差异，所以温度限制也会发生相应的变动，工作人员在检验时也应当根据实际状况进行判断。如果其温度与色泽不正常，就意味着变压器存在安全隐患，应当及时修复。

3.2隔离开关检修

隔离开关在使用时有着极为高的使用频率，因为使用的频率比较高所以说出现故障的可能性也就比较高，如果在使用时没有针对铜铝在工作中需要进行的接触采取相关的预处理，就会在进行安装的环节时无法合理的打磨，就导致了隔离开关在实际的使用时，出现接触不良等问题，一旦出现了问题甚至会进一步出现接线座温度过高等会对正常使用造成威胁等情况。当然如果隔离开关在本身的设计环节就出现了问题也会导致接线座出现高温等问题，所以在实际的使用是就需要在隔离开关的制作时要对于制作时还有安装这两个环节加强控制，好好的改正好制作时的工艺水平，要及时的保证好在安装时接触点平缓完整，没有其他的可能会出现的凸起或者是凹槽的现象出现。

3.3检修电流、电压互感器

由于较低的二次阻抗容易对电流互感器产生影响，铁芯当中的激磁电流就会变成零。如果电流互感器有发热现象或者是有异常的声音出现时，相关检测人员应该立刻将一次设备停机进行检查，仔细检查二次侧开电路的放电情况和负荷参数等这些问题。如果电压互感器里的保险丝出现熔断情况时，电压互感器会冒烟，有烧焦气味发出，有噼里啪啦的声音出现，当电压互感器里的保险丝熔断情况严重时，电压互感器的外壳以及引线会产生火花，很大程度上可能会导致电压互感器出现漏油情况。当电压互感器出现以上这些状况时，相关检修人员应立刻将电压互感器停止运行，并检修电压互感器。同时，在电压互感器中的一次侧或二次侧保险丝出现熔断现象的时候，相关的指示灯不亮，则代表保险丝的电压是没有危险的，这时，相关检修人员应打开隔离开关，对电压变阻器的外部进行检查，查看是否有故障存在，再检查二次保险，从而保证电压变阻器的安全运行。

3.4金属氧化物避雷器故障预测与检修

避雷器如果出现了问题其主要是因为受到了雨水还有尘土的污染侵蚀，或者是避雷器在使用过程中受到了设备长期的使用造成了设备的老化，由于避雷装置是在户外使用，所以说如果出现了不好的天气就会对避雷装置出现了老化的现象，绝缘性可能会出现了绝缘性能降低的现象，这对于避雷针本身的功效的就大大减少，还有就是一旦避雷针的性能出现了降低，就会使天气遭受雷电时，避雷针内部的电压过高，出现故障，甚至压力过大时导致避雷器爆炸，这对于平时的使用造成了巨大的威胁。当避雷针内部潮湿时就需要进行检修，这是的检查方法是使用绝缘电阻的方法，检测出现在金属氧化物避雷针的运行状况。

结语

检测变电一次设备，可以保障电力系统的稳定发展。在变电一次设备中，有着开关设备、电压互感器以及变压器等相关的设备。这些设备在运行过程中，会出现很多故障，这些故障会影响设备的运行，从而对整个电力系统的运行形成影响。所以需要做好变电一次设备故障的检测工作，依据不同设备的特点做好检测，从而确保电力系统能够正常运行。

参考文献

[1]杨斌.变电一次设备故障的预测及检测方法研究[J].企业技术开发,2017,36(2):108-110.

[2]严晟.对变电一次设备故障预测及检修方法的探讨[J].电子测试,2018,394(13):116-117.

论文作者:程国然 刘小民

论文发表刊物:《中国电业》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5a10f79232c83bcbfb8c0f3b.html