# 输配电架空线路下高杆植物遥控砍伐机器研发论文_黎立,李金玉,周倍光,宋远洲

（广东电网有限责任公司清远供电局 广东清远 511600）

摘要：电力架空高压线路下往往违法种植高杆植物极易造成电网短路和停电等事故，虽经历数年数次整治，目前问题依然严重，必须对高杆植物的危害原因进行分析，探讨有效的综合整治措施，以便预防和控制高杆植物带来的危害。本文立足于配电网的效益提高和安全运行，首先分析了线路下植物品种与影响的现状，然后阐述了研发高杆植物砍伐机的相关工作，并且介绍了砍伐机在架空输电线路下对电网有维护植物进行去高，去危工作，以供国内相关行业技术人员参考。

关键词：高杆植物；输配电架空线路；遥控砍伐

Research and development of remote control logging machine for high rod plant under transmission and distribution overhead line

LI LI，LI JINYU，ZHOU BEIGUANG，SONG YUANZHOU

（Qingyuan Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Corporation，Qingyuan，Guangdong 511600，China）

ABSTRACT：Illegal planting of tall pole plants under overhead high-voltage power lines is liable to cause power grid short-circuit and blackout accidents，although the problem is still serious after several years of treatment，it is necessary to analyze the causes of damage to tall pole plants，and explore effective comprehensive treatment measures in order to prevent and control tall pole plants.Harm.Based on the benefit improvement and safe operation of distribution network，this paper firstly analyzes the current situation of plant variety and influence under the line，then expounds the related work of developing high-pole plant harvester，and introduces the work of removing high and dangerous plants under the overhead transmission line for domestic related trades.Technical personnel reference.

Key words：high stem plants；Transmission and distribution of overhead lines；Remote logging

从工业革命过来完成了从人工低效率到机器高效率过渡的阶段，极大的提升了生产力，使社会面貌发生了翻天覆地的变化，改变了人们的生活方式，提高了人们的生活质量，科学技术犹如一双巨手，撕扯着现实社会中陈旧的生产方式与思想观念，其与时俱进，不断创新，在物质文明方面为人类开辟了崭新的天地，先进的现代会仪器设备是促进社会生产力大力发展的根本手段，科学技术进步在人类发展中的作用是毋庸置疑的。

高耸的铁塔在峰峦“手手相连”，电力的产生与流动都深嵌着信念和执著；蜿蜒的银线在田间缕缕交织，光明的和谐与同步，为百姓带来了从物质生活到精神层面的嬗变。输电、变电，电网人用双脚丈量山高和谷深，用汗血拧紧安全的螺栓；交流、直流，电的光芒照耀中华大地的河流山川，照进城乡百姓的家家户户，也照亮了我国的今天和明天。但正是由于高架线路遍布祖国大山大河，特别是南方地区，由于气候原因高杆植物品种繁多，生长迅速。极易触碰电力线路，导致森林火灾，引发人身触电伤亡事故根据《电力设施保护条例》第十条规定：“架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：１—１０千伏５米；35—１１０千伏１０米”当树木和线路的安全距离不足，部分枝叶接近或高过电力线路时，容易造成线路故障，出现树竹碰线、树枝放电、树身带电的现象，致使电力线路停电，严重时会引发触电事故，危及人身安全，给人们的生产生活造成严重的影响。

输配电架空线路走廊的高杆植物是导致线路跳闸停电的重要隐患源，高杆植物分叉少、成材快，其接触线路将引起短路造成大面积、长时间停电事故也时有发生，因而输配电架空线路走廊高杆植物的清障工作成为线路运行维护中的一项重要任务，也是一项艰苦而又危险的任务。

据了解，去年以来，汕尾、清远等地都发生过因桉树等高杆植物引起输电线路跳闸导致区域停电的事件，给当地社会带来了恶劣的影响。高杆植物造成的安全隐患一天不彻底清除，全市电力安全稳定供应依然存在重重危机，为了高效的处理高杆植物对电网的危害，需要研发一款能替代人工攀爬的砍伐机，提高工作效率，减少作业工人的工作强度和安全危害性。

目前采取的措施包括人工爬树修剪，作业车辆辅助修剪，甚至是直接砍伐树木。人工爬树修剪劳动强度大、安全风险高、所需人力投入较多。而作业车辅助修剪则受地形所限，对于山地，森林或者跨河流区域无法作业。直接砍伐树木则工作量大，且不好控制树木倾倒方向。

针对高杆植物分叉少，树干直的特点，项目小组拟设计一种砍伐输配电架空线路下高杆植物遥控工具。该工具通过夹持树干，通过遥控工具将绝缘绳固定于树干中上部控制伐木倒向，再用遥控电锯将树干据断。同时研究工具与树干作业机理，提出了一种新的遥控砍伐输配电架空线路下树木作业方法，并完整设计了工具的机械结构。

《中华人民共和国电力法》第五十三条明确规定：“任何单位和个人不得种植可能危及电力设施安全的植物，在依法划定店里设施保护区前已经种植的植物妨碍电力设施安全的，应当修剪或者砍伐。”但是在清远市范围内，农村居民往往在线下面种植桉树、荔枝树、龙眼树等经济树种，成片快速生长的高杆植物逐渐逼近高压输电线路，部分树梢与线路的距离已远低于安全距离，如果风力稍大或遇上雷雨天气，随时可能引起线路跳闸，并引发连锁反应，造成整个清远电网大面积停电，后果不堪设想。

1我国现行《电力法全文及实施细则》明确规定，在架空电力线路保护区内，任何单位或个人不得种植可能危及电力设施和供电安全的树木、竹子等高杆植物。

2 所谓架空电力线路保护区是指为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区，架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3《电力法全文及实施细则》规定了各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下，距建筑物的水平安全距离为：1千伏以下为1.0米；1——10千伏为1.5米；35千伏为3.0米；66——110千伏为4.0米；154——220千伏为5.0米；330千伏为6.0米；500千伏为8.5米。

对不符合上述要求种植的树木应当依法进行修剪或砍伐，所需费用由树木所有者负担

一、电力线路下高杆植物危害的原因分析

由于电力建设投资的限制，线路的征地往往只局限了杆塔塔基的问题，对于线路下面的土地并没有征收，只是对村民进行小量的青苗赔偿，在经济快速发展的利益驱动下，下路下面的违法建筑和高杆植物种植总是屡禁不止

（一）农村居民种植的原因分析

由于城镇化建设和工业发展的需要，农村居民赖以生存的土地越来越少，甚至个别镇区出现零耕地的情况，迫使农民争取每一分每一寸的土地进行种植。另一方面，政府大力鼓励农民开展农业种植和植养殖业，但是对违法在线路下面种植高杆植物的行为没有给与重视，造成农民占地为王，随意种植高杆植物，影响电网的安全。

（二）政府监管缺失的原因分析

由于政企分家，地方政府部门往往觉得线路下面的高杆植物问题是电力企业自身的职责范围，政府没有直接责任，这种误解的存在，造成了地方政府在处理高杆植物的危害出现不积极、不出力等情况；地方政府往往将涉及农民的问题属地化处理，则主要交由村民委员会（村书记、主任）进行处理，而村书记和主任往往由地方农民选举产生，不愿意得罪本村居民，同样在处理高杆植物问题上不积极。

（三）赔偿困难原因分析

供电部分与种植村民之间协商清理高杆植物，面临的最大问题是无法满足村民提出“赔偿”要求，电力建设赔偿标准、和地方赔偿标准与村民期待的赔偿诉求之间存在比较大的差距，加大了电力部分清理高杆植物的难度。

[技术要求]

我国已经进入了大电网、大机组、高电压、高自动化的发展时期。随着经济的快 速发展，电力需求也在快速增长。线路里程增大，对于线路的维护作业也越来越迫切，其中清除线路下方的高杆植物就成了一项艰巨的任务，为了有效的完成任务，需研发出遥控高杆伐木机本技术涉及一种机械领域，具体为一种便携式爬升式伐木机，主要适用于高杆笔直的树木，所以遥控砍伐机也必须控制在40kg以下方便人员携带，本技术的目的在于提供一种便携式伐木机，能依附树干遥控爬升，到达想要锯断的高度，以解决上述问题

[遥控砍伐机的作用]

现有伐木机大多都是需要燃烧油，都是手持式的，有时还需要人工爬到树上进行作业，人工爬树修剪劳动强度大、安全风险高、所需人力投入较多，为了解决作业车辅助修剪则受地形所限，对于山地，森林或者跨河流区域无法作业的不足也避免传统树木砍伐摇摆导致触电容易造成伤亡事故，和避免树木倾倒对周围作业人员的伤害，所以需要研制遥控自升式的伐木机，由于输配电架空线所处地域大部分是交通不便利的野外林地，总体提升高杆植物的砍伐效率。

[技术实现思路]

为了避免人工爬树修剪劳动强度大、安全风险高、所需人力投入较多，和作业车辅助修剪则受地形所限，对于山地，森林或者跨河流区域无法作业的不足，需要研制一款遥控操纵的自动爬山伐木机

[操作规程]

1.按规定穿工作服和戴相应劳保用品，如头盔、防护眼镜、手套、工作鞋等，还应穿颜色鲜艳的背心

2.机器运输中应关闭发动机.

3.加油前必须关闭发动机。工作中热机无燃油时，应在停机15分钟，发动机冷却后再加油。

4.起动前检查高枝锯的操作安全状况。

5.起动高枝锯时，必须与加油地点保持三米以上的距离。不要在密闭的房间使用高枝锯。

6.不要在使用机器时或在机器附近吸烟，防止产生火灾。

7.工作时一定要用两只手抓稳高枝锯，必须站稳，注意滑倒危险。

[安全技术措施]

1、伐树范围内应布置警戒，非工作人员不得逗留、接近。

2、在陡坡悬岩处砍伐树木，应有防止树木伐倒后顺坡溜滑和撞落石块伤人的安全措施；在山坡上严禁在同一地段上下同时作业。

3、在斜坡，陡坡应使用安全带，佩戴安全帽，潮湿天气注意防滑。

4、为防止树木倒落在导线上，应设法用绳索拉向与导线相反方向，绳索应有足够长度，以免拉绳人员被倒落的树木砸伤；砍剪的树

木下面或倒落树范围内应设专用设专人监护，不得有人逗留，防 砸伤行人。

5、树枝接触高压带电导线时，应使用绝缘绳索等绝缘工具使树枝脱

高带电导线，严禁用插直接去取，人和绳索应与导线保持足够的安全距离

6、大风、大雾和雨天不得进行伐树作业。

7、不准带火柴或者打火机等火种。

8、不准随意点火，和在林区抽烟。

9、在林区禁止一切野外用火，对可能引起森林火灾的机械用火。

在线路带电情况下，砍伐靠近线路的树木时，工作负责人必须在工作开始前，向全体人员说明：电力线路有电，人员、树木、绳索、应与带电导线保持相应的足够安全距离为3.0M、220kv安全距离为4.0m

基金项目

广东省清远市科技计划项目项目名称：输配电架空线路下高杆植物遥控砍伐机器研发（项目编号：031800KK52180048）

论文作者:黎立,李金玉,周倍光,宋远洲

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5a3e6cf43c920c58172dc421.html