# 石油化工企业危险品包装的发展及常见质量问题研究论文_杨宝娟

中石化股份有限公司天津分公司物资装备部 天津滨海 300271

摘要：本文主要研究了石油化工企业危险品包装发展趋势以及一些常见的品质问题，同时根据危险品包装的发展趋势，提出了一些优化建议，期望为石油化工企业危险品采购相关人员在进行采购时可以提供参考，以确保采购的危险品包装原辅料可以符合本企业的特殊要求。

关键词：化工企业 危险品 包装 品质问题

引言

最近几年来，伴随我国国民经济的高速进步，以及对外贸易开放的持续深入，我国危险品贸易逐渐兴盛了起来，国内外的危险品运输也逐日繁重了起来，危险品包装的使用数量也愈来愈多，同时，危险品包装行业也取得了程度上的进步，但是危险品运输的安全问题也随之有所增加。因此，应该增强危险品包装的安全检测，提升危险品包装品质，以符合石油化工企业采购危险品包装原辅料的特殊要求。

一、危险品包装与危险品

危险品包装指的是结合危险品的性质，根据相关法律法规标准特别设计制制作出来的，主要是用于盛装危险品的箱、危险品的罐、危险品的桶、危险品的袋子等包装物。危险品包装管理离不开危险品的管理，危险品包装根据内部所装的危险系数可以划分为一类包装，二类包装、三类包装三种类别。

二、危险品包装的发展趋势

1.包装形式愈来愈多样

最近几年中，危险品包装从单调的包装形式进展到涵盖：组合大包装、中型的散装容器、特大包装、统一包装、可移动公路罐车、运输所用槽车等等多种类型的包装形式。

2.包装形式扩增

当前，危险品包装也开始向中型化和大型化以及集成化包装的形式方向扩增。最近几年中，包装形式的增加最为突出的就是中型散装容器的宣传运用，在最大限度上替代了常见的塑料桶包装和钢桶包装。

3.包装形式的特殊

要想顺应危险品运输的标准，危险品包装行业便研发出了一些具备特殊性质的包装形式，具有代表性的例子就是小型危险品统一式运输包装，其统一方式有很多种类，通常涵盖外包装纸箱、塑料制瓶或者玻璃制瓶以及滑盖金属罐装等等。

三、危险品包装常见的品质问题以及应用研究

制作出来的危险品包装一定要通过严格的检测以后才能够投入使用。一些较为常见的危险品包装的基本试验类型主要分为以下几种：第一，跌落试验；第二，堆码试验;第三，气密性试验又被成为密封性试验；第四，液压试验。以及其它危险品包装试验，主要涵盖了喷淋试验和戳穿试验。同时，在测试危险品包装的过程会遇到一些常见的品质问题，笔者通过以下几点在不同形式和不同材质中的危险品包装测试过程中经常遇见的品质问题做出了简单的介绍。

1.铁桶类包装容器

铁桶包装容器运用较为广泛，危险品铁桶包装主要用于内装液体危险品，铁桶主要具备了防水性能好、抗水性能好以及可以承受区域间的温度和湿度变化，因此具备了较强的耐候性与持久性等特点，如果是在不同区域之间的运输，铁桶包装一定是最为安全放心的危险品包装方式。基于此，相关人才在采购铁桶包装原辅料时一定要做好其品质检测工作，同时在进行检测时经常会遇见的品质问题是：(1).在进行跌落测试时，铁桶底盘出现了破损情况，其原因在于铁桶的底盘轻度不足。

(2).在进行跌落测试时，铁桶的桶身出现了凹陷或是破损情况，其主要原有在于桶身的制作材料不合格，造成桶身的强度不足，又或是在设计铁桶时考虑的不够周全。

2.金属类包装容器

金属类包装的特点在于其机械强度较高、耐压能力强、耐冲击能力强等，根据材质进行分类又可分为钢桶（涵盖马口铁听和钢提桶等）和铝瓶等多种。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

(1).钢桶（开口或者闭口）

闭口钢桶通常内装液体危险品，开口钢桶通常内装固态或者半固态危险品。在检测钢桶时，一些常见的品质问题是：

第一，闭口钢桶。在进行跌落测试时，钢桶的桶底会有破损情况出现，其主要是因为钢桶的制作材质厚度过于单薄，导致钢桶的强度减弱又或是制作工艺不好，在钢桶跌落的过程中，钢桶底部的卷边封口部位有液体渗出，其主要因为钢桶材质过于单薄，卷边的层数不足和卷边的密封不严实，以及卷边封口部位密封效果不好，导致在跌落时有液体渗出。

第二，开口钢桶。在进行跌落试验时，钢桶的桶盖一端翘起导致内装危险品撒落，主要是因为钢桶的桶箍的稳定性太差；针对封闭器有密封标准的开口钢桶实行气密性检测时，钢桶桶口有外渗的情况出现，主要因为其制作工艺不全面。

(2).铝瓶

铝瓶是一种小容量内装危险品的包装，一般是用来作为组合包装的内部包装，其特点涵盖了抗酸碱性能好、耐腐蚀性能好、密封能力强等，通常运用气密性检测方法来检测其品质，在进行检测时常见的包装品质问题有：铝瓶的瓶口在检测时有液体外漏，主要因为密封圈又或是密封胶条的密封能力不强。

3.塑料类包装容器

塑料类的包装容器主要涵盖了吨包袋以及塑料编织袋等等。塑料类包装容器的特点在于抗腐蚀性强、品质较轻、不生锈等等。

(1).吨包袋

吨包袋又称为柔性集装袋，是一种中型散装容器，主要用起重机或者叉车来完成集装单元化的运输，其便于装运大宗散装粉状物料，具备了防潮、防尘、抗辐射、牢固安全等优点，并且在结构上具有足够的强度，是一种常见的包装材料之一。

(2).塑料编制袋

塑料编织袋主要是用来包装小型或者大包装的内部包装，主要用来内装固体危险品，其具备了高强度、抗潮性好、抗水性好的特点。在进行跌落测试时，主要遇到的问题有：塑料编织袋的袋体发生了破裂，主要是因为，在制作塑料编制袋过程中所用到的材料强度不足，同时在袋子的低端缝合部位又或是粘合部位出现了不同程度上的破损，主要是因为在制作过程中缝合工作和粘合工作没有做到位，进而导致在测试过程中出现了破损。

四、危险品包装检测的应对要求

石油化工企业相关工作人员在采买危险品包装原辅料时，一定要首先检测好危险品包装的品质优劣，在选择危险品包装检测场地时一定要在规模较大的场地，并且同时要符合中型和大型以及组合包装的检测标准。伴随危险品包装种类与包装形式的多种多样，包装产品的品质问题也大不相同，石油化工企业相关工作人员在采购危险品包装原辅料时，一定要将应该怎样避免采购到有品质问题的危险品包装，为了可以防止采购到有品质问题的危险品包装原辅料，就应该在决定采购之前，委派采购代表到供应商供货地先去了解供应商的生产规模是否符合本企业的采购标准，是否具备了生产危险品包装原辅料的资质，以及生产出来的危险品包装原辅料是否具备了合格证明，并且要求供应商提供本企业想要采购的危险品包装原辅料的类型以及种类的样品，本企业采购代表应该选择规模较大的场地对样品进行品质检测工作，以确保为本企业采购到优质的危险品包装原辅料。待危险品包装原辅料运送至本企业时，也要委派专门人员抽取样品检测危险品包装原辅料的品质，以防出现掉包的情况，为本企业带来经济损失。

结束语

总而言之，危险品包装不但要符合一般包装的主要性能以外还要具备内装危险品的特殊性能，唯有提升了化学品包装的品质，才能为石油化工企业在采购危险品包装原辅料时提供优质的服务，以确保石油化工企业采购的特殊要求。

参考文献：

[1]张子文,张蕊. 化工危险品物流运输液压车设备改进研究[J]. 物流科技,2019,42(01):69-71.

[2]张子文,张蕊. 化工危险品物流仓储管理优化研究[J]. 物流工程与管理,2017,39(07):56-58.

[3]曹保卫. 基于物联网的化工危险品远程监控系统研究[J]. 中国锰业,2017,35(05):165-168.

论文作者:杨宝娟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5a4d040029483fcf00b2aee7.html