# 顶管施工技术在市政给排水施工中的应用论文_谢海琴

江阴恒远管道工程有限公司 江苏省江阴市 214443

摘要：顶管科技是当前非常受欢迎的一项科技。通过合理的使用该项技术能够降低建设费用，进而提升建设方的效益，缩减工作用时，而且它不会对附近的建筑体和道路等带来负面的干扰，可以确保道路的运作正常，不会影响城市的环境。在当前的建设工作中非常受青睐。本文探讨了顶管施工技术在市政给排水施工中的应用。

关键词：顶管；施工技术；市政给排水；应用

顶管技术所具有的优势是传统施工技术所不能企及的，它所用的技术完全可行的，提高了社会经济效益，不仅为人民的生活带来了便利，也提高了经济的发展。顶管技术因其效率、高损坏小的特点，极大地解决了市政给排水网管的困难，顶管技术能很好地适应各种复杂地形和城市基础设施建设，顶管技术为能快速建设和谐安宁的城市创造了勃勃生机。

一、顶管技术应用范围及优势

1、繁华地带管线方面的敷设施工

顶管管线方面的敷设技术，不需要针对路面、土方加以开挖，进而不会对城市的道路产生不良的影响。城市中比较繁华的地带的管线进行敷设施工的过程，合理的使用顶管方面的技术，能够达到较好的外观的基础上，也可以保证交通能够稳定的运行，同时缓解城市交通所带来的压力，降低施工方面的成本问题。

2、人口密集地带管线方面的敷设施工

城市自然的地理条件非常繁杂，实际进行管道规划时，应全面的考虑公路、铁路和河流、地下建筑等问题。与此同时，不会造成对建筑地基的不良影响，以及对人们正常生活的影响。管线进行敷设时，管道应通过曲线前行的形式方式在地下穿行，新敷设管线可以合理的避开地下已有的建筑和管线，同时不能够对人们居住的位置的供电、供水等方面的管线产生不良的影响。

3、地表植被及环卫地域方面管线的施工

以技术的角度来看，顶管方面的技术摒弃传统距离长和面积大的模式。当前施工的基本形式主要会通过小面积、点状新型施工方式。新型施工形式的应用，地下管线敷设施工的过程，能够最大的限度控制动土的面积，将地面的植被、绿地的设施方面不良的影响有效的进行控制。

4、自然和天气条件不佳地区方面管线的施工

现阶段，顶管方面的施工基本于地下工作井进行施工，全部的管线应合理的进行施工，应在工作井内按照正常的工序进行施工。工作井内的施工需要防止暴雪和大雪、霜冻等恶劣天气，其对于施工的环境、施工的质量均会造成直接的影响。正常进行施工，其施工的程序不会由于外界天气的变化而停止施工，可有效的缩短施工的工期，并控制投资方面的成本及建设方面的成本。

二、顶管施工技术在市政给排水施工中的应用

1、材料的选择

材料的选择主要是顶进管的选择，根据以往的施工经验来看，顶进管通常都使用的是钢筋混凝土管，主要是为了防止土地中的介质对管道进行腐蚀，如果没有这一要求，也可以选择钢管，同时顶管施工技术对于钢筋混凝土管的要求较高，在规格、应力、配筋等方面都有严格的要求和指标，尤其是钢筋混凝土管的技术规程。当顶进管选择好后则是对顶进管的长度和直径进行选择，顶进管的直径选择主要是根据实际施工情况来决定，顶进管的内径由工程的性质以及需要决定，顶进管的外径根据顶进管所需要承载的压力确定出钢筋混凝土管的配筋和壁厚度，从而计算得出外径。钢筋混凝土管的长度选择由于直接影响了整个施工的经济性和可控性，因此需要慎重地选择，在施工过程中如果是在直线推顶的情况下建议使用长管，这样可以有效地减少装管的次数，提高工作效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是随着管的长度越来越长，如果偏离了事先设定的好的线路，那么在线路调整上远要难于短管。建造顶压坑时其长度逐渐增加，那么挖坑、支护、回填、修复等成本也将会随之增加，如果在直线上推顶使用短管也不合适宜，短管在使用过程中很容易挤入到土层当中，从而导致整个管弯曲，这无疑是降低了整个顶进过程的可控性，通常施工过程中管的长度是根据管的内外径来衡量的，具体的标准各有不同。

2、顶管施工的准备工作

顶管施工前的准备工作主要有以下两个方面：首先是现场平面布置。现场平面布置的主要内容有起重设备、料具间、自动控制室、弃土坑、注水系统、拌浆等布置工作；此外，还需要布置整个施工平台，方便人员操作，如井中安装发射架、千斤顶、反力架、前顶铁、工作扶梯等。其次是将顶管机进出口周围的土层进行加固处理，加固处理可以采用高压旋喷桩方式进行，以保证整个顶管机安全运行，为了进一步地避免顶管机在进出运行时导致进出口周围出现泥水流失现象，应该需要设置起洞口止水装置，防止顶管机工作时周围土层因泥水流失导致工作出现问题。

3、顶管施工工艺

顶管施工又叫顶进法施工，其具体的施工流程就是利用顶进设备将事先选好的管顶入到路基当中，从而建立起一个纵横交错的通道的施工方式，采用这种施工方式需要事先确定出管段间的工作井以及接受井，利用工作井在其中设置起顶进的设备，然后向土中推入顶管机头，在机头的引导下慢慢顶进事先预制的钢筋混凝土，前端产生的土层则从工作井中运出，则整个顶进的工作完成，即管道敷设完毕。

（1）顶管井设计

在整个施工过程中，顶管井发挥了巨大的作用，其有工作井和接受井之分，在设计上其结构种类较多，但通常都是采用混凝土浇筑，从结构形式上来看，有单孔井以及单排孔井，单孔井形状较多，圆、方都有，而单排孔井则主要是矩形，在顶管井结构施工时，先在井中布置起内支撑，使整个顶管井内部的受力更加良好，顶管井建造时按照双向顶进建造，布置上和接受井间隔布置，同时还需要设置起检查井。

（2）顶管施工流程

总体来说，顶管施工流程主要有以下四个工序：一是是穿墙，其主要的施工措施有三个部分，分别是先将穿墙管中添加低强度的水泥拌合土或者添加纸筋粘土并夯实，使其具有一定的阻挡作用，然后为了确保在穿墙过程中墙穿刺外侧周围土层的更加结实，在墙外侧进行加固处理，其次根据实际情况处理各类突发性事件，最后快速地开启闷板并实施推进，并做好穿墙止水的工作；二是顶管出洞，所谓的顶管出洞其实就是指顶管机和第一节管子进入到土中的过程，由于该环节较为容易出现问题，因此施工时尤其注意该环节的施工，为了确保整个管线处于正常的水平，应该在施工时调零工具管，并在井壁上设置起支撑设施，防止管线偏斜，如果出现了偏斜现象，即刻需要利用主顶油缸将其线路纠正过来；三是注入泥浆水，注入泥浆水的作用是为了填充管道四周的空隙，减少阻力，防止地面沉降，注浆过程中需要注意的问题是需要和顶进工作保持同步性，随时需要补充因顶进工作而损失的泥浆；四是顶管线路纠正，实际情况中，在顶进工作过程中时常会出现机头偏离正常的线路，这是就需要利用机头尾部的纠偏千斤顶来改变机头的顶进方向，以使机头能够按照正常的线路顶进，如果机头顶进过程中其线路较为偏右，则机头尾部的纠偏千斤顶采用右伸左缩的方式微调，如果同时有方向和高程偏斜的现象，先纠正偏斜大的部分。

综上所述，对比开槽埋管技术，顶管技术更加具有社会层面和经济层面的双重优越性，能够从根本上改善管网乱挖的情况，为了积极推广顶管技术，当下的重中之重就是要以环境保护为前提，环保顶管技术在将来将会成为施工中的主流技术。

参考文献：

[1]唐尧.市政给排水工程的顶管技术研究[J].建材与装饰.2015（49）

[2]韩君.顶管技术在市政给排水施工中的有效应用[J].中国建筑金属结构.2013（12）

[3]张革强.顶管技术在城市管道建设中的应用论述[J].城市地理.2014（22）

[4]黄克成.浅谈市政给排水施工中顶管技术的应用[J].江西建材.2013（06）

[5]吴明奇.试论市政给排水施工中顶管技术的应用[J].河南科技.2013（05）

论文作者:谢海琴

论文发表刊物:《基层建设》2015年第35期

论文发表时间:2016/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5a571aabb38c3ea7794cf7ec.html