# 蓄电池在线监测技术的最优化方法选择论文_林正涛1,周旭磊2

（福建仙游抽水蓄能有限公司 福建 351267）

摘要：蓄电池的性能好坏，直接关系着电源系统运行的安全性和稳定性。针对蓄电池使用较常出现的问题，应采用在线监测方式对蓄电池的运行状态进行实时监测，以便确保蓄电池的使用能够得到有效控制，这对保障电力系统、通讯系统等各类系统的安全稳定运行具有重要意义。本文对蓄电池在线监测技术的发展现状进行简要分析，并阐述了蓄电池在线监测技术的实际应用，最后具体探讨了蓄电池在线监测技术的优化方法。

关键词：蓄电池；在线监测；现状；优化方法

随着国民经济的快速发展，电力、通讯、交通等行业的发展速度也有了大幅度提升，而蓄电池作为构成直流操作电源系统的重要元件，也是影响各类型系统运行的安全性和稳定性的重要因素，这也对蓄电池管理和维护工作提出了更高的要求。蓄电池是一种以化学能量的形式贮存电能的电气化学设备，也是构成直流操作电源系统的重要元件。基于信息技术在各个行业发展中的广泛应用，为了确保蓄电池的性能可以得到充分发挥，应创新蓄电池管理技术，采用在线监测技术对蓄电池的使用状态进行监管，加强对蓄电池的有效控制，以便实现对蓄电池运行状态的实时监测，确保蓄电池运行过程中遇到的各种问题能够得到及时解决，从而为多种系统的安全稳定运行提供必要的电力支持。

1.蓄电池在线监测技术的发展现状分析

蓄电池运行状态的监测关系着蓄电池性能的发挥，也直接影响着电力、通讯等各类系统的稳定运行。随着信息技术的广泛应用，在线监测技术在蓄电池监管方面的应用逐渐受到重视。目前，电压巡检法、内阻测量法、容量放电法等在线监测方法是国内外监测蓄电池运行所较常使用的方法，但由于不同在线监测技术所针对的监管方向存在差异，也具备不同的特点，所以应当根据实际监管环境，科学选择在线监测技术，以便确保蓄电池的运行状态能够得到实时、准确的监测。

基于蓄电池在线监测的实际需求，目前蓄电池监管所使用的在线监测技术主要包括两种类型，一种是定量测试技术，另一种是定性测试技术。从监测效果角度分析，两种类型的在线监测技术所测试的内容有很大区别，所以监测方向也有一定的差异。针对定性测试技术，较常使用的在线监测方法包括电压测试法，主要适应于监测蓄电池的性能状态，而电池容量却无法得到准确预测，因此，利用电压测试法对蓄电池实施在线监测，则监测结果会有一定的误差。容量放电法是一种较常使用的定量测试技术，主要适应于测算蓄电池的电池容量。作为一种电气化学设备，蓄电池内部是存储化学能量，在蓄电池运行过程中，化学能会转变成电能，这也代表着蓄电池内部的成分会发生变化，电池容量的测试难度较大。为了实现对蓄电池运行状态的实时监测，应选用适宜的在线监测技术和方法对蓄电池进行监管与测试，以便确保蓄电池能够得到科学使用。

2.蓄电池在线监测技术的实际应用

蓄电池在线监测需要依靠相应的设备予以支持，而具有单电池内阻监测功能的设备是实施蓄电池在线监测技术的基础条件，有助于提升蓄电池在线监测的主动性，即以主动测试的方式对蓄电池进行在线监测，从而实现对蓄电池运行状态的实时监测。基于内阻测量方法的广泛应用，可利用直流内阻测试、交流内阻测试等方法对蓄电池的电流、电压与温度等方面实施在线监测，由此判断蓄电池的健康程度，确保蓄电池的运行状态，以便为电力、通讯等系统的安全稳定运行提供动力保障。

2.1交流内阻测试

基于蓄电池的在线监测需求，为了确保蓄电池的运行状态能够得到实时监测，可利用交流内阻测试法对蓄电池的运行状态进行在线监测，即通过向蓄电池输入一定频率的交流信号，对蓄电池的反馈电流信号进行准确测量，并利用科学、适宜的方法和技术对反馈电流信号进行处理，结合对输入信号与反馈电流信号的对比结果，完成对蓄电池内阻的测试，从而达到在线监测蓄电池运行状态的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在利用交流测试法对蓄电池实施在线监测过程中，不会涉及到强电流电能的释放，这也能够有效避免蓄电池因电能释放而遭到破坏。同时，蓄电池在线监测所使用的交流测试法，可以有效解决蓄电池在线监测存在的安全隐患，有助于保障蓄电池在线监测的安全实施，对提升蓄电池在线监测结果的准确度也很有帮助。在蓄电池在线监测过程中，依靠交流内阻测试法的使用，可实现对蓄电池极化阻抗与欧姆阻抗的准确测量，有助于实时、准确的监测蓄电池的运行状态。此外，与其它蓄电池在线监测技术相比，通过应用交流内阻测试法，可在保证监测结果准确度的基础上，实现对蓄电池在线监测成本的有效降低，对保障蓄电池性能的充分发挥极为有利。

2.2直流内阻测试

基于蓄电池在线监测技术的科学应用，直流内阻测试法在蓄电池在线监测方面的应用很受重视，对实时监测蓄电池的运行状态具有重要意义。针对直流内阻测试法应用存在的不足之处，为了确保直流内阻测试方法能够在蓄电池在线监测中发挥更大的作用，应根据正确的测试流程，对蓄电池实施直流内阻测试，合理控制直流内阻测试方法所涉及的电流释放量，避免因电流的大功率释放而造成蓄电池的大幅度损坏，以便保证蓄电池在线监测的安全性。

蓄电池在线监测主要涉及两个方面，分别是欧姆阻抗与极化阻抗。由于直流内阻测试法具有一定的局限性，主要是用于监测蓄电池的欧姆阻抗，据此对蓄电池运行状态作出的判断会有一定的误差。针对这种问题，为了提升蓄电池在线监测结果的准确性，应尽可能调整直流内阻测试的相关程序，降低测试过程中的出错几率，利用可靠性高的导线对蓄电池和放电器进行连接，以便确保蓄电池在线监测结果能够更加准确，从而为蓄电池性能的发挥提供保障。

3.蓄电池在线监测技术的优化方法

基于在线监测技术而研发的在线监测系统是满足蓄电池运行状态实时监测的基础条件，但受科技水平、技术应用等多方面因素的影响，传统核对性放电设备存在一定的局限性，无法满足现阶段蓄电池在线监测的实际需求。针对这种问题，为了更好地对蓄电池实施在线监测，应重视对在线监测技术的创新，结合蓄电池监测的实际需求，采用科学的方法对蓄电池在线监测技术进行优化，以便提升蓄电池在线监测的安全性、准确性。

通过对比直流内阻测试法和交流内阻测试法可知，与直流内阻测试法相比，交流内阻测试法的适用范围更广，测试过程中对蓄电池造成的损伤较小，适应于各种类型的电池。然而，交流内阻测试结果的准确度相对较低，纹波电流、电磁波干扰等多方面因素都会对蓄电池在线监测结果造成影响，降低监测结果的精准度。针对这种问题，为了确保依靠交流内阻测试法所测量出蓄电池健康程度的准确度能够得到提升，应适当增强测试电路的抗干扰能力，以便为交流内阻测试法在蓄电池在线监测中的应用提供保障。从蓄电池在线监测的实际实施角度考虑，应根据蓄电池在线监测环境、技术水平等多方面，对直流内阻测试法、交流内阻测试法等多种在线监测技术进行慎重选择，基于科学技术的快速发展，逐渐完善蓄电池在线监测技术，以便提升蓄电池在线监测水平，提高蓄电池在线监测结果的准确度，从而保障电力、通讯等系统的安全稳定运行。

结语

蓄电池的使用是为了满足在交流停电情况下，各类电力设备运行对电能的需求，这要求蓄电池需求持续处于热备用状态。为了确保蓄电池的健康程度能够得到有效控制，应依靠交流内阻测试法和直流内阻测试法对蓄电池实施在线监测，实时监测蓄电池的运行状态，并结合科技水平的提升，优化蓄电池在线监测技术，以便达到提升蓄电池在线监测水平的目的。

参考文献：

[1]史海涛，钱念书，张丽娣等.VRLA蓄电池在线监测技术综述[J].通信电源技术，2011，28（6）：25-27.

[2]黄朝林，唐军.蓄电池组在线监测技术在热电厂的应用[J].电工技术，2013，（5）：45-46.

[3]徐凯.蓄电池在线监测技术在变电站的运用研究[J].军民两用技术与产品，2015，（12）：165-165.

论文作者:林正涛1,周旭磊2

论文发表刊物:《电力设备》2017年第19期

论文发表时间:2017/11/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5a87b918df57355400d380f2.html