# 国内石膏板产品及标准现状浅析论文_刘畅,陈艳丽,谭淑樱

刘畅 陈艳丽 谭淑樱

辽宁省检验检测认证中心（国家建筑装修材料质量安全监督检验中心） 辽宁省沈阳市 110032

摘要：石膏板做为一种新型节能利废产品，具有质轻、强度较高、防火、隔音等优点，在国内拥有潜在发展空间。针对目前国内石膏板品种、行业状况及标准情况进行了梳理，浅析国内石膏板标准体系与石膏板行业发展趋势。

关键词：石膏板；标准；建筑板材

1.国内石膏板产品现状

石膏板是以建筑石膏为主要原料制备的一种具有质轻、强度相对较高、厚度较薄的新型轻质建筑板材。因其具有一定的防火、绝热以及隔音效果，石膏板已广泛用于住宅、办公楼、商店、工业厂房等各种建筑。目前我国生产的石膏板种类较多，根据用途划分主要包括：装饰石膏板、石膏吸音板、定位点石膏板、绝热石膏板等，根据产品组成及结构划分主要包括：纸面石膏板、无纸面石膏板、石膏空心条板、纤维石膏板。其中，纸面石膏板约占石膏建材产品总量的80%，是国家鼓励发展的新型墙体材料和装饰材料。

纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料，掺入适量添加剂与纤维做板芯，以特制的板纸为护面，经加工制成的板材，主要应用于建筑物中非承重内隔墙体和吊顶，也适用于需经二次饰面加工的装饰纸面石膏板的基板[1]。20世纪70年代，中国新型建筑材料工业杭州设计研究院开始纸面石膏板技术及装备的研发工作，1978年建成了我国自主研发的第一条400万平方米纸面石膏板自动化生产线，为我国纸面石膏板工业的发展奠定了基础。纸面石膏板行业经过了初期的艰苦市场开拓后，在1990年到2013年之间，由于房地产的拉动，市场需求量快速增长，年平均增速达到25%左右，从1990年的980万平方米增加到2011年的18亿平方米以上，成为仅次于美国的纸面石膏板生产大国。到2017年我国纸面石膏板的产量已达26亿平方米，这个速度在国际石膏板历史上是前所未有的。

2.国内外石膏板产品现有标准体系情况

石膏板产品最早于1890年由美国人发明制造了，1917年传入欧洲，1978年石膏板才在我国开始工业化生产[1，2]，因此，国外关于石膏板的标准也基本都先于国内。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆目前国际上常用的石膏产品标准主要以美国标准ASMTC1396/C1396M-17《石膏板》和国际标准ISO 6308：1980《石膏板规范》应用最为广泛，其中ISO 6308：1980标准被澳大利亚、英国、意大利、德国、波兰、印度等多数国家所采用。

我国随着石膏板产业的跨越式发展，产品的种类更为丰富，针对不同的石膏板产品，国家也出台了相应的产品标准。目前国内针对石膏板产品的现行标准主要包括：GB/T9775-2008《纸面石膏板》、JC/T2077-2011《复合保温石膏板》、JC/T2440-2018《镂花装饰石膏板》、JC/T799-2016《装饰石膏板》、JC/T800-2007《嵌装式装饰石膏板》、JC/T803-2007《吸声用穿孔石膏板》、JC/T997-2006《装饰纸面石膏板》。此外，针对石膏板相关产品的标准还包括：GB/T 26204-2010《纸面石膏板护面纸板》、JC/T 443-2007《纸面石膏板护面纸板》，以及即将实施的T/CECS 10056-2019《绿色建材评价-纸面石膏板》。

对于目前石膏板行业中产量最大的纸面石膏板产品而言，我国目前执行产品标准为GB/T 9775-2008《纸面石膏板》。该标准首次发布于1999年，修改采用国际标准ISO 6308：1980《石膏板规范》，2008年根据国内现有产品发展情况进行了第一次修订，细化了纸面石膏板的类型，新增了硬度、抗冲击强度等指标，提高了产品断裂载荷指标要求。

由国内关于石膏板的标准体系看，我国的石膏板标准以行业标准为主，标准主要围绕石膏板功能进行分类，包括保温功能、装饰功能以及吸声功能的石膏板。而出台的国家标准主要是针对纸面石膏板、纸面石膏板评价以及其所用的护面纸板的标准。可见标准体系与我国目前石膏板行业发展趋势现状基本一致。

3.展望

2011年，国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中对建材工业的产业结构调整做出了如下规定：鼓励“利用工业副产石膏生产新型墙体材料及技术装备开发与制造”。随着纸面石膏板的产能不断扩大，通过适宜的产品标准对产品质量状况调控与监控保证行业的可持续健康发展，成为行业内亟待解决的问题。通过国内外石膏板现行标准指标的对比，探讨国内外纸面石膏板标准差异，或将成为寻求保证及提升产品质量一个技术途径。

参考文献：

[1]GB/T 9775-2008 纸面石膏板 [S].

[2]徐桢.石膏板开裂的原因及预防探究[J].住宅与房地产，2017（12）：107.

[3]詹广平.装配式建筑技术对石膏制品产业发展影响的探讨[J].建筑发展导向，2019（12）：12～14.

论文作者:刘畅,陈艳丽,谭淑樱

论文发表刊物:《建筑模拟》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5a95cd24a6a3a1421c3fd13e.html