# 五金模具的字模结构优化设计论文_欧阳卫星,张权

东莞市豪顺精密科技有限公司 广东东莞 523820

摘要：针对传统技术中的字模结构，在维修或更换新件时麻烦的缺陷，通过分析是由于传统结构字模入块，一般是将一组编号同时雕刻成一个模块入子的不利因素，提出优化改良方式，将产品编号或日期，以单个数字或字符进行拆分，制作成各自独立的字模入子，可以任意组合成需要的编号或日期；优化结构缩短了维修和制作的时间,避免了因编号产品停产字模不可用的浪费,从而提高了工作效率，节约了成本。

关键词：精密五金模具；字模拼装；字模快取快装

0前言

近年来，随着现代科学技术的不断创新和高速发展，促使数码电子产品更新换代快，周期短，且每款机型投入市场产量相应减少。为抢占更多市场，争取更大利润，企业间的相互竞争日趋激列。除了不断科技创新，缩短周期，对产品制作成本也是不断的降低。在电视机背板精密五金模具中，字模作为一个在产品上冲压出字符的零件，是区分每款产品的编号和该产品制作日期标识所必不可少的（如图1）。字模因刃口尖细，生产中易磨损，因此字模结构改善和创新方式，必须满足快速维修和节约成本的生产需求。

图1 产品上的编号标识

1 字模结构简述

电视机背板精密五金模具，模具重尺寸较大，每套模具都是几吨以上，在生产时，装模和卸模及搬运都及为不易，为方便生产时的维修,要求不将模具从冲压机上拆卸下来，所以在设计制作模具时，各零部件尽量设计制作成可以快取快装。

传统技术中的字模结构分为两个部份，字模入块和压块。字模入块一般是将一组编号或日期同时雕刻成一个模块入子，入子的另一端侧面有一挂台，挂台可在后期点焊加工出或直接在入子上加工出来；压块上有一螺丝沉头孔,孔内有螺牙方便快取快装，螺丝沉头的另一端面紧贴字模入子的一侧，加工一个缺口，主要用来将字模入子固定于模具的模腔中以防松脱。如图2所示：

图2 传统字模结构

优化字模结构，采用类似于古代的活字排版印刷术，由三个部分组成，字模入子组、容纳字模入子组的字模箱和字模箱垫块。字模入子组是将产品编号或日期，以单个数字或字符进行拆分，制作成各自独立的字模入子，然后组合成需要的编号或日期；入子的另一端侧面有一挂台，挂台直接在入子上加工出来；字模箱上有容纳字模入子的模腔，二个用来起连接用螺丝沉头孔，其中一个螺丝沉头孔内有螺牙方便快拆，螺丝沉头的另一端面一侧加工一个缺口，主要是用来卡住字模入子；字模箱垫块上有一个螺丝过孔和一个有螺牙的孔。组模时将各个独立的字模入子按产品编号或日期排列好后，装入字模箱的容纳孔内，然后通过螺丝连接在字模箱垫块上，即组合成一个整体的字模组套件，以方便整体快取快装，再用螺丝将字模组套件连接装入模板的模腔内。如图3所示：

图3 优化后的字模结构

2 字模结构优势

通过字模结构简述对比可知，传统字模结构将一组编号同时雕刻成一个模块入子，然后用压块固定，可在生产时模具不下冲床的情况下，能够快折快装。但优化后的字模结构将编号以单个字符分拆成各自独立的字模入子，然后拼装在字模镶内，相比其优势有：

（1）字模标准化：产品编号及生产日期都是由数字、字母和符号组成，可以把常用的做成备品库存。传统字模结构将一组编号同时雕刻成一个模块入子，只能针对单一的产品，不能做备品。

（2）节约加工、维修时间和费用：新模加工时，传统字模结构，由于一个字模入块对应一款产品编号的单一性，一次只能雕刻一件；而优化后结构字模入子具共用性，一次性装夹调刀可同时加工更多的字模入子，节省了多次调刀时间。雕刻加工时，单次装夹调刀时间约要20分钟，所以一次装夹越多越省时（如图4,图5）。在生产时，传统字模结构存在更换新件麻烦的缺陷，一旦遇到数字编号变更或有字号损坏，那么，维修时需要对整组数字进行维修和更换。这种整组维修和更换数字编号模块稿子的方式，会延长修模时间，而且由于没有损坏的字号也要一并更换，导致生产成的的提高。

图4 传统结构字模雕刻 图5 优化结构字模雕刻

（3）可重复利用：传统字模入子，是将一组产品编号同时雕刻成一个模块入子，只有单一产品标识性，若产品变更编号或更新产品，模块入子不可重用而报废。优化结构由于是以单个字符为独立的模块入子，且入子已标准化，可任意的排列组合任意编号或日期。从而便于对单个独立字模入子进行更换，在更改日期或新编号时，只要将独立字模入子按新的日期或编号重排即可，未损坏的独立字模入子还可以折卸下来以便重复利用，从需缩短修模时间，又能节约成本。

3 结语

字模优化结构除了能够完成维修时所需的快取快装，同时也缩短了制作和维修时间，因字模入子独立性可任意组合，可以不断的重复利用,从而降低了加工成本，提高了生产效率,目前这一结构已被广泛应用于精密五金模具中。

参考文献

[1]一种便于重复利用的字模结构：中国.ZL 2015 2 0909652.7.

作者简介

欧阳卫星（1972-）男，大专，设计师，从事精密五金模具开发设计与制造方面的工作。

张权（1977-）男 ，本科，工程师，从事机械制造及五金冲压生产。

论文作者:欧阳卫星,张权

论文发表刊物:《基层建设》2017年第19期

论文发表时间:2017/11/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5aa5886e3a7d6c820432f17b.html