# 关于建筑节能施工技术的浅析论文_黄从远

江苏精享裕建工有限公司 江苏省无锡市 214000

摘要：就现在的建筑行业节能技术来看，现代房屋的建筑工程中，浪费建筑能源的现象十分严重。在浪费能源的同时也产生了大量的建筑垃圾。因此，加强对建筑节能与节能建筑施工的研究，是非常必要的。本文作者根据多年工作实践，阐述了节能建筑施工的措施。

关键词：建筑；节能；施工；技术

建筑行业节能技术的推广可以有效地节约非再生能源，有效地减少我国的能源消耗，以及处理环境污染的成本，能够促进我国经济的健康发展。与此同时，使用可替代的可再生能源材料相对低廉，从而可以节省建筑成本。

一、节能在现代建筑中的意义和现状

1.现代建筑中节能技术的意义

随着经济全球化的发展，世界各地的经济发展都受到了推动，虽然不同地区的经济发展水平不同，但是对于资源环境来说，都会造成一定的影响。特别是建筑行业中被广泛使用的不可再生能源，近年来也在急剧减少。因此，建筑行业实行节能施工能够在很大程度上缓解能源危机。科学发展观要求体现在建筑行业上尤其是在节能施工方面进行创新，在保证施工的前提节约能源，提升我国建筑行业的整体水平，与此同时，不断促进建筑行业其他领域的发展。

2.现代建筑行业中节能工程的现状

据数据显示，目前我国的建筑垃圾数量已经在垃圾总数量的比重中占到百分十三至十五左右。在这些数量庞大的建筑垃圾中，有很大的一部分是未经过处理就直接丢弃的。就环保的角度来说，这样的数据是十分危险的。造成现下局面的原因不是单一的，其中主要的原因就是对于建筑垃圾没有妥善地处理，建筑节能技术在工程中没有得到完善和充分地使用。

二、建筑工程的节能施工技术分析

1.外墙保温技术

墙体保温是建筑节能技术工作的重中之重目前，我国墙体节能保温技术分为内保温、夹心保温、外保温及综合保温四种。相对于以前的传统意义上使用大量单一的材料来增加墙体的厚度的保温方法，这种新的保温方法节约了大量的材料，而且具有更好的保温效果。简单来说，外墙夹芯保温技术的原理就是，在墙体的内墙和外墙之间填充进去保温材料，在层墙面采用砌空心砖块。一般的保温材料有玻璃棉、矿渣棉的等。但是此方法有一个致命的缺点，他的抗震效果不够好，应用的范围始终不够广大。墙外保温技术的主要原理就是在墙体的表面涂上保温层，UI 后对墙外体表进行装饰。此方法对外界光线和紫外线的调节作用较好。

2.门窗节能技术

门窗、玻璃扇等的传热系数和密闭性都是节能建筑最主要环节。为了使门窗达到节能的目的，在安装门窗中必须要注意以下几点：第一，结合设计要求选择合适的门窗，并要检查其门窗的抗风压性、雨水渗漏性等多项要求是否达标；第二，在安装门窗框架时，要检查框角的垂直角度。一旦发现门窗有变形、密封不严等应禁止上墙；第三，应该在框和扇、扇和扇之间都使用密封条进行密封，这样一来，便能减少渗水现象的出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，在窗体的轨道处还应该进行密封处理，尤其是对缝隙较大的位置处则应使用密封膏挤住；第四，要在门窗框周围和墙、柱等的交接点，用砂浆加以处理，另外，在靠近室外的一侧要结合外装修进行处理，减少渗水、透气情况的出现；第五，在粘贴密封条时，要确保接缝处的清洁，没有任何杂物。

3.建筑墙体节能施工技术

对于建筑工程来说，墙节能建筑技术是建设节能效果的重要环节，因此在节能项目建设的过程中，必须注意建筑技术的实际应用。如，可以采用保温性能较好的轻质多孔砌块作为建筑墙体的保温砌块。需要注意的是，在施工的过程中不能够对砌体进行凿孔，也不能够在砌块的孔洞中填入水泥砂浆，否则将会影响到砌块的保温性和耐久性。在完成了砌体砌筑施工之后，需要根据实际情况在墙体的内部或者是外部设置保温层。为了确保质量，需要在施工前对保温砂浆的质量进行验收，如果存在质量问题不能够在施工中使用。

4.建筑物顶部节能技术

在整个建筑中，房子的屋顶在建筑的隔热和保温中起到了一定的作用，这也是整个建筑的一个重要组成部分。大部分屋顶采用的是浇注的方法进行建造的，冬季的保温效果可能不太理想，并且夏季降温的理想效果也很难达到，而屋顶又是整栋建筑中接受日光辐射时间最长，且辐射面积最大的部分。针对这个问题，许多建筑采用的是欧式的尖顶技术，减少太阳对建筑的照射面积，以达到保温隔热的作用。现在通过屋顶对建筑进行保温隔热的方法已经多种多样，比如在屋顶设计一层保温层等。保温层的建筑方法是在防水层下填充隔热材料，而隔热材料一般有玻璃棉，膨胀珍珠岩等。这些材料具有低导热性而且材质较轻便。具有良好的保温隔热效果。除此之外，还有一些新开始流行且已经应用到建筑行业的方法，比如在建筑的顶部构建花园等。无论冬夏，这层花园建筑均能起到保温隔热的效果。

5.隔热技术

通常在太阳光的照射下，热量将会直接照射到建筑物的顶部，在这种情况下就必须要做好屋顶的隔热节能工作。隔热技术的应用不仅可以有效地控制建筑物的内部温度，还能保护屋顶起到防火和减灾的作用，同时还能更好地达到节能的目的。具体来讲，在进行隔热施工的过程中，需要充分的利用空气层隔热原理对楼顶进行隔热处理，这一方法具有成本低且效果好的优势。在一些地区，屋顶隔热施工的过程中还常常采用架空型的设计来实现楼顶的隔热性能，通过在楼顶使用高效的保温隔热材料来达到节能的效果。

6.太阳能技术

太阳能作为一种新型的节能环保型资源，具有无污染且应用广泛的特点，还可以实现资源的循环利用，太阳能技术在我国的许多地区的建筑施工中得到广泛应用，可以有效地降低建筑能耗，提高建筑节能水平。具体应用于太阳能集散、散热和遮阳一体化等方面。太阳能技术的应用可以很好地控制建筑物的照明，这有利于建筑物的日常节能。

三、结束语

建筑行业是能耗较高的行业，在当前中国能源短缺的情况下，能源问题已然是当前人们所面临的生存问题之一。在建筑施工的过程中可以适当的采用节能施工技术，以便达到最佳的节能效果，进而使建筑企业朝着节能的方向快速发展。

参考文献

[1]陈晓宁，孟宪伟.浅谈我国寒冷地区建筑节能技术和措施[J].黑龙江科技信息.2008（28）

[2]张伟玲，王文庆.我国建筑节能技术综述[J].佳木斯大学学报（自然科学版）.2007（05）

论文作者:黄从远

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5ab7e159b1eef8eda0ee8437.html