# 膨胀混凝土施工技术在建筑结构施工中的应用刘镒玮论文_刘镒玮, 陈伟心

摘要：在经济与科技水平快速发展的过程中，建筑业得到了显著发展,因此建筑结构施工技术也不断改进，在这其中，膨胀混凝土施工技术就是一个充分的见证。在这篇文章中，笔者将在目前建筑结构施工的实际基础之上，从膨胀混凝土材料的特点着手介绍，对膨胀混凝土施工技术在建筑结构施工中的应用进行深入探究，以期望为相关技术人员提供一定的帮助，从而使我国的建筑行业蓬勃发展。

关键词：膨胀混凝土；建筑结构施工；施工技术

膨胀混凝土施工技术是目前众多建筑工程施工技术之一，其应用相较于其它技术更加广泛，也比较常见；由于膨胀混凝土有着超强的防水性能，因此在建筑结构施工过程中，可以有效的减少混凝土开裂的问题，从而确保施工的质量。随着社会的不断发展，人们对施工质量的要求不断提高，对施工技术提出了更高的要求，因此开发使用膨胀混凝土施工技术，对于施工者来说可以降低施工成本，而对于施工对象的所有者而言，在一定程度上保障了施工质量。

一、膨胀混凝土材料的特点

在添加一定剂量的ZY膨胀剂后，膨胀混凝土就会实现其自身的膨胀效果；将一定剂量的ZY膨胀剂添加到混凝土材料后，混凝土中的材料开始与各种化学物质发生反应，从而使混凝土达到膨胀的效果。混凝土出现膨胀后，对钢筋产生一定的预应压力，这种压力抵消了混凝土发生收缩时产生的拉力，因此在一定程度上预防了混凝土的裂缝问题。而ZY膨胀剂的添加剂量不同，膨胀效果也不同。一般情况下，ZY膨胀剂的添加剂量的多少取决于收缩应力，当施工部位的收缩应力较大时，则主要增加膨胀剂的用量，使其获得更大的预应压力来抵消收缩应力，当施工部位的收缩应力较小时，则添加微量的膨胀剂即可，从而达到对收缩应力的良好补偿。因此在施工过程中，良好控制膨胀剂的添加剂量，既能够减少原材料使用成本，还能提高混凝土的渗透性，同时确保施工的最终质量。

二、膨胀混凝土施工技术在建筑结构施工中的应用

1.膨胀混凝土施工工序

在建筑结构施工的实际中，应用膨胀混凝土施工技术必须注意多方面的问题，分别有：管理控制混凝土膨胀带、施工中的钢筋绑扎、膨胀混凝土施工、对膨胀混凝土的养护。将这些问题良好的解决，对建筑结构施工质量的提升有十分重要的作用。在下面的文章中，笔者就针对这几个方面开展相关的叙述和探究。

2.管理控制混凝土膨胀带

建筑结构的施工中，人们总是要求尽可能地在建筑中减少缝隙的出现，而这与混凝土的浇筑有着密切的联系。若要使混凝土的浇筑效果理想化，就必须将混凝土材料的使用和ZY膨胀剂联系起来。在确定混凝土的强度之后，合理地控制ZY膨胀剂的比例，加入适量的混凝土。在设置膨胀带时，可以在两旁加固铁丝网，以防止膨胀过度，达到控制作用。至于配比，则要按照实际情况来决定，既要使其达到施工的标准规范，还能够解决因配比不准确、不一致导致的渗入情况。只有依照相关标准，配制膨胀混凝土的配合比，才能确保膨胀带稳定地进行作业。

3.施工中的钢筋绑扎

建筑结构施工的时间是持续的，是有一定的周期规律的，涉及到各方面的人事，因此影响施工顺利进行的因素也就变得很多。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而膨胀混凝土施工技术在应用时，同样会受到很多因素影响，导致膨胀带的温度应力出现问题。在这样的情况下，就需要提前预防膨胀加强带出现温度应力变化的问题。而注意钢筋绑扎则可以对以上问题产生明显的效果，有效地改善和调节膨胀加强带的温度应力。但施工中的钢筋绑扎有很多方面需要注意，施工人员在钢筋绑扎的进行过程中，必须要让加强带和钢筋尽可能地保持垂直，而在水平角度上，绑扎钢筋的水平结构的距离还要少于绑扎的距离。但是，要考虑到在具体的施工现场影响因素是复杂的，应该根据现场实际情况进行相对应的调整。

4.膨胀混凝土施工

首先是对膨胀混凝土材料的选择，一定要严格根据施工场地中的实际情况选择符合行业标准规范的材料。水泥、石灰等材料的配置十分重要，必须严格遵守有关施工标准，严谨误差过大。因此，对混凝土材料的选择和进行材料的配比工作，是提高膨胀凝泥土施工质量的重点内容，施工人员一定要在这个过程中给予充分的重视。为了保证膨胀混凝土的均匀，在搅拌膨胀混凝土的时候，一定要选择适当的搅拌过程，坚持搅拌均匀的基本原则。另外需要注意的一点是在正式开始施工之前，一定要注意清理模板和钢筋之间存在的杂质和杂物。在正式开始施工的时候，放置振动器于浇筑带上，这样可以在一定程度上保证膨胀混凝土的密集和厚实的性能。在施工过程中绝对不允许出现混凝土密集堆积的情况，而为了防止这种密集堆积的情况再次出现，施工人员应该在振捣时，形成一个流淌坡度再进行振捣，而振捣的时间、次数、深度和强度都应该进行十分严格的控制，按照有关的标准严格执行。在这个过程当中，不能和模板钢筋发生接触，不然将会造成位移和变形。

5.对膨胀混凝土的养护

为了防止对膨胀混凝土造成二次伤害，因此需要重视和加强对膨胀混凝土的养护施工，尽可能的去降低施工人员再次返工的频率。一般来说，在膨胀混凝土硬化后的四个小时，就应该开始对膨胀混凝土进行至少15个小时的养护施工作业。在完成这项工作后，应该立即对膨胀混凝土进行防晒保护的工作，避免因长时间的暴晒而对膨胀混凝土造成裂缝。对膨胀混凝土的养护的实施工作，可以有效的提升建筑结构施工的施工质量，从而保证建筑结构施工的最终效果。

三、结束语

总之，膨胀混凝土施工技术在建筑结构施工的过程中占据非常重要的地位，对整个建筑结构工程的质量的提升有着十分重要的意义；正确地应用这项技术将会对建筑结构施工的质量提升起到十分重要的保障作用。施工人员及相关研究者应该继续在实践过程中积累经验，展开研究，争取克服更多技术应用时的难题，使这项施工技术更好地服务于建筑结构施工。

参考文献：

[1]李林俊,罗道林.膨胀混凝土施工技术在建筑结构施工中的应用[J].建筑技术开发,2019,46(23):88-89.

[2]孔喃喃,豆理杰.浅析膨胀混凝土的施工技术[J].四川水泥,2019(09):307.

[3]张焕强.膨胀混凝土技术在建筑结构施工中的应用[J].地产,2019(15):132.

[4]李水冰.膨胀混凝土在建筑结构中的运用研究[J].建材技术与应用,2019(03):21-23.

论文作者:刘镒玮, 陈伟心

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5abbaeb800a746ae469698dd.html