# 广电建筑中的演播厅设计浅谈论文_劳蓉霞

上海市

单位 华东建筑设计研究院有限公司

作者 劳蓉霞

邮编200002

前 言

随着中国政治经济发展的蒸蒸日上，现代传媒和资讯日益成为人们生活中的一个重要组成部分。广播与电视作为一种传媒的重要载体，走进了千家万户，得到了空前的发展。为满足日益增多的节目演播录制要求，各省市广播电视台纷纷整合资源，组成集广播、电视、制作编辑、播出为一体的广播电视中心。结合广电建筑的设计实践，对作为广播电视制作的重要一环，演播厅系统作了一些资料的收集和归纳。

一、演播厅的规模与数量

演播厅的设置数量和大小规模是根据广电部颁布的标准以及结合广播电视需要自制节目的套数、性质和播出新节目的进度频率来确定的。

而大型多功能演播厅的规模大小则往往由电视台所处行政重要性及它所覆盖的电视观众面的广度所决定。

作为省级或直辖市的电视台，因要承担举办大型春节文艺晚会及相应的其它大型文艺活动、国际会议频率较高，而需要设置>800m2以上的特大型演播厅来满足此类功能。

而对于地县市级广播电视台，则设置800m2的特大型演播厅则足以满足各种文艺活动的拍摄要求，不必要的设置过大的演播厅反而会造成经济上的浪费，造成平时的闲置时间过长。

一般演播厅的设置分别为：800m2、600m2、400m2、250m2、150m2、100m2等大小不等的演播厅以满足不同功能要求，同时与总的广播电视规模相匹配。

从中央到省市到地市级电视台的配备情况，因重要性和规模的不同而不同。

二、演播厅的平面空间形式及常用尺寸

演播厅基本分为：特大、大型、中型、小型等几类形式。

通常演播厅的平面形状有马蹄形、长方形、椭球形等，比较常见的是长方形，长×宽×高由电视节目制作工艺和建筑声学要求而确定。

三、演播厅的空间形态、功能分区

1、特大型演播厅系统

以演播厅为中心，辅以技术区、演员准备区、布景道具区、观众休息区以及相应的各类辅助用房，此系统主要用于电视节目（大型节目）的演播，举办音乐会，同时也应能具备举办各类文艺会演、演出舞台剧、召开会议（包括国际会议）、电影放映等功能。此类特大型演播厅往往兼具电视剧场的功能，以对外演出，并对这些演出或活动提供最佳的电视节目制作，实现转播条件。

观众厅、舞台的布置偏向于剧场或音乐厅。（见下图）

2、大型演播厅通常会有以下几种形式，

A、 以演出为主；

B、 以拍摄录制为主。

其中A－以演出为主的演播厅则会按剧场要求安排舞台和起坡

固定观众席。内容同1600m2演播厅，不再赘述。

B－以拍摄为主的演播厅则往往采用电动伸缩式观众席形式，地坪是平的，当观众席全部收缩后，矩形演播厅则可用于会议、展览、电视剧拍摄等多功能用途，演播厅可分割成多景片拍摄场地，以上海电视台1000m2演播厅为例：观众厅设计了开启式天花，当有观众区摄制要求时，天花开启，舞台灯光降下，而一般使用则所有灯光都可收至上部灯光平台，天花关闭，形成完整的平顶。

而在舞台及观众区下部均预留有1.2-1.8M的机械空间，舞台设置了机械升降平台，由电脑控制升降编排，可组成各种使用功能不同，形状不同的舞台。

3、中型600m2、400m2演播厅，具有综合中型节目演播，电视剧制作，专题节目录制功能，净高按天幕高度≥10M，比较合适，应具有相对独立的技术区，不再单独分舞台区和观众区，顶上满堂工艺钢平台，下吊可移动专业拍摄灯具，设置可伸缩少量观众席满足节目拍摄需要。

4、中小型250m2演播厅，净高≥7M，主要用于文艺演播、谈话类节目，一般不再设伸缩活动座椅，通常用于新闻、体育、财经等节目的多景直播和录制，它们应具有独立的技术区，应与新闻采编系统相邻，演员准备区和布景道具区，化妆区可一并考虑。

5、小型150～80m2演播室，净高≥6m，主要用于新闻直播、体育、财经等节目的实景或虚拟景直播和录制，文艺、专题类节目的串编，它只需相应的技术机房，不需布景、道具、演员准备及观众休息区。

6、新闻类开放式演播厅

广电技术的日新月异，开放式新闻演播厅作为一种新型的且日趋成熟的形式得到了广泛的应用，主播的背景往往就是编缉办公室，这类演播的好处是让人从封闭的墙体中解放出来，同时亦满足采、编、播与一体的快捷的传媒技术的要求，新闻中心通过平面、立体交叉、丰富了空间层次，使得中心内有很多可取景的背景，建筑空间灵活多变，互相联系快速便捷。

新闻发布厅

7、此外演播厅应备有扩声、灯光机房、位置应放在观众席的后部有最佳视觉和听音条件的位置，导控、音控可放在演播室旁，以利便捷联系。

四、演播厅的剖面设计

演播厅的室内高度由以下因素控制：

1、天幕高度

2、演播室灯光工作区高度＋检修高度（由演播室灯光设计师根据电视工艺要求所选用的灯光特性而定）。

3、空调、消防喷淋及照明电缆桥架等水、暖、电层高度。

4、灯光钢平台高度。

5、隔声平顶和吸声吊顶构造高度。

这5个高度加起来的总和为演播室的室内高度。

五、声学设计主要技术指标及设计特点和措施

1、 演播厅根据不同的功能，有不同的声学指标要求（见下表）。

2、采取措施：

按照噪声控制线，则演播厅的隔墙与地坪均需做声学处理。演播厅靠观众厅一侧，为隔绝声音传递，必须设置声闸进入，演播与导控之间的关系，可以有两种形式：设置隔声窗，导控看到演播室内最大区域亦可通过在导控室设置电视屏幕来指挥演播室的节目，演播厅的墙体厚度由建筑结构和声学三专业共同商定。演播厅容许噪声评价数：NR＝25。除非特大演播厅做固体隔声有困难，而采用塑胶地坪减少噪声，一般250m2、100m2的演播厅均采用半浮筑楼板来隔绝固体传声，以达到降噪隔震的作用。

当NR＝25时，半浮筑地坪可保证隔绝固体传声。

当NR＝20时，全浮筑地坪可保证隔绝固体传声。

墙面则通过与室内设计紧密结合，达到降噪吸声效果。

电视剧场建筑声学设计将500HZ－1000HZ的混响时间控制在1.0-1.2s，以取得较好效果，如需要考虑音乐会演出效果，可采用增加声反射罩可使剧场内自然混响加长0.1-0.2s左右，同时辅以混响器，改善混响效果，以满足音乐演出的效果。

由于电视剧场规模和体积大，所需平均吸声系数和总需吸声量也均较大，因此观众厅内除了观众席吸声量之外，后墙将作为宽频带强吸声面；侧墙也将有部分面积结合装饰要求设计为吸声墙面；挑台天花及大吊顶将作为低频吸声和宽频带反射之用，以达到有效控制厅内混响之目的。

3、控制舞台空间的声学特性

由于电视剧场的舞台面积大，空间体积比观众厅体积大很多，因此设计中将考虑舞台声学特性对观众厅的影响，使其同观众厅内混响时间相接近的要求，因此需在足够面积的舞台墙面上做吸声处理，以期取得满意的效果。

4、控制观众席座椅的吸声性能

观众席座椅（满座时包括观众）是观众厅内最主要的吸声面，因此座椅吸声系数的大小将直接影响观众厅内混响时间的长短，故在建声设计中除了要求座椅做到坐垫翻动无噪声之外，还将提出座椅的混响室吸声特性技术要求，以便于有效的设计和控制厅内混响时间。

大容积的演播室中，低频区内被激发的共振频率数目较多，容易获得均匀的频率分布，对房间的形式和比例要求不严格。

建声设计考虑采用的主要材料

建声设计将视建筑隔声，吸声及声扩散反射等不同声学要求、装饰要求及防火阻燃要求，考虑选择的主要材料如下：

⑴ 不同厚度的纸面石膏板（用于轻质复合隔声结构及墙面声扩散体等）；

⑵ 增加纤维石膏板或GRG（用于以声反射为主的天花吊顶）；

⑶ 不同厚度的FC板或NAFC板（用于隔声墙及吊顶）；

⑷ 不同穿孔率的穿孔FC板（用于吸声结构墙面或吊顶）；

⑸ 不同密度及厚度的离心玻璃棉板（用于吸声结构）；

⑹ 矿棉板（用于隔声结构）；

⑺ 阻燃装饰吸声板（用于装饰吸声）；

⑻ 穿孔铝合金板（用于吸声结构面板）；

⑼ 15厚和25厚的木丝吸声板（用于吸声结构面板）；

⑽ 木条纹吸声板（用于吸声结构面板）。

论文作者:劳蓉霞

论文发表刊物:《中国住宅设施》2018年3月下

论文发表时间:2018/11/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5ac7aa92849787a8023a19c4.html