# 海绵城市在市政工程设计中的应用 冯祖桥论文_ 冯祖桥

摘要：在城市化建设过程中，人们对于环境、资源的保护力度不断提升。在城市化建设过程中，难免会出现水资源浪费、不科学利用等问题，而海绵城市理念的出现，正好能够应对这一问题，将其用于市政工程设计中，不仅能够有效的保护水资源，同时符合可持续发展理念，能够促进人与自然的和谐共处。基于此，加强对海绵城市在市政工程设计中应用的研究具有十分现实的意义。

关键词：海绵城市理论；市政工程；设计；应用

1研究背景

海绵城市指的是在城市建设中，利用“海绵”的高弹性，改善城市环境变化和自然灾害等问题，为城市道路建设的合理性提供支持，推动城市化建设的进一步发展。

在海绵城市建设过程中，一旦城市受到暴雨侵蚀，市政道路建设的渗水功能、净水功能、吸水功能和蓄水功能会有所提升，在干燥天气中能够释放并存储水资源，为城市道路建设的有序开展提供支持。在传统的城市建设和管理过程中，政府部门比较重视雨水清排设计，但这种设计考虑的内容缺乏完善性，无法获取良好的市政道路设计成果。因此，在市政工程项目建设中，相关部门需要引进海绵城市理论，将城市基础建设作为整体建设目标，加强对城市广场、绿地、道路等设计的施工，将相关设施设计成水的载体。

2海绵城市理念概述

在城市的规划和建设过程中，尤其是各类工程的建设，本身具有较大的资源消耗，还会给地球的生态环境造成严重难的伤害，比如建筑工程中会产生大量的建筑垃圾，因为不能合理的处理，导致其污染能力较强；还有就是城市规划中各类化学材料的使用，对于人类的暂时的舒适居住来说具有积极作用，但是不能及时降解，就会引发对土地、空气、水体等资源的严重污染，最终还会给人类的生存带来巨大的影响。还有在经济建设的快速发展中，水资源的利用不可或缺，在侧重经济生产的发展中不合理的开发和利用水资源造成众多城市地区水资源匮乏局面，严重影响到城市的生存状态，出现干旱或者内涝的局面。面对这样的情况，海绵城市理念的提出不仅为当前水资源缺乏的困境提出了新的解决途径，还会促进城市发展和自然环境的和谐发展，让城市具有海绵一样的功能，干旱时能更好地提供水资源的输出，洪涝时能够大量的吸收水资源，降低洪涝产生的危害，提升城市建设中的环保能力，实现城市雨水的自主净化、渗透和储存，推动城市的健康发展。

3海绵城市在市政工程设计中的应用

3.1海绵城市理念在路面结构层设计的应用

城市内涝、径流污染主要是由道路过度硬化所导致，要想改善道路过硬化现象，首先要在路面结构层设计上下功夫，传统的路面结构层，基本上都是透水的混凝土结构。在现阶段的城市排水工程主要依赖排水水管，一遇到暴雨天气，降水量超过排水系统的承受能力，则会让城市形成地表径流，导致城市交通系统的正常运行受到较大影响，造成径流污染，破坏城市生态系统。故而，绵城市的路面结构层设计，必须要改变传统设计观念，让路面对环境的适应能力不断增强，在海绵城市的路面结构层设计往往会使用透水砖来取代传统混凝土结构，这种砖不仅有非常好的透水性能，还具有抗滑、降噪等性能，能满足城市交通的基本要求，因此，被广泛运用到市政工程设计中。

3.2海绵城市理念在机动车道设计中的应用

现阶段，我国城市机动车道主要采用非透水性路面，其会增强路面积水，严重影响地下水的补给，如果长期运行会进一步加剧城市热岛效应，将海绵城市理念运用到车行道设计中，会改变传统非透水性路面，将路面改成透水性路面。基于提升道路透水性上，有效地让雨水回补地下水资源，减少城市道路径流量。我们在城市机动车道设计中，有效使用透水性铺装，能规避因为雨水渗透在路基中，对道路路基的破坏。工作人员在铺装中必须要在路面结构上层铺设透水沥青混凝土。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时在路面结构的基层和中层选取非透水材料，进而让雨水渗透到路面结构层后，能有效沿着不透水结构顶面流入到盲沟当中，有效将过大的雨水排入到雨水检查井或是到路侧分隔带中。设计人员在设计过程中，拱横坡控制在1%至1.5%区间，将路纵坡有效控制在0.3%-0.5%之间。

3.3海绵城市理念在城市绿地与广场设计中的应用

在海绵城市建设中，广场设计和城市绿地设计是非常重要的一环节，是雨水净化的主要对象。在海绵城市的构建中，由于技术的限制，当前雨水净化不能有效满足社会大众的生活用水需求，这样一来，积蓄雨水主要用于景观工程维护和城市绿化工作中。在新形势下，加强城市广场和陆地设计，有利于更好地节约城市淡水资源。因此，需要将海绵城市理念同广场设计有机结合起来，具体如图一，通过这种方式让透水性铺装的应用得以增加，如果遇到暴雨季节，可以将其充当为排水渠道，进而有效将雨水储蓄到广场或是绿地中，等待需要时，将雨水作为绿地的浇洒用水、广场的冲洗用水或是景观水体的补水。为修复已被破坏城市水生态系统还可以在城市水体循环中，引入海绵城市的概念。

3.4海绵城市理念在路肩边沟设计中应用

研究发现，在以前路肩边沟设计当中，通常情况都是水泥混凝土边沟，这种设计非常容易出现堵塞现象，同时还缺乏净水雨水的功能。针对于此，我们可以将海绵城市理念应用到路肩边沟设计中，设计植草沟，将景观性植被种植在地表沟渠中，不仅可以美化城市，还能实效收集、净化、输送、排放城市径流雨水。一般来说，在径流量小，难以设置市政道路工程的地方，可积极使用这种方法，如果是在居住区道路设计中，则需干式植草沟设计方法，并定期进行维护。

3.5海绵城市在建筑物、居民区中的应用

现阶段，我国很多城市小区建设中，都是封闭式的，在内部都配备了绿化道路、社区广场。而海绵城市运用到建筑区、居住区设计中，需要在小区公共区域进行透水性铺装，在居住区园林绿化设计中，一般选择下沉式设计，保证绿地设计高程能够低于小区内的道路路面，确保雨水能够有效滞留、存储，当然还可以设计成为小区特有的水系景观。对于建筑物来说，也可以设计成屋顶绿化，不仅能够滞留雨水，还能够缓解城市中的热岛效应，起到美化建筑的效果。通常来说，小区内海绵城市理念的设计，体现在透水路面、雨水花坛、绿色屋顶、下凹式绿地等几个方面。具体过程中，需要相关部门能对建筑设计规划图进行审查完善，严格按照设计内容，完成建筑区域内透水铺装、植草沟、下沉式绿地等有利于雨水滞留存储的设施，这些指标都需要进行反复核实，避免出现设计与建设不符的问题。对于老小区，则需要进行海绵城市改造工作，尽可能保证其符合海绵城市设计要求。

4结束语

总而言之，将海绵城市理念有效的应用到市政工程中，需要认真全面地分析好多种影响因素，然后再对其进行综合利用，为了满足城市发展的上述要求，在城市可持续发展的前提下，在建设过程中应进行系统的、可操作的建设，通过不断完善公共设施和能源设施建设，特别是水资源的有效利用，改善城市化进程。不仅要优化市政工程的设计，还要深入了解和掌握海绵城市的主要理念，充分发挥海绵城市的优势，使市政工程设计能够结合自然优势，提高城市的建设质量。

参考文献

[1]荣燕燕，张洁.海绵城市理念下城市规划方法及应用[J].住宅与房地产，2016（33）.

[2]黎瑞.海绵城市理念在市政道路设计中的应用[J].建筑工程技术与设计，2017（10）：163.

[3]黄婉君.海绵城市理论及其在国内的应用实践探讨[J].建筑工程技术与设计，2017（13）：72.

[4]孙庆东.基于“海绵城市”理念的城市道路设计[J].建设科技，2016（11）：84-85.

论文作者: 冯祖桥

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷21期

论文发表时间:2020/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5acbe89d88eb2a23d27bad65.html