# 浅谈建筑电气照明施工质量问题及控制措施论文_崔莹

黑龙江省建筑设计研究院

摘要：电气照明工程是建筑工程建设中的一项重要内容，但当前施工实践表明，电气工程施工中存在诸多质量问题，严重影响建筑整体使用功能的有效发挥。本文针对建筑电气照明施工中存在的质量问题进行简要分析，并提出科学化的质量控制措施，仅供建筑行业人士参考。

关键词：建筑工程；电气照明；施工；质量问题；控制策略

在建筑工程建设过程中，一旦建筑电气工程施工中出现质量问题，不仅会影响整个建筑工程的经济效益和社会效益，甚至影响着整个建筑工程的稳定性和安全性。此种情况下，加大力度分析建筑电气工程施工中潜在的质量问题，并提出科学化的解决策略，在提升建筑工程建设质量上具有重要意义。

1 建筑电气照明施工中存在的主要问题

在建筑电气照明施工中，影响实际施工质量的因素是多方面的，主要包括防雷接地处理、室外进户方面、电线管敷设、导线连接以及配电箱安装质量等，其中任何一个环节施工操作不到位，都会严重影响建筑电气照明施工质量，从而制约着整个建筑物的实际使用功能的有效发挥。以下分别进行具体分析：

1.1 防雷接地方面不达标

就防雷接地方面来看，在建筑电气照明施工中，一旦施工人员岗位意识和责任心不足，焊接知识储备不足，或焊接技术应用不到位，都会在一定程度上影响建筑电气照明工程施工质量，导致建筑整体存在较大的安全隐患。或者在防雷接地施工过程中，相关监督管理人员对国家政策及工程建设规范的执行力度不足，导致施工人员对建筑电气照明施工中防雷接地施工的重要性缺乏认知，导致建筑电气照明施工质量难以得到科学化控制。

1.2 室外进户方面不达标

造成这一结果的原因是多方面的，采购材料的人员对国家相关法律不甚熟悉，一些施工单位为了降低成本获取更多的利润，故意混淆视听，以次充好；施工管理人员看到了承包施工方故意违规施工，却不加以阻止，对国家相关法规执行不彻底。监督人员对于次等材料进场施工现象的管理出现不该有的漏洞。施工时与土建等其他方面的施工人员协调不好。施工现场没有准备弯管机或者是操作人员不会使用弯管机，又或是施工方责任心不够，为了方便用电焊机烧弯。施工进户人员不懂得相关防水技术，但是又不耻于询问专业人员解决问题。

1.3 对电线管的敷设不达标

进行施工的工作人员对一些相关规定不熟悉，而且施工态度不严谨，不照规定来进行。施工管理人员对管理的工作不能认真贯彻。还有可能出现的状况是，施工建筑的布置设计与电气安装的契合性不高，经常造成多条线路通过同一设计管道的问题。

1.4 导线的连线、连接质量和色标都不能达标

施工人员对导线接线问题的工艺技术掌握不熟练，负责材料采购的相关人员没有准备足够的施工材料，如一些导线的数量和颜色都没达标，还经常出现施工人员为了贪图方便，会将各色材质的材料进行混淆使用，这样极有可能对以后的施工造成不小的麻烦和问题。

1.5 配电箱的安装和配电不达标

造成配电箱问题的原因主要有以下几个方面，安装配电箱箱体的时候，与土建契合不好，土建进行的施工造成补缝不够彻底，安装箱体的时候没有用专门的器材水准权校水平。进行工作的时候，要注意将箱内的杂物沙浆等清理干净。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆箱体的开孔与进线的那些管线出现不相匹配的情况，这个时候我们要对其进行机械加工，或者是采用另一种解决办法那就是拿回厂家进行重加工。为了避免这种情况的频繁发生，我们最好是订货时严格标定尺寸，按我们的标准生产对应的尺寸。

2 建筑电气照明施工质量问题的控制措施

2.1 加强对焊工的技能培训和专业培养

为加强建筑电气照明工程施工质量控制，应当充分做好工程人员管理工作，结合工程实际以及焊接施工人员的自身特点加以全面分析，加强焊接施工人员的综合素质培养和技能训练，确保焊接施工人员能够熟练应用焊接工艺，并自觉按照工程规范开展各项施工操作，对焊接施工部位进行妥善处理，确保其平整度和均匀性满足建筑电气照明工程施工标准。在件组合电气照明施工中往往存在一些特殊项目，包括立焊和仰焊等，实际焊接处理难度较大，为切实保证焊接质量，应当对焊接施工人员进行严格训练，强化其施工操作能力，确保建筑电气照明施工的规范有序开展。针对建筑电气照明焊接施工中出现的焊接质量问题，应当及时采取补焊或刷漆等方式进行处理，确保焊接施工质量满足建筑电气照明工程建设标准。施工材料控制也是建筑电气照明施工质量管理与控制中的一个重要环节，工程监管人员应当对施工材料进行严格把关，确保进入施工现场的施工材料满足工程建设需求，最大程度上避免由于施工材料质量不到位而引发后续质量问题。

2.2 加大监管力度，增强施工人员的责任心

为保证建筑电气照明施工的安全顺利进行，应当加大施工监管力度，针对建筑电气照明施工中出现的质量问题进行妥善处理，这就需要强化施工人员的岗位意识和责任心，对建筑施工人员开展有针对性的培训和教育，确保施工人员充分认识到建筑电气工程施工质量控制的重要性，从而在思想层面上强化自身责任意识，积极主动的参与到建筑电气照明施工质量控制工作中，对施工现场作业情况进行严格的检查和监管，从整体上保证建筑工程的安全性，确保建筑物的使用功能得到有效发挥。

2.3 管线的铺设问题

管线铺设问题是建筑电气照明施工中的一项重要内容，一旦电线管铺设出现多层重叠的情况，会严重影响高层建筑公共通道的使用价值的发挥。为促进建筑电气照明施工问题得到妥善解决，应当对公共通道进行加固加厚保护，将众多管线隐藏起来，最大程度上避免同一线管多层重叠的现象出现，为建筑电气照明施工质量控制奠定可靠的基础。施工人员应当注意的是，在管线铺设施工过程中，应当避免将电线层并排紧贴，从而后期故障问题的处理提供便利。必要情况下，可以通过小水泥块对线层进行有序分隔，以提高管线铺设的规范性。剥线操作中应固定对应尺寸，并保证线头整齐，将单芯线拧成双股，保证导线压紧牢固，最大程度上避免线头裸露而影响管线实际铺设质量。

3 结束语

总而言之，建筑电气照明施工具有一定复杂性和特殊性，为加强施工质量控制，保障建筑内社会群体的生命财产安全，应当准确把握影响建筑电气照明施工质量的潜在因素，优化施工工艺，规范施工操作环节，确保建筑电气照明施工质量满足建筑工程建设标准，延长建筑物使用寿命，从而为建筑物内人员的及时疏散和安全撤离提供优良的条件，从整体上推进社会的和谐稳定发展。

参考文献：

[1]李刚. 建筑电气工程施工过程中存在的质量通病及防治探究[J]. 科技创新与应用，2015，（16）：262.

[2]刘鸿雁. 建筑电气工程施工过程中存在的质量通病及防治[J]. 黑龙江科技信息，2013，（11）：203.

[3]林方达. 建筑电气工程施工过程中存在的质量问题及防治分析[J]. 电工文摘，2013，（01）：57-59.

论文作者:崔莹

论文发表刊物:《基层建设》2017年2期

论文发表时间:2017/4/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5af4839b807f400fbc1b770d.html