# 超高层建筑单元式幕墙施工技术论文_陆纪春

浙江中辽建设有限公司 浙江省杭州市 310008

摘要：随着我国经济的不断发展，人们对建筑的要求不再仅仅满足于实用层面，对建筑的外观以及设计都提出来更高的要求。近年来，我国建筑业为了满足人们的更高需要，将幕墙作为建筑的外部墙体。而幕墙施工的好坏直接影响到建筑的美观性和实用性。所以，在施工过程中，必须要注重这一技术的特点以及使用方法。

关键词：超高建筑工程；单元式幕墙；施工技术

引言

单元式幕墙可以增强建筑的美观度，随着施工技术的不断改进，也逐步满足了节能环保的要求。近年来，单元式幕墙施工普遍采用了新型的施工工艺，不但为施工企业创造了较好的经济收益，而且也满足了人民群众对建筑的审美需求。

1单元式幕墙特点

单元式幕墙和传统幕墙比较有一些不同。（1）施工期短。施工现场基本没有什么复杂的工艺，很多复杂的装配操作都是在工厂里完成，现场只需要安装即可。（2）单元式幕墙性能有很大提高。单元式幕墙的密封设计，相比以前的幕墙的设计采用了双保险的防尘处理，也降低了噪音污染，由于密封好灰尘不易进到屋里，所以屋里特别干净。单元幕墙博采众长，极大地提高了舒适度。（3）质量好。由于进行了工厂化的单元整体装配，所以整体效果比较好。因为都是在工厂里装配的，所以比在现场装配效果好很多。在幕墙接缝的处理上采用了对插的方式，提高了幕墙的气密性和水密性。（4）幕墙的受力设计比较合理。幕墙的受力设计采用现在比较流行的BIM建模技术，进行精细化设计使得幕墙在受力方面设计的比较合理，可以承受力住比较大的外力影响。（5）低碳减排设计。因为单元式幕墙基本上是在车间里生产的，所以比那些现场安装的幕墙质量要高很多，由于在工厂流水化生产，造成的污染比较小，产生的建筑垃圾也比较好集中处理，符合低碳减排的绿色建筑要求。

2超高层建筑单元式幕墙施工技术

2.1施工前的准备工作

在施工前期，施工技术管理工作主要需要对工程图纸进行研究以及对工程的要求、工期以及工程的特点等进行简单的了解，对施工时客观条件进行详细的了解，并在编制施工场地总平面图时，将其编制在图中。在保证施工能在工期以内顺利完成的前提下，对人力、材料以及技术等方面进行考虑，制定施工的相关制度和要求。相关制度包括：施工质量管理制度、工程质量检验制度以及工程结构验收制度等。通过这些使施工的成本能够有效的降低，同时使工作人员的工作更有效率。。（1）准备幕墙。在进行单元式幕墙施工之前，首先要完善对幕墙的施工准备工作。幕墙的施工准备工作是为单元式幕墙施工提供基础和技术支持，所以幕墙施工准备工作的重要性不言而喻。需要对图纸进行仔细分析，指定施工方案以及施工时间计划，将施工顺序排列好，同时要准备施工材料。（2）准备幕墙材料。想要保证施工质量能够满足要求，就需要从根本上注重施工材料的质量。幕墙的材料要符合施工要求，在运输过程中要小心，防止材料损坏。在施工地点应当设立专门放置幕墙材料的地方，这样在装配和拆卸幕墙时都非常方便。在将幕墙材料运送到施工地点以后，需要统一将材料放置到存放点，再根据图纸要求将材料分别分配到各个地点。（3）分配任务。在整个施工任务中，分为许多阶段的施工任务和不同种类的施工任务，这些施工任务对于幕墙的要求各不相同，所以要根据工程的具体情况具体分析，合理的分配任务给各个部门。单元式幕墙的分段高度比较低，但是构造比较复杂，对幕墙的施工需要分段进行。

2.2调整幕墙材料

在对幕墙材料调整前，相关工作人员需要对调整标准有着明确的认知。工作人员需要遵循幕墙施工准则，对幕墙材料和施工接触面积，以及受力等进行测量并记录，依照有关要求对其进行相应的控制。在调整过程，不但需要重视大幅度调整，同时还应重视对细节的微调整。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当幕墙材料基本符合施工规定时，一旦需要进行细化分析进行微调整时，不可以对材料进行大幅度的调整，要缓慢进行移动满足其施工需求，确保其施工精度。

2.3单元幕墙的加工和安装

（1）现场施工单位对单元幕墙根据施工图纸，进行了深入的研究然后开始安装工作，对照图纸进行精细化施工操作。（2）由于单元幕墙在工厂里就已经装配完好，所以质量问题比较有保障，各种配件必须符合质量标准，在工厂装备时候为了现场方便操作，要全都装配到位，避免现场安装时候造成麻烦。（3）单元幕墙在工厂里经过严格的质量严查，符合标准的才能出厂进行现场装配，为了防止运输时候发生损坏，要在运输过程设置保护措施。（4）单元幕墙来到施工现场，基本就不需要再检查，因为出场的时候已经进行了严格的检查，就是为了免去到现场再检查的程序，这样可以争取时间，因为现场比较混乱，没有更多的地方堆放建材，只能材料运到后就马上安装，不能等材料运来后再检查，以免耽误时间。

2.4单元板块施工平面布置

在幕墙主体结构与设备之间必须预留出足够的空间，便于施工电梯或者吊车等设备的介入，而收口处理则要等到所有施工设备拆除后才能进行。如果事先预留的操作空间太小，就无法容纳施工机械设备，给正常的施工过程带来诸多不便，当出现这种情况时，即使根据补救预案进行补救，其效果也差强人意。基于此，在施工前与施工过程中，必须严格遵守施工标准与操作规程，避免类似情况的发生。

2.5单元幕墙施工的安全措施

单元式建筑幕墙的板块吊装与安装，以及高空作业是整个安全施工的主要内容，在单元板块进行安装前，我们需要对吊装环节进行专项施工方案编制和落实技术安全的交底工作，保证建筑施工现场的安全。在吊装方案编制时，我们需要选择合理的吊装设备，满足结构安全设计的要求；做好确认工作，并做好安全检查工作，在吊装前对起重设备可靠性进行检查，保证安装的正确性，并认真的核吊板块的重量，避免超载现象出现。此外，在做好安全防护时，工作人员因为时临边作业，需要系好安全带，应用防护工具，做好防坠措施，谨慎严格的操作板块的安装，以免碰擦伤人，吊具在对板块进行起吊时，其吊钩还应做好保险措施，使其能够均匀的受力，并保持板块能够平稳安全，在板块主体位置挂点进行固定前，不可以拆除吊具，以免出现坠落。此外，在单元板块的吊装与安装，需要专业人士进行统一的指挥，在吊装下方区域应设置安全警示牌和警戒线，并需要专人进行监督管理，防止人们进入到该范围之内。

2.6幕墙的预埋件防腐以及收尾工作

施工人员要清点好预埋件的数量以及埋放的地点，确保施工时预埋件能够充分发挥作用。预埋件在埋放之前要提前做好防腐处理，防止被腐蚀而影响安全性能。幕墙材料在装配完成后，由于设计上的问题，最后一个幕墙材料安装是非常困难的。为了安装工作能够更快的完成，需要对最后一块材料的拼接件进行适当的调整，使其能够更快的安装，同时还要保证幕墙的防水性和密封性。

结语

单元式幕墙施工技术经过不断改良和创新，已在实际应用当中收到了理想的效果。相信通过技术人员与施工人员的不断探索和努力，这项新型的施工技术必将为幕墙施工提供更多的便捷服务，单元式幕墙的优势也必将更加显著。

参考文献：

[1]李尧.建筑工程项目的单元式幕墙施工技术应用[J].装饰装修天地，2018（8）：232.

[2]李惠新.建筑工程中单元式幕墙施工技术若干思考[J].福建建材，2016（1）：72-74.

[3]丁林.浅析建筑工程中单元式幕墙施工技术的应用[J].居舍，2018（09）：36.

论文作者:陆纪春

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5af87175a5bfce10cb413ff9.html