# 电力输电线路的运行维护与排除故障技术分析王湃论文_王湃,刘永康

摘要：随着我国社会主义市场经济的飞速发展，我国各行各业的发展都得到了快速的提升。电力行业的发展也不例外，在我国现代化建设的过程中，国家发展的一项基础保障便是电力行业，目前在经济社会持续进行发展的过程中，人们在电力方面的需求越来越强烈，不管是在教育或者是医疗以及各个行业中，一个完善的电力传输系统是作为发展的基础，因此在本文中，主要对电力输电线路的运行维护以及排除故障技术做出了全面的分析，在此基础上提出下文内容，希望能够给予同行业工作人员提供相应的参考价值。

关键词：电力；输电线路；维护；故障排除；技术；分析

引言

当前，在电力系统运行过程中，输电线路覆盖的面积非常大，因此容易受到外界环境的影响发生一些故障。为了确保供电的稳定，提高输电线路整体的运行效果，相关人员应当注意及时针对输电线路容易发生的故障，采取有效的防治措施，这样可以在一定程度上促进电力行业的发展。

1输电线路的运行特点

输电线路的运行特点主要涉及到以下几个方面：输电线路不同于普通输变电线路之处主要表现在其结构参数、电压等级均比较高，线路多需将城区避开，以确保其运行稳定、安全。输电线路的绝缘子片长与额定电压呈正相关关系，两个参数值越高越易引起并加剧环境污染。输电线路建设施工的首要问题在于杆塔设置，杆塔过高通常会导致雷击、冰雪等更易袭击输电线路，增大输电线路管理与控制及故障处理难度。

2输电线路常见的故障

首先是输电线路控制系统是控制电力设备进行运行的核心组件，其常见的故障还包括短路故障，与接触不良故障不同，短路故障会造成严重的后果，为使用者带来危险的同时还会为使用单位造成巨大的经济损失，一旦输电线路控制系统出现了短路故障，电路中会出现很强的瞬时电流，故障点周围的各种电子构件会在短时间内被电流烧毁，导致电力控制系统无法正常运行。输电线路系统发生短路的原因有很多，最常见的故障原因主要有两种情况。一种是由于电力系统中的线路或电路老化，绝缘性能降低，从而导致短路故障，并且输电线路系统中需要实现对多种电力设备进行控制，线路十分复杂，一旦线路的绝缘性能降低，线路就失去了保护，容易发生漏电的情况，线路接触后就会发生短路。另一种情况是输电线路系统中线路连接不合理，此类故障引发的后果十分严重，发生短路故障后会导致电力系统无法正常运行，对输电线路控制系统造成不可逆的损害。其次是鸟害故障。随着群众对电力的需求不断加大，配电业务的覆盖面积在逐步增大，例如：在2018年9月3日中电新闻网发布的信息称，国家第三批增量配电业务改革试点范围已经扩大到320个，实现地级以上城市改革试点全覆盖，其中内蒙古地区共12个，因此配电线路覆盖的面积非常广，很容易受到外界生物活动的影响，其中，鸟类对输电线路产生的影响比较大。在我国，据相关统计，输电线路有关鸟害的跳闸事故占总跳闸事故的比例已经超过了10%，这其中鸟粪故障占71.23%，鸟巢故障占25.62%，鸟体短接触占2.17%，其他类型鸟害占0.98%，所以相关人员通过对鸟害故障采取有效的防治措施，能够在很大程度上保证配电线路运行的稳定性，进一步提升供电质量。

3输电线路故障的应对措施

3.1预测性维护。

输电线路故障的应对措施之一是预测性维护。目前，可靠性评估得到广泛的使用，技术人员根据输电线路的运行状态进行预测性维护，就能实施综合性检测，保证线路运行质量不受影响。为了达到输电线路运行的可靠性要求，技术人员就要完善评估工作。在实施可靠性评估时，可以直接延长输电线路的使用时间，但需注意那些已经出现故障的元件，应对其参数进行评估和处理，确保输电线路的运行质量。同时，要分析整个系统，落实综合评估及处理工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了提升系统可靠性，应分析设备元件的质量，处理质量问题，结合实际情况合理使用设备元件，全面提升评估的正确率。由于输电线路的可靠性与杆塔元件的质量也有密切关联，所以也要充分发挥可靠性评估的优势。脉冲电流法作为一种传统的检修方法拥有较高的安全性，并且成本低廉，但在使用时要明确设备元件的绝缘性能。针对劣质绝缘子，其电阻性不强，可以控制回路阻抗，然而绝缘子本身也会增加电晕现象，改变幅度较大，会增加技术人员的工作难度，需要改变传统工作模式。针对不良绝缘子，技术人员应将其和设备元件结合起来进行检测，不过脉冲电流法依然有较明显的劣势，使用该方法难以及时形成反脉冲波。但实施预测性维护就能检测线路中潜伏的故障，得到在线测量结果，并帮助技术人员基于数据和信息开展维修工作。在实际工作中，要根据可靠性诊断对线路的潜伏故障加以分类，做好等级评价和分析工作，提高故障处理效率。在通过故障诊断技术识别线路的潜伏故障后，技术人员就可以采集数据和信息，达到诊断输电线路故障的目的。

3.2提高防恶劣天气的保护措施

输电线路故障的应对措施之二是提高防恶劣天气的保护措施。对于一些恶劣的雷雨天气所带来的线路故障问题，工作人员必须要对当地的未来天气变化情况进行及时的关注，同时也是需要根据天气的实际情况合理的去开展有保护的措施，首先需要合理的应用技术方式对这些危害进行避免，并且也是需要提高保护的力度，对其输电线路的支撑点能够及时的做好搭建基础方面的工作，同时保证对支撑点可以进行二次的加固，这样可以更好的去保证输电线路具有着稳定性。在此之外出现恶劣天气的情况下，相关人员必须要提高日常巡查的工作，通过对电线杆的巡查质量进行加强，是否存在着生锈或者是断裂等方面的问题，如果存在这种情况，必须要对电线杆进行及时的更新，保证其电力输电线路可以更加稳定的进行运作，最终为电力线路的稳固性以及安全性提供出相应的保障。

3.3预防鸟类保护对策

输电线路故障的应对措施之三是预防鸟类保护对策。为了能够对鸟类所引发的短路性故障的问题，工作人员需要根据鸟类的生活习惯采取有效的驱赶措施，比如可以在鸟类经常驻足的地方合理安放驱鸟的设备，或者是通过现代化的智能语音等驱鸟的设备，总之通过采取相应的防护措施有效的去保护鸟类，能够保证输电线路更加稳定的运行。在此之外，也是需要通过采取一些人为预防措施，可以在线路附近设置相应的保护措施，对鸟类进行合理的驱赶，避免鸟类大幅度的落在线路上，对线路带来一定的故障问题，保证线路可以更加安全以及稳定的运行。

3.4智能监控体系

输电线路故障的应对措施之四是智能监控体系。输电线路的运行维护是一项需要长期坚持的工作，工作人员应使用自动化技术和智能技术，完善在线实时监控体系，监控输电线路的运行状态，对各种数据进行收集和处理，据此分析线路有无发生故障。当然，对于输电线路的运行维护不仅涉及到故障维修，还要在平时加强巡检，由专业维护人员开展巡视检查工作，定期检查线路的设备，争取及时发现潜在故障并将其排除，保证线路运行正常。

结语

总而言之，输电安全运行维护的基本目标就在于强化线路性能提升及安全防范，以应对客观危害因素；建立健全电力法规，强化监控与管理力度，全面监控并严厉打击杆塔、线路等遭到的人为破坏。

参考文献

[1]李平，朱海波，杜超，等.架空输电线路防雷措施研究[J].通讯世界，2019（08）：328-329.

[2]谢永彬，王军，许文广，等.输电线路的运行维护及故障排除技术措施分析[J].科技风，2019（24）：194.

论文作者:王湃,刘永康

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5afa5540506134077db7d5ac.html