# 论建筑给水管道节水节能施工技术论文_刘忠敏

身份证号码：23042219891111xxxx

【摘 要】建筑行业发展迅速，并且是人们生产生活中不可或缺的组成，给水管道作为建筑中不可或缺的部分，其在进建设的过程中，要尽可能的将绿色节能、可持续发展原则引进到施工中来，只有这样才能更加符合社会发展的需求，并未水资源的节约做出有效地贡献。本文主要对于建筑给水管道的节水节能施工技术进行了简单的探讨分析。

【关键词】建筑；给水管道；节水；节能；施工；

在建筑的建设以及使用过程中，对于能源的需求很高，几乎所有建筑流程都需要自然能源进行支撑。但是在地球能源消耗严重的今天，保护能源，减少浪费已经成为全球发展的首要维护原则，特别是水资源，由于多种行业污水以及环境的影响，地球水资源受到了严重的威胁。在建筑中，人们的日常生活中对于水资源的需求较高，所以在建筑的给水管道的施工中，如果可以更好的遵守节水节能的设计理念，就可以很好地减少水资源的浪费，提高水资源利用率，为水资源的保护和节约做出重要的贡献。

1、建筑给水管道节能措施

1.1充分利用好市政管网的压力

在城市的供水网中，一般会按照城市规模的不同，供水需求的不同，其是正的给水管网压也不同，大多是维持在0.2-0.4MPa之间，这种范围内的水压可以满足低层建筑的供水，但是对于高层建筑的供水来说较难，并不能满足高层建筑的实际供水需求，所以在很多的建筑工程中，往往会将管网的进水直接引进到建筑的储水池中，减少了对于可用水头的使用，增加了建筑给水施工负担，并且一旦建筑的储水池位于地下，其存在往往还会将市政管网的水压转变为负压，更加不利于进行供水，造成了供水资源的浪费。

在高层建筑中，往往下层几部分多为公共浴室、餐厅、车库等用水量较多的区域，所以在高层建筑的给水管道施工中，要充分利用好市政管网的压力，对于建筑进行分区的供水，可以很好地减少水资源的浪费，同时节约电能等能源。比如可以在下方三层利用市政管网压力直接进行加压供水，或者也可以使用叠压的供水设备进行供水，有效地实现了对于市政管网压力的充分利用，达到了节能的作用。

1.2合理选用水泵

在建筑的给水管道施工中，离不开水泵的支持，其质量对于能源的损耗状态也有重要的影响，在给水管道中，只有按照以下几种方式，合理的进行水泵的选用，才能更好地实现建筑给水管道节能的目的。

（1）选用高效的水泵。在建筑的给水管道施工中，可选用的水泵种类多种多样，但是其效率有高有低，虽然效率低的水泵价格更低，但是其在使用中对于能源的损耗严重。所以在进行水泵的选用时候，要尽可能的选用高效率的水泵，但是也要按照实际的施工需求进行选择，在施工条件满足的情况下，尽可能的选用大泵。

（2）注意水泵的大小搭配。在给水管道施工中，由于离心泵的运行效率较高，但是在建筑使用过程中，对于水量的使用是在不断进行变化的，每个时间段用水量并不一样，所以在进行水泵选用的时候，要尽可能注意大小水泵之间的搭配，以使用不同用水量的需求，减少水资源的浪费。

1.3建筑中应用太阳能热水器进行热水供应

太阳能热水器主要是利用了光能与热能之间的能量转化，将太阳光转变为热能，实现对于冷水的加热，阳光作为一种取之不尽的能源，如果可以实现对于光能的合理利用，就可以很好地实现其他能源的节约。并且太阳能在使用的过程中无污染、无噪音并且更加的环保节能，如果在建筑中应用热水器进行热水的供应，就可以很好地减少建筑中的能源损耗，达到节能的效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、建筑给水管道节水措施

2.1新型节水器具、设备的应用

以往的设计中,生活给水管常使用镀锌钢管,镀锌钢管使用一段时间后,容易生锈而造成水质污染,特别是管网内水长时间不用,再使用时便会有锈水放出,导致水资源白白浪费。同时镀锌管道接头处锈蚀后也会产生漏水、渗水现象。随着技术的进步,新型管材层出不穷,如PPR管、PE管、PVCU管、金属复合管、不锈钢管、铜管等,使用此类管材既能降低水质污染风险,保证用水安全卫生,又能很好地解决此类浪费问题。

阀门也是给水系统中常用的配件之一,其材料、类型和质量的好坏影响用水的质量,应尽量选用铜芯或陶瓷阀芯等较节水型阀门。公共场所应采用延时自闭式或感应式便器冲洗阀和水嘴。延时自闭式阀在出水一定时间后自动关闭,可避免长流水现象。出水时间可在一定范围内调节,但出水时间固定后,不易满足不同使用对象的要求,

2.2合理开发利用水资源,采取分质供水

（1）中水回用。中水指的是各种排水经过处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。中水来源于建筑生活排水,包括人们日常生活中排出的生活污水和生活废水。根据不同的使用目的,中水水质应满足不同的标准。

（2）雨水利用。雨水利用就是将建筑物屋面雨水或小区道路雨水收集起来,经过净化处理后,获得某种符合规定水质标准的水并再生利用的过程。类似于中水回用,经净化处理后的雨水,也可作为杂用水资源用于厕所冲洗、城市绿化、景观用水等。雨水的净化处理工艺可根据雨水来源、水质、水量和处理后水质标准来选择。

（3）分质供水。分质供水是指按不同水质要求供给不同水质的供水方式。按照“高质高用、低质低用”的用水原则,建筑物内应相应设置不同的供水管道系统,一般情况下,有三种管道系统,即:直饮用水管道系统、自来水管道系统和中水管道系统。大力提高建筑中水、雨水等非传统水源的开发利用,不仅能节约用水量,还能大幅提高建筑节水率和非传统水源利用率。

2.3科学设计,加强管理和计量

（1）热水供应采用循环系统。目前,大多数集中热水供应系统水量浪费非常严重,主要体现在无效冷水的浪费。因热水装置开启后,不能及时获得满足使用温度的热水,而常常要放掉部分冷水之后才能正常使用。这部分冷水,未产生应有的使用效益,而白白流失掉了。这种水流的浪费现象是设计、施工、管理等多方面原因造成的。但从设计的角度讲,应在设计中合理考虑热水管网布置,避免环路中出现短流。

（2）合理分区,减少超压出流。卫生器具给水配件在单位时间内的出水量超过额定流量的现象,被称为超压出流现象,它不但会破坏给水系统中水量的正常分配,还会产生无效用水量,浪费水资源。在给水系统中合理分区,采用一些减压限流措施可以取得明显的节水效果,主要措施包括:①合理分区设计用水器具配水点的水压;②合理设置减压装置,包括减压阀,减压孔板或节流塞等。

3、结论

建筑的给水管道作为建筑中不可或缺的部分，其在进行施工的过程中，节水节能的潜力很大，所以在进行给水管道设计的时候，设计人员要尽可能保证自身对于节水节能的认识程度，同时保证对于节水节能重要行的了解，将所有的设计都以节水节能为原则。以保证在建筑的给水过程中，可以减少水资源的浪费，为社会能源节约做出应有的贡献。

参考文献：

[1]蔡吉涛.建筑给水排水节能途径探讨[J].广东建材,2010.

[2]赵俊.超高层建筑生活给水系统优化与运用研究[D].西华大学,2012.

论文作者:刘忠敏

论文发表刊物:《低碳地产》2016年9月第17期

论文发表时间:2016/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5afa66c425e972e8a6927ca7.html