# 塑料模具加工工艺的发展趋势研究论文_邓光海,张步进

东莞市广正模具塑胶有限公司 广东东莞 523000

摘要：随着我国塑料模具加工行业的不断发展，塑料模具加工工艺也不断得到进步，这些进步彻底改变了以往传统的模具设计以及制造方式，为我国塑料模具的进一步发展打下了坚实的基础。

关键词：塑料模具；加工工艺；发展趋势；研究

1导言

目前，塑料模具在整个模具行业中所占比例约为30%，在模具进出口中的比例高达50%～70%。而近年来我国塑料模具发展迅速，塑料制品的应用日渐广泛，为塑料模具提供了非常广阔的市场。另外，我国塑料模具在高技术驱动和支柱产业应用需求的推动下，形成了一个巨大的产业链条，从上游的原辅材料工业和加工、检测设备到下游的机械、汽车、摩托车、家电、电子通信、建筑建材等几大应用产业，塑料模具发展一片生机。与此同时，建筑、家电、汽车等行业对塑料的需求量都很大。据估计，仅汽车、摩托车行业每年就需要100多亿元的塑料模具，彩电塑料模具每年也有约28亿元的市场。可知，模具市场的总体趋势是平稳向上的，在未来的模具市场中，塑料模具的发展速度将高于其它模具，在模具行业中的比例将逐步提高。

2UG软件应用与其在塑料模具数控加工应用中的必要性

在我国经济不断发展的背景下，我国工业得到了迅速发展，塑料制造业也面临着新的机遇和挑战。塑料制造的发展过程中，除了对塑料制品本身的质量提出了更高要求外，还要求其满足人们的审美观点。很多塑料制品已经不仅作为容器，还成为了一种艺术品，要满足人们的审美要求。现代社会高度重视创新，主张产品的造型创新和性能创新。因此，在产品的开发过程中，要创新开发技术，从而控制产品制作的成本，以期在激烈的市场竞争中脱颖而出，增加产品的利润和效益。所以，塑料模具在加工过程中必须具有独特的个性和特点，要提供多样化的设计方案，要在以往的产品开发经验上融入新的思考。UG软件是一个交互性CAD/CAM系统，可以提供产品工程的解决方案，为用户的塑料产品模具设计和加工提供对应的数字化造型，并对造型的可靠性和可行性进行验证。UG本身就有非常强大的功能，应用UG软件就可以对各种复杂的造型和实体进行设计和构建，满足现代工业生产对塑料模具多样化、个性化和功能化的特点要求。UG软件应用到塑料模具加工中，尤其是在行业模具的三维设计中，具有很多优势。将UG应用到塑料模具加工中，可以对产品的制作过程进行及时变更和革新，并运用专业知识进行管理，使所有的工作人员都可以参与到产品更变和革新中，从而创造出更高的利润。

3塑料模具加工工艺未来发展趋势

3.1CAD、CAE及CAM技术的推广应用

CAD、CAE及CAM技术不仅标志着塑料模具制造的方向，还是塑料模具加工工艺发展的一个重要里程碑。目前，CAD、CAE及CAM技术已经逐渐应用于塑料模具加工工艺中。近来，塑料模具加工工艺的相关培训工作将逐渐趋向简单化。在CAD、CAE及CAM技术普及过程中，应该积极响应国家模具软件开发号召，并且不断加大技术服务力度和技术培训力度，争取进一步扩大CAD、CAE及CAM技术在塑料模具加工工艺中的应用比例。在企业条件允许的情况下，可以逐步使用计算机来辅助塑料模具加工工艺的设计，由此来推动塑料模具加工工艺逐步向集成化、智能化方向发展。

3.2数字化高速扫描系统的应用

目前，数字化系统在我国塑料模具加工中应用较少。数字化高速扫描系统具有能够提供实物扫描到加工出期望模型的功能。将数字化高速扫描系统应用在塑料模具加工工艺中，能够有效缩短塑料模具研发设计时间及制造周期。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在不久的将来，数字化高速扫描系统可以快速安装在塑料模具加工中心的数控机床上，利用扫描探测头，如雷尼绍SPZ-1等，实现快速采集数据的目的。然后再将探测头采集到的数据进行处理，使其形成格式不同的CAD数据，并且应用在塑料模具加工工艺当中。数字化高速扫描系统的探测头，其扫描速度最快可达到3m/min，这在很大程度上缩短了塑料模具加工周期。相信在不久的将来，数字化高速扫描系统将会在塑料模具加工工艺中得到普遍推广和使用。

3.3电火花铣削技术的发展与应用

电火花铣削技术又被称作电火花创成技术，此技术是由传统的电机加工技术发展而来。电火花铣削加工技术是指机床高速旋转的主轴带动棒状或管状电极转动，同时采用多轴联动，进行电火花成型加工。在使用电火花铣削技术对塑料模具进行加工的过程中，不需要使用复杂成型电极。目前，国外已经有少部分模具企业将电火花铣削技术应用在塑料模具加工工艺当中，且效果显著。

3.4复合技术以及超精细加工的发展

随着模具的纳米技术不断进步，塑料模具加工工艺开始向大型化以及精密化方向发展，塑料模具加工精度可控制在11nm以内。纳米技术结合激光技术、超声波技术、化学技术及集电技术等复合型技术在塑料模具加工工艺中会逐渐得到应用，这种复合型精细加工技术将会越来越受模具加工企业的欢迎。

3.5热流道技术的广泛应用

国外的热流道技术发展速度要快于国内，目前，我国有部分企业已经尝试将热流道技术应用在塑料模具加工工艺中，且效果显著。利用热流道技术制造出来的塑料模具不仅质量好，而且还能够在一定程度上节约资源，因此热流道技术也将会得到广泛应用。

3.6高压注射工艺与气体辅助技术的发展

气体辅助技术是近几年新兴的一种塑料模具加工工艺。应用此技术制造的塑料模具制品不仅表面质量良好，还不容易发生弯曲变形，既保证了模具制品的质量，又降低了其加工成本。可见，气体辅助技术将成为塑料模具重要加工工艺技术之一。高压注射工艺能够确定和控制更多的塑料模具加工工艺参数，因此高压注射工艺在塑料模具加工行业中也必将受到青睐。

3.7优质经济型加工材料的应用

目前，加工材料价格偏高是造成塑料模具整体价格普遍偏高的主要原因。根据相关资料统计，在塑料模具整个加工过程中，塑料模具加工材料费用占据总成本的10%～30%。因此，降低塑料模具的加工材料成本才能将塑料模具的市场价格拉低。目前，市场上已经出现一些优质经济型加工材料，模具企业应该大胆地将这些优质经济型加工材料应用到塑料模具加工中，在确保塑料模具加工质量的前提下，降低企业生产成本，提高企业盈利率。

3.8模具抛光趋向于智能化、自动化

表面抛光问题是塑料模具加工过程中最难解决的问题。塑料模具表面光整度不仅会影响到模具的整体外观，而且还会影响模具寿命。目前，我国仍然采用人工手磨方式对塑料模具进行表面抛光，这种人工抛光方法不仅耗时耗力，而且还影响塑料模具的质量。因此，模具抛光加工有向自动化、智能化方向发展的趋势。日本已经有人研制出自动化数控抛光机械，不仅可以对塑料模具进行自动化抛光，还能实现对塑料模具三维曲面的智能化抛光。

4结语

大力研发先进的塑料模具加工工艺，不仅能够提高塑料模具的整体加工质量，还能够使塑料模具企业获得长远的发展机会。在上文中，笔者首先对塑料模具加工工艺的现状进行了分析，然后探讨了塑料模具未来的发展趋势，希望能够为我国模具加工工艺的发展提供理论依据。

参考文献

[1].塑料模具加工工艺的发展趋势[J].工程塑料应用，2014，04：103.

[2]邓铭铭.塑料模具制造中磨料流加工工艺的应用[J].科技与企业，2015，02：241.

[3]欧勇.塑料模具设计过程中常见问题探讨[J].科技视界，2015，07：255.

[4]耿吉.基于UG的塑料模具数控加工工艺探讨[J].现代制造技术与装备，2016，05：141-142

论文作者:邓光海,张步进

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第12期

论文发表时间:2017/10/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5aff7bbb4234f0469549a8e1.html