# 水电站建设施工技术管理微探论文_王禹舜

摘要：随着国民经济的快速发展，国内对于电力能源的需求越来越高，这也就要求我们不断的建设水电站来满足国内电力的需求，水电站作为我国发展的基础设施之一，具有重要的作用。它不仅可以满足社会上电力能源的需求，还能够促进农业经济及多方面的发展。本文主要首先阐述了水电站建设的作用，对水电站建设技术的研究及施工过程中出现的问题进行了分析，并对于水电站建设的管理措施提出了几点要求。

关键词：水电站建设；施工；技术管理

引言

水电站作为一项极为重要的建设工程，其施工质量的好坏将会直接影响到广大人民群众的利益，而且还在人们的日常工作与生活中占据着不可或缺的重要地位。同时，水电站建设过程中的施工技术与运行管理也会直接影响到水电站的安全施工和施工质量。对于我国来说，水电站更是一项重要的基础设施，其建设不仅能够带动国内灌溉、防洪等行业快速发展，还促进了我国经济的快速发展。

1水电站工程建设的必要性

1.1有利于地方经济可持续发展

随着社会经济的发展，我国水电站建设促使水库周围的交通情况有了很大的改善，为水库内部基础设施的建设、资源的开发和利用提供了很大的发展机会，也为中国经济的发展提供了强劲的动力。同时建设水电站，既能带动当地产业、服务业等的发展，还能大大提升人们的生活水平。当前很多地区进行水电站的建设并将其投入使用，这就需要大量资金及建设人员，从而带动了服务、旅游等行业的发展。

1.2有利于生态环境保护

水电站的建设可以为当地的生态保护提供有利的帮助，其能够有效的调节当地的气候，并对当地植被的生长和环境的改善有着非常好的成效。根据资料显示，水电站在发电过程中，以煤炭能源消耗300g/（kW?h）为例进行计算，每年可以节约大约221×104t煤。基于此，用水电站发电，每年可减少500×104tCO2排放量、1.6×104tSO2排放量，因此，水电站在建设完成投入使用后对生态环境保护具有非常好的效益。

2水电站建设施工技术要点分析

2.1截流技术

截流是堵截河道水流迫使其流向预定通道的工程措施，其工程内容包括进占、龙口范围的加固、合龙和闭气等工作。截流的方式主要可以分为戗堤法截流和无戗堤法截流两种，其中戗堤法截流主要有平堵、立堵和混合堵截流三种施工方法，而无戗堤法截流主要有建闸截流、水力冲填法、定向爆破截流、浮运结构截流等施工方法。截流工程是水利水电工程施工过程中最重要的控制项目，也是后续施工过程的基础。因此，水电站建设过程中必须有效控制截流过程，从而保障水利水电工程正常施工。

2.2引水发电技术

引水发电阶段是水电站建设的重点，在进行引水发电建设之前，要充分了解施工所在地的地质水文情况和用电的需求量，并进行科学的数据分析和讨论，然后制定出合理的引水发电技术方案。引水发电建设的过程中应注意以下三点：第一，应根据施工计划和当地水资源的实际情况，制定出具体的施工方案与计划，对施工过程进行合理的设计，对引水和支洞施工等环节进行重点、合理的规划；第二，要结合当地的实际情况和地质环境，重点把握当地地理环境特点，并详细说明其在水电站施工的优势；第三，在施工过程中要结合当地的施工条件，只有在满足当地施工条件的基础上开展工作，才能够保证水电站施工的可行性与可操作性，从而提高水电站的施工质量与水平。

2.3防渗墙技术

在发电站发电前要确保水库内有充足的积水，并保证水电站内的含水量达到发电的基本要求，同时，要想有效的避免积水出现泄漏等情况，应利用防渗墙技术，从而增强水库的防渗性能，将水库蓄水能力进行提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当前在进行水电站建设和施工时，用水泥涂抹水库内部就是防渗墙技术，不仅能够保证水泥墙具有防渗作用，也能防止积水出现泄漏。但应用水泥开展防渗工作具有很大的局限性，会出现严重的质量问题，从而使得防渗效果不佳，随着中国水电站施工技术不断提高，一些新型的混凝土防渗技术得到广泛应用。与传统技术相比较，新型混凝土防渗技术具有很大的优越性，促使防渗墙有很好的强度以及比较好的防渗效果，能在很大程度上提高水库的防渗能力。这种技术还有很强的耐久性及长期性的特征，这就能很大程度地减少水电站建设和施工中的资金投入，也能从根本上提高水电站的效益。此外，在应用技术前，要结合当地的施工条件和地理环境，选择适合的施工方案，从而保证施工技术与当地具体情况相符合。

2.4拦河坝消力池的施工技术

消力池能使下泄急流迅速变为缓流，能够有效的消除下泄水流的动能，同时能够缩短护坦长度，不仅是一种有效而经济的消能设施，也是保障拦河坝安全的重要结构。因此，必须重视拦河坝消力池结构的建设，不仅要在开始施工前，对拟建的拦河坝进行地质调查，确保拦河坝建设的安全性，从而避免垮坝等意外事故的发生，还要在施工过程中，对拦河坝消力池的现场施工进行科学管理，确保其严格按照相应的规范施工。

3水电站建设施工技术管理措施

3.1加强运行技术管理工作

首先，水电站施工建设期间应做好技术管理工作，保证水电站得以高效、稳定的运行，并且在施工过程中应制定合理的设备检查制度，聘请专业检修人员检修设备，对检修数据进行及时、准确的记录；其次，检修人员检查设备仪表期间，应准确记录数据，做好仪表信息对设备运行状况反应的分析；最后，水电站建设施工与检查、维护期间，要完善对应的管理水平，确保设备的正常、稳定的运行，从而降低事故发生概率。此外，水电站建设期间要制定事故预案，一旦发生事故要马上实施处置措施。

3.2加强施工巡视管理工作

水电站建设施工期间要重视巡视管理工作，首先，应对设备的使用、运行状况实施定时检查，若发现问题要马上处理，从而避免稳定隐患影响水电站的正常施工建设及后续运行；其次，对设备进行维护和管理要采用正确的措施，并在开展巡视管理工作时，尽可能消除设备中的火灾问题；最后，施工期间一定要加大设备运行的检查力度，对于出现的突发或潜在问题，应立即停止施工设备的运行，待解决相应的问题后，才能够继续施工。

3.3加强施工的现场管控工作

水电站建设的过程中，其施工现场的管理非常重要。在水电站施工期间，施工单位一定要建立比较严格的质量检查体系，做好事前、事中及事后的管理工作，制定严格的监理制度，对于施工过程中使用的材料、设备及施工人员一定要进行全方位控制。施工单位还要在施工现场安排相应的质量检测人员和监理人员，针对一些不够明确的施工方案，施工单位要与设计单位沟通再进行施工。

3.4建立健全完善的管理制度

水电站建设过程中，具备相对完善的管理制度不仅能够将水电站建设各管理部门的职责进行明确化，促使水电站建设各部门间的协调合作，有效提升施工管理效率，还能在出现管理方面的问题时，通过管理制度的作用，有依据的解决问题。此外，通过管理制度的作用，能够很好地将水电站建设各部门人员团结在一起，为共同完成任务而努力。

结束语

综上所述，进行水电站工程的建设时，一定要加强对施工技术的管理，这才能保证其施工质量，从而促进中国经济健康稳定发展。同时施工过程中采用的施工技术，一定要符合相应的施工规范和流程，这样才能有效避免施工中出现的问题，更好地保证工程施工质量。

参考文献

[1]李修波.关于水电站建设施工技术管理的探讨[J].能源与节能,2016.

[2]秦佩锋.关于水电站建设施工技术管理的探讨[J].农业科技与信息,2016.

[3]刘菲.中小水电站建设施工技术管理探讨[J].山东工业技术,2017.

[4]梁红兴.试析水电站建设施工技术管理[J].信息记录材料,2018.

论文作者:王禹舜

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月4 期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5b05d64bc23260af91f0468a.html