# 建筑装饰工程施工管理过程质量控制论文_张贤杰

天津兴凯建筑安装有限公司 天津 300000

摘要：城市建设的快速发展，带动了建筑装饰工程的发展，而随着人们生活水平的提高，对建筑装饰工程的质量也提出了更高的要求。由于装饰装修工程专业性强，施工复杂，施工质量很难控制，而工程施工质量又是决定一个施工项目成功的重要因素。施工单位要想保证建筑装饰工程的质量，就要对施工过程进行严格监控和管理。本文主要阐述在装饰工程施工过程中如何对施工质量严格监控与科学管理，确保工程建设的质量符合标准。

关键词：装饰 工程施工 管理质量控制

1.建筑装饰装修的内容

建筑装饰装修包括:抹灰,门窗,吊顶,饰面板,轻质隔墙,裱糊与软包,涂饰,幕墙及细部等九个子分部工程。其分部工程中还包含地面子分部工程,除了建筑装饰内容外,更加重视室内空间功能的分割与组合;室内用品设备的配备;艺术形式及风格的协调统一,如布置,色调,摆设,盆景,壁画和艺术品陈设等。

2.目前装饰工程存在的问题

2.1 总体合格率偏低

对装饰工程施工现场检查及使用效果抽查介绍分析,总体水平还是质量合格率比较低,污染严重,有害指标超过标准。如装饰材料中的甲醛,苯,氨气,氢气没有按民用建筑工程室内环境污染控制规范中规定的限量表进行要求和控制;有的工程装修后存在一定的安全隐患。

2.2 装饰存在的主要问题

1 结构隐患多

由于建筑工程与装饰工程的设计分别进行,由不同部门人员进行设计,这样就会带来一些质量问题,绝大多数装饰施工是在土建主体完成后进行,而结构设计荷载的计算基本不考虑装饰重量,装饰施工时由于未提前进行协调预埋准备,对结构的破坏现象在某些部位是十分严重的。

2 安全隐患多

玻璃大幕墙及众多的装饰材料,因外表华丽观看感觉好,受到城市装饰行业的广泛使用,为市容增加了景色。但是由于结构设计构造措施较少,荷载因素、装饰材料和施工配合质量差,连接强度和耐久性隐患多。如此装饰的一些工程随时会出现质量问题,需要切实引起重视,防止造成严重质量后果。

3 健康隐患多

据介绍扬州市环境监测中心应市民要求,在2004年对市区上百套新装饰住房室内空气进行检测,只有约50%的住房符合要求,未达标室内的主要污染物是甲醛,油漆含铅量高于10%以上;化纤地毯静电大,易吸尘不好清扫,以上这些产品挥发有害气味,有的接触会中毒,有的产生很多静电,有的是细菌滋生地,对人体健康都会造成一定危害。

3.工程质量监督的问题

3.1装修工程中的质量控制监督工作必须采取主动控制,实施全方位、全过程的有效控制措施。

3.1.1装修工程开工前,实行图纸会审制度,图纸未经会审,坚决不允许施工,做到尽可能地减少图纸上存在的错、漏、碰、缺,实行图纸质量连带责任制。

3.1.2对装修工程关键工序施工,制订专项的监督实施细则,并要求承包商编制专门的施工方案。

3.1.3推行各装修工序的样板制度,严格按《工程质量通病防治手册》要求的内容,对容易出现的各种质量通病问题进行专项技术交底。从制度上规范样板引路的运作,做好每个样板后才进行铺开作业。

3.1.4做好装修工程材料的控制工作,装修工程一般所涉及的材料品种较多,所确定的材料的规格、品种、制作应符合设计图纸和施工验收规范的要求,特别是要求满足国家《民用建筑室内环境污染控制规范》要求,达到绿色环保标准的材料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对主要的原材料的进行监理的控制手段可在如下四个阶段过程中进行控制:一是订货前的控制;二是进货后的控制;三是现场配制材料的控制;四是现场使用材料的控制。

3.2 实行监理装修工程质量监督。

3.2.1未经监理批准开工申请的单位不能开工,未经监理签认的工序不得隐蔽,未经监理签认的本工序不得进行下一工序作业,未经监理的付款签证,承包商就得不到付款,这就保证了监理工程师的控制、协调有效。

3.2.2检验批、分项工程、隐蔽工程验收,承包商必须先自检合格后,填写《报验单》,书面通知监理验收。分部、分项或专项工程验收,承包商必须组织内部验收合格,向监理提出书面验收申请和完整的验收资料,由总监组织验收资料核查、结构安全及使用功能质量检测,观感质量检查,提出质量评估报告后,由总监组织相关单位符合验收资格的人员验收。

3.2.3工程施工工序质量控制

督促施工单位对影响装修工程质量中的前一工序应进行交接、交叉工序的检查。如面层有不平,水平与垂直方面有偏差的,若超过允许偏差,应分别进行处理,因此装修工程开始必须是建立在上一道工序经验收合格后,并需经交接、交叉工序的检查基础上才能进行下一道工序的施工对已完工程进行复核性检查、成品保护的质量检查。

4. 确保装饰工程质量的措施

4.1加强管理,规范市场行为

1)加强市场管理,实行准入制,严格装饰企业资质标准,统一管理严格资质审查。取消素质低质量差的不合格装饰队伍,从源头上把住施工质量关;2)严格审查设计人员资质,严禁无证设计和施工,结合工程建设执法检查,发现一处坚决查封,净化建筑装饰市场;3)严格装饰工程招投标制度,所有装饰工程都要办理报建和招投标手续。4)加大工程监督力度,真正落实所有装饰工程都要有监理单位全过程监理,并在政府监督之下进行施工,使装饰工程的整体质量逐步得到提升。

4.2样板的引导作用

装饰施工中实物样板是确保装饰达到设计效果的重要手段,实物样板也就是在大面积施工前,专门按照设计标准做的一个样品,这一样板做法在土建装饰工程中应用极广,通过小面积实物引路,从样板中可以发现一些具体问题,并对不同专业的施工配合发现利弊,有利于调整施工程序,选择最佳工艺。样板模式要考虑系统工程理论,解决好几个问题:可检验设计效果;确定施工工艺;预定施工工期和核计劳动效率;检算材料消耗和施工费用;实现培训新的施工人员;为编制工艺作准备。

5.装饰材料的质量控制

对装饰材料,国家制定了质量指标,尤其是含有TVOC有机化合物含量的限制,工商等部门对不符合要求的要查处,避免进入市场;2)由于装饰材料品种多、规格杂乱,所以在采购时严格按设计型号规格进货,同时还要符合相应材料质量标准规定;3)对进场的所有材料严格验收制度,按品种,规格,质量分别处理。

6.施工过程的质量控制

装饰施工的工艺相对繁琐,而且交叉作业也多。作为质量监理人员要在控制原材料质量的基础上,协调处理好施工过程中的各种关系。尤其对使用材料发生变更时,会同设计人员处理恰当。要检查施工组织设计和进度计划,明确工艺要求和质量通病的处理防范措施。要求施工企业质量检查人员跟踪在施工现场,实行自检,互检和专职检查的三检制,上道工序未检查验收不许进行下道工序。同时要处理好交叉作业之间的有机联系,防止发生返工造成不必要损失。要加强对成品的保护措施。

结语

建筑装饰的效果直接反映人们对建筑美学追求的品位，而建筑装饰理念是建筑装饰的精髓，所以建筑装饰的个性要与建筑物的使用功能和所处的环境相协调。要针对不同情况控制实施到工程施工的全过程，这样可以提高装饰工程的质量，以满足人们对美化环境的需求，并达到装饰的目的。

参考文献

［1］李继业，王仲发．装饰工程质量问题与防治［M］．北京：化学工业出版社，2005．

［2］尹贻林．工程造价计价与控制［M］．北京：中国计划出版社，2003．

［3］王玉兰，钟示生．浅谈装饰工程的施工管理［J］．山西建筑，2006，32(11)：13-14．

论文作者:张贤杰

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5b1346e8a8532b8db85e30cc.html