# 智能化前提下的办公建筑设计与实现论文_王健

建业恒安工程管理股份有限公司 江苏无锡 214174

摘要：随着我国经济发展速度不断提高，城市化发展不断深入，城市建筑的智能化需求也越来越明显。尤其以办公为功能需求的建筑空间，是信息技术、计算机技术、网络技术等内容的集中场所。智能化的建筑空间可以为办公操作提供良好的现代化手段支持，提高工作效率、降低经营成本，也是发挥城市功能的重要途径。本文以下结合办公建筑的智能化设计和实现展开研究，并提出相应地解决策略。

关键词：智能化；信息化；办公建筑；智能系统；设计实现

人类已经进入了信息化时代，无论是硬件发展或软件开发，在人们日常的生活、工作和学习中占据了重要的地位。在城市空间中，高层建筑不断出现，日常办公呈现出明显的集中性特征，而办公建筑的智能化需求正是基于这一前提出现的。对于办公环境来说，不仅仅是一个可以遮风挡雨、存放资料、召开会议的场所，而要具有舒适性、安全性、高效性、功能性等综合特点。

狭义地说，办公建筑的智能化即信息化，通过计算机设备、网络设备、通讯系统、软件设计等多种体系，进行有效的设计结合，以满足现代化的办公需求。

1、智能化办公建筑系统设计

1.1 总体设计规划

智能化的实现是以建筑为基础的，任何一个办公用建筑都包括管理部分和功能部分，且两者在一定程度上是呈现出分离状态的。从整体上说，一座智能化办公建筑有三大系统构成，包括：建筑管理系统、通信系统和办公自动化系统。三大系统之间是相互连通的，在每个系统中又划分出若干子系统，可以根据建筑的具体规模、功能需求展开设计。

智能型办公建筑领域也存在一定的区分，笔者简单地将其划分为专业型和综合型办公建筑。所谓专业型办公建筑，特指某一高新技术企业独有或办公领域相同（近似）的情况，在这种情况下，办公建筑内部的各项功能必须强化，并针对性的设计系统，以满足某方面的集中需求，确保在安全范围内展开。而在综合型的办公建筑内，存在的公司企业功能各不相同，很少涉及专业性质的功能应用，但对网络系统的稳定性要求很高。所以针对这一情况，要构建完善的网络系统、保持足够的带宽、并维护网络的安全性。

当然，在不同的智能办公建筑中也存在相似点，如人员稠密度较大，必须确保安全预警系统的完善，包括广播系统、公共信息发布系统等，使其具有先进性、可靠性、安全性等特征。

1.2 综合布线设计

从功能角度说，确保建筑智能化的关键在于系统运行畅通（包括管理系统和功能系统），而综合布线是实现这一目标的物理保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆根据总体设计规划的要求，要将建筑管理系统、建筑通信系统和自动化办公系统分隔开来，以确保安全和稳定性。

首先，建筑管理系统的布线准备工作是从建筑施工时期就开始的，在建筑很多部位都预留了系统接入口和系统扩展口，其设计过程也是一个选择过程，即根据需要来确定管理介入位置的合理性。

其次，建筑通讯系统。建筑通讯系统包括电话语音系统、数字网络系统两种主要形式，也有一些建筑中存在有线电视网络、无线广播网络等。原则上说，不同的通信网络需要采取隔离的方式，但由于功能不同、安装难度分别，实现需要精心设计，避免重复施工和拆卸。

再次，自动化办公系统。自动化办公系统的应用主要在局域空间内实现，甚至具体到房间和工位，对办公者产生直接的用户体验。布线设计的原则是办公区域的相近性，而不是施工的便捷性，要充分考虑应用尤其的改线难度。

2、智能化办公建筑系统实现

以信息技术为建设核心，结合办公建筑的层数、空间大小、设计结构等因素，利用计算机辅助设计系统进行规划。笔者认为，智能化办公系统的实现与前期的规划精细程度有很大关系，如将网络系统划分为接入层、分布层和核心层三类，针对每一层进行优化，实现主干网络和交换机分布网络的清晰结构。如在VLAN的规划上，可以划分出静态地址和动态地址，当出现问题后可以快速地进行判断，并能够节约大量的网络资源。

在安全方面，每一层网络都可以设置防火墙，并随着层级的划分越细致，防火墙的级别就越高。内网的接入可以采用双光路通过聚合的方式联系到核心交换机上，这样可以提高内网的安全性、效率性和可靠性；而外网可以采用千兆防火墙与互联网相联，同时，办公内部的网络划分并不在管理系统的干预范围之内，技术人员可以根据需要，灵活地进行网络拓扑。

3、结束语

在现代科学技术力量的推动下，智能建筑在我国城市化进程中的需求也越来越强烈。信息技术是主要的智能化特征，也是实现各类功能的基础，事实证明，实行功能和管理的相对分离，可以发挥更好的效果。如在智能建筑的子系统实现过程中，独立的施工体系和功能测试有利于缩短工期、保障质量，但在系统中保留整体管理的网络接口，用来实现整体性的监管，避免了管理层面的开支。科学地设计方案和实现手段，是加速我国职能办公建筑发展的重要推动力，也对城市现代化发展具有重要意义。

参考文献：

[1]钱毋荒.智能建筑与建筑智能化系统[J].电讯技术，1999，01：10-16.

[2]王志海，顾进.互联网+与建筑智能化[J].江苏建材，2015，04：51-53.

[3]郭挺生.建筑智能化设计模式的探讨[J].建筑电气，2011，07：53-55.

[4]姚琦琦.建筑智能化工程管理技术的应用分析[J].中华民居（下旬刊），2013，03：203-204.

[5]陈汉达，王玥.现代商务办公楼的建筑智能化设计[J].中华民居（下旬刊），2014，01：84+86.

论文作者:王健

论文发表刊物:《基层建设》2015年第35期

论文发表时间:2016/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5b3de6e808d18f8e001ec774.html