# 通信工程传输技术的应用及项目管理论文_梁明顺

身份证号：23230119821128XXXX

摘要：随着信息技术的不断发展,社会对信息要求的不断提升使得传统通信行业中的数据传输业务量呈现出明显的上升趋势,并且对数据及信息的传输时效也提出了更高的要求。在此背景下,为满足社会上日益增长的通信需求,并使传输技术的作用得到最大化发挥,并使其可以为通信工程的发展提供更多的技术支撑,对其在通信工程中的应用及发展进行研究及其必要。

关键词：通信工程；传输技术；应用；项目管理

1通信工程传输技术的特点

通信工程传输技术在实际的应用过程当中,具有多功能性与高效性的特点。尤其在信息技术快速发展的时代,国内关于无线网与有限网的研究水平不断提升,并且我国在该领域已经进入高级阶段。这在一定程度上为其发展提供了可能性。当前,信息功能逐渐被完善,并且呈现出多样化的发展趋势,被广泛的应用到日常生活当中,社会各个领域的发展都需要建立完善的多功能网络技术。此外,网络传输技术的不断深入发展,将会在很大程度上促进商品一体化格局形成。,而通信网络传输技术应用附加值将会随之提升。通过进一步发挥通信网络技术的应用优势,有助于降低商品的成本,实现企业经济效益的最大化。

2通信工程中传输技术的应用

2.1有线传输技术

有线传输技术是将导线、电缆、光缆等能够看得见、摸得着的材料作为传输媒介的一种通信传输方式,目前主要的传输介质有双绞线、同轴电缆和光纤,其中,最主要的且应用最广泛的媒介是光纤。双绞线电缆是由两根具有绝缘保护层的铜导线相互缠绕在一起构成的,这种缠绕方式可以使两跟导线上的辐射电磁波互相抵消,减少对信号的干扰。双绞线可以分为非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线,非屏蔽双绞线的结构简单,阻然效果好,屏蔽双绞线抗电磁干扰强,数据传输速率快。同轴电缆有四个组成部分由内向外同轴放置,即中心导体、绝缘层、金属屏蔽层、外绝缘层。虽然同轴电缆和屏蔽双绞线都具有金属屏蔽层,但同轴电缆可以传输的信号频率高于屏蔽双绞线。光纤一般采用石英玻璃制作,且光信号的传输必须满足全反射条件。与其他两种传输介质传输电磁信号相比,光纤中传输的是光信号,且其是在全反射的条件下以三角波的形式向前传输的,所以光纤的抗干扰性能更强,光信号的衰减速度更慢,在信路中的传输损耗更小,最适合长距离的传输。光纤的传输信号的频带宽,适合传输不同频率的信号,通信容量大,传输速率快等优势满足了现代通信的发展要求,且光信号只在光纤中进行传输,保密性强,数据的安全能得到保证,不会轻易地被截取或窃听,适合构建高速网络。光纤还可以在恶劣环境中进行信号传输,光纤的优势决定了光纤有线通信技术将会是以后通信技术发展研究的重要对象。

2.2无线接入技术的应用

无线接入技术的组网速度十分迅速,可以在各个行业中达到准确接入的程度,进而为网站提供良好的网络环境。此外,在进行接入时应当具体问题具体分析,根据其场地的特征进行筛选,选出最科学合理的接入方法,进而达到传输效果最佳的目标。基于传输信号质量好与效率高等优势,无线技术常用于各个领域,其中最常见的应用是企业单位、机场车站、商圈等高密度人群的地方。

2.3宽带局部网和接入网

SDH技术在宽带局部网和接入网中应用较为广泛,其中ASDL、HFC、Modem通常被接入有线电视、或者个人用户的互联网当中,而LAN通常被接入企业用户的宽带局域网。基于上述以上三种形式,无论其中的任何一种接入形式都必须依靠SDH技术方可成功实现接入,并且以此来提升ADM接入口的灵活性。通过发挥传输技术在宽带局域网与接入网中的应用优势,不但可以满足客户的不同需要,为客户提供优质的服务,而且极大的拓宽了宽带局域网的功能。

2.4在本地骨干线网中的应用

相关调查研究证明,将传输技术应用于本地骨干线网中可以使通信资源的利用率得到明显的提升,有力地推动了现代化通信工程的发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通常情况下,本地骨干线网的容量更小,但其传输速度却更快,在一些较为发达的城市,光缆就是本地骨干线网的最佳代表,并且主要都是通过铺设管道网络来实现其功效。较之长途干线网,本地骨干网在运维及管理等各项工作的开展上都具备更多的优势,并且其经济效益也更高,其较为低廉的价格也更容易被使用者所接受。但是由于其传输容量的限制,本地骨干网的信号传输还尚有一些不足,尤其是在传输质量上,并不能满足用户的使用需求。而将传输技术应用于本地骨干线网中之后就能有效解决此类问题。如当前普遍使用将ASON与SDH模式相结合,使光纤资源的使用率得到进一步提升,同时还能使通信网络更加完善与先进。不仅增加了本地骨干线网的便捷性,还能使其更加可靠。同时依靠于管网的支持,网络传输的质量也可得到极大程度的提升,并具备更好的效果。

3通信工程项目的管理

了解各传输技术的优缺点及应用条件是设计一个通信工程项目的基础,一个通信工程项目的建立实施过程是非常复杂的,一个科学的管理方法能够使通信工程项目的完成度更高。一个项目的设计需要尽可能的满足在有限的的建设环境下覆盖范围尽可能地广、无通信死角、尽可能节省材料和设备等要求,且具体的网络结构规划需要反复测试,使网络结构尽可能简洁明了,让施工工人能够清晰地了解传输材料和设备应该怎样铺设。接下来的实施工作应该目标明确,每个阶段应该干什么,每个阶段的完成需要有效率,在一定的时间内必须完成。由于一个项目有多个内容,需要不同的团体去解决不同的内容,所以各个团体应该共同合作,相互多交流,团体之间的应该相互了解工作进度,因此可以建立一个科学的能完成所有工作的团体,一起进行培养,这样每个团体之间的联系更紧密,工作能够相互促进,使项目完成质量更高。一个项目在实施的过程中都存在风险,突发事件是不可避免的,要做好风险管理,在项目实施的过程中时刻牢记风险防范,思考可能出现的问题,制定好解决措施。一个科学高效的工作团队和科学的管理方法有利于保证项目的建设与完成质量。

4传输技术在通信工程中的发展趋势

4.1功能多样化

在现代科学技术的大力推动下,传输技术在通信工程中将会向着功能更加多样化的方向发展。也即通过将更多独立设备进行集中,使其功能集合在一起以此来不断优化传输设备的综合性能,同时还能使传输的容量也得到进一步扩大。通过这种方式,这些设备的使用效率及增值业务能力也都能得到极大程度的提高。其次,通过这种功能多样化的实现,还能解决过去因传输设备分散而造成如网络接入不稳定、信号传输时效性差等问题。最后,这种功能多样化还能使通信工程的建设成本有所减少,为运营商实现更多的经济效益。

4.2智能光网络传输技术逐步趋向商业化

逐渐趋向商业化是智能网络传输技术的一个发展方向,并且很有可能在未来智能光网络传输技术完全变成商业工具。但这种情况就目前而言还是利大于弊:首先在现阶段可以大大降低作业的预算成本,将剩余的资金放到其他更需升级改造的地方;其次在商业化的作用下,促使智能光网络传输技术的优化升级,升值创新发展,大大提升其技术性与科学性,在施工中也可以有效提升工作效率。所以,为提升传输信号的质量与效率,并保证通信工程在市场发展中可持续稳定发展,趋向商业化发展也是一条实现目标的有效途径。

结论

综上所述,随着通信工程不断的深入发展,传输技术必然成为发展的动力,并且为其发展提供重要的技术保障。尤其在信息技术快速发展的时代,如何充分发挥出传输技术在通信工程中的应用优势,并且更好的推进通信工程的发展,已经成为通信工程面临的主要课题。基于此情况下,加强对传输技术的优化升级,实现其技术的换代,进而推动我国通信工程的可持续发展。

参考文献

[1]韩亮.浅谈传输技术在通信工程中的应用及发展[J].丝路视野,2017(18):159.

[2]王素女.浅谈传输技术在通信工程中的应用[J].科技资讯,信息科技,2018(08).

[3]何召舜.浅论光纤通信技术的特点和发展趋势[J].田中小企业管理与科技(上旬),2018(03).

[4]廖旭波.论传输技术在通信工程中的应用及发展方向[J].科技资讯,2019,3(06):121-122.

论文作者:梁明顺

论文发表刊物:《基层建设》2019年第17期

论文发表时间:2019/9/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5b3e1685d2d06af916357ace.html