# 浅谈汽车火灾事故引发的原因分析及防灭火对策论文_宋延广

宋延广

（济南市公安消防支队，山东，济南，250001）

【摘 要】根据多年来遇到处理和案例分析中的汽车火灾事故，总结分析汽车火灾发生的种类和原因，从而找出应有的处置对策和方式方法，以引起人们的关注和重视，掌握必要的预防措施和正确的处置方法，减少汽车火灾事故,避免车毁人亡悲剧的发生，确保人们的生命财产安全。

【关键词】汽车火灾事故；原因分析；防灭火对策

近年来随着我国改革开放的不断深入，经济建设飞速发展，人民的生活水平日益提高，机动车辆特别是小汽车的拥有量越来越大，普及面越来越广，小汽车作为人们的代步工具大量进入普通居民家中。随着机动车辆的大量涌现，汽车火灾也频频发生，因此，机动车辆火灾事故的预防与扑救越来越显得尤为重要，机动车辆的火灾尤以汽车火灾为主。

汽车火灾，不但化学危险物品运输车辆易于发生，而且货运、客运汽车火灾也时有发生。一旦发生火灾，不仅会造成重大经济损失，车毁货无，有时还会造成人员伤亡，给家庭和社会带来重大伤害和影响。下面谈一下汽车火灾发生的种类、原因及预防和扑救措施，以减少机汽车火灾事故的发生。

一、汽车火灾事故引发的原因分析

汽车火灾事故引发的原因众多、情况复杂，归纳起来主要有以下几种：

1、车况不良，引发火灾。汽车长时间运营，不定期检修，电路、油路等小问题不及时处理，一旦遇有大问题，有时又一时难以处理，致使病车上路：有的油路出现问题，采用“自流供油”；有的油路系统漏油、漏气；有的为便于发动车辆，向化油器直供油；有的在行车时不注意驾驶安全，车底盘触碰硬物致使导油管变形或摩擦到传动轴；有的导静电接地极不能有效接地；有的超负荷运行，很容易发生故障引发火灾。本地曾有一中型客车，已发现车有问题（汽化油器回火），本应该去检修，但因挣钱心切，又病车跑了一趟长途，在返回的途中引发火灾，幸亏乘客疏散及时，没有造成人员伤亡，但一辆刚买的新车已烧成一堆废铁。

2、装载不当，造成事故。货运车辆不按规定装载货物，在运输过程中就容易发生事故，有时还会造成极其严重的后果，比如油罐车装载不当，半车运行，不但容易产生静电，而且在拐弯、躲闪过程中由于重心不稳还会造成翻车事故，造成车毁人亡。压力瓶不戴安全帽，固定捆绑不牢，运输过程中碰撞、挤压、摩擦产生火花，也容易引发爆炸和火灾。乙炔等遇湿易燃物品在运输过程中，尤其在夏天雨季运输，装载不当，防雨防潮设施不到位，在运输过程中运输物品遇水遇湿产生易燃可燃气体，发生事故，引发火灾。

3、逞强行车，酿成祸端。有的车辆驾驶员刚学出证来就强行开车，开快车，开猛车，车辆由于碰撞、翻滚发生火灾的也为数不少。有的驾驶员自恃驾驶技术强，强行超车、行车，与其他车辆碰撞、刮擦引发火灾。有的行车经过农作物晾晒场所不注意避让，致使秸秆缠绕在传动轴上，摩擦生热，引发火灾。此类火灾在农村或城乡结合部较多发生；特别是一些化危品车驾驶员和押运员未经专业培训或培训不合格，或盲目冒险，不懂或不管所运物品的特性，冒险莽干不按操作规程操作，由于操作不当，造成事故，引发火灾。近几年化危品运输车在高速或国道上造成事故，引发火灾的数量不少，原因大致如此。

4、疏于管理，小火成灾。汽车在维修、存放、使用过程中管理不善，星星点火酿成大灾。汽车在维修过程中，特别是一些个体维修站点，油料管理混乱，使用后乱扔、乱放；火源管理不严，吸烟动火随意；电源安装不当，电线私拉乱接普遍，容易引发火灾。有的部件损坏后，不清除油渍，不拆卸下来，在车体上进行电气焊作业，用汽油擦试时，不切断电源，或用涤纶、棉丝等蘸汽油擦洗部件，用“刮火”检查蓄电池存电情况，以至于造成线路过热、火花四溅或短路。有的不认真观察周围环境，在高压线路下装卸油料等等。机动车辆存放位置不当，不能远离易燃可燃物品和火源，也容易引发火灾事故。机动车辆在使用过程中，在经过道路上晾晒的农作物时，因排气管喷火、烫烤或麦草等可燃物缠绕在传动轴上摩擦引起火灾。机动车辆在加油时不熄火，产生的电火花遇油气轰燃成灾，或是驾乘人员穿化纤衣服，在加油时不及时消除身上的静电，静电产生火花引发油气火灾。冬天，柴油车在发动时油质粘稠，油管路不畅，用明火烧烤油箱和油管路也造成不少火灾事故，等等。

5、私带危品，事故频发。此类火灾多半发生在客运汽车上，在乘客上车时尤其在汽车车站外行驶途中上车时，售票员只管卖票，不认真检查乘客所带物品，致使有些化危品（橡胶水、油漆、酒精等）被私自带上客运汽车，车辆在行驶中，由于碰撞、挤压，易燃品外溢，遇明火（乘客吸烟、排气管喷火等）或静电聚集放电产生火花，引发火灾，造成事故。长途客车，尤其是冬季临近年节，有时民工等携带的被褥堆放在走道里、座位下面，车门窗封闭又严，乘客吸烟后烟蒂扔不到车外，由于车的颠簸，火花飞散，遇到可燃物造成火灾事故，本地类似的火灾已发生过多次。

6、见利忘义，自酿恶果。有些人利欲熏心，购置一些临近报废的破旧车辆后，高额加入保险，再设法在运营途中故意引发火灾事故，骗取保费，发不义之财，有时还会造成大的人员伤亡和财产损失，此蠢行被揭穿后，不但得不到保费，还会被请进牢房。

7、驾技不强，盲目大胆。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆随着家庭轿车的大量涌现，驾驶员的培训 ，驾驶技术的学习也人满为患，大批驾校报名学员显得特别拥挤，一批一批的抓紧培训，有的学练几周就取得驾驶证；甚至有的驾校收了钱不学练就发给驾驶证；大部分新学驾驶员，一取得驾驶证就驾车上路，有的还上高速，因此大量的马路杀手不断出现，尤其一些土豪们，技术不过硬但开豪车，横冲直撞，事故连连。有的驾驶员开车强行超车、强行变道、强行拐弯、随意急刹车等等大部分事故都是这样引发的，有的还引发火灾，造成较大的财产损失和人员伤亡事故。

8、地形复杂，处置欠佳。有些路段由于种种原因坡陡、弯急、路窄，有的还随着天气的变化存有泥石流和滑坡的危险。因此，要求驾驶人员不仅要有熟练的驾驶技术，还要有果断的处置能力，避免刮擦、碰撞、追尾、埋压等，这也是安全驾驶，规避火灾等事故的先决条件。

二、汽车火灾的预防对策

汽车火灾的预防措施很多，只要是细心、严格按照操作规程去做，预防汽车火灾并不难，下面简单地列举部分：

1、严禁病车上路。“小洞不补，大洞受苦”，车况不良出了故障，要及时检查、维修，尤其是电路、油路问题更不得马虎拖延，得过且过，那样只能会害人害己。正常行驶的车辆要定期检修，注重保养。

2、严格按标准装载货物。任何车辆都有一定的荷载，任何货物都有一定的性能，只有按标准载荷，按货物的性能要求运输，才能避免一些不必要的麻烦。

3、驾驶人员要高标准、严要求。驾驶技术不熟练的不要上路，更不要拉客运货，没有经过专业培训的人员不要驾驶特种车辆，不要开快车、开猛车，天气不好、复杂路段、陡坡大崖一定要谨慎驾驶，防止翻车、碰撞，造成恶果。

4、正确管理车辆。汽车在维修过程中，要注意防火，不要违章使用明火。使用电气焊时，最好将部件与车体分离，并且清除油渍，点火线圈不要接错。存放车辆要远离易燃可燃物和火源。当驶过晾晒农作物的道路时，要防止排气管喷火或烫烤可燃物，传动轴上缠绕的麦草等要及时清除掉，防止摩擦起火。汽车加油要熄火。不要加油过满，防止油料外溢酿成事故。冬季天冷油箱和油管路不得用明火烧烤，可用开水烫化。

5、正确驾乘车辆。禁止人货混拉；驾驶车辆尽量不要吸烟，特别是危险货物运输车，不仅要禁止吸烟，还要禁止搭乘无关人员；公共汽车上严禁吸烟动火，严禁携带化危品上车，可燃物等不要存放过多，更不要堆放在过道上，影响人员疏散。车辆进出危险场所要符合该场所的规定和要求；车辆行驶时不要接听或拨打电话；严格遵守交通规则，安全行驶，文明驾乘；不要在驾驶车辆玩耍嬉闹，分散精力。

6、正确停放车辆。不论是在停车场、停车库，一是停车后要关闭点火开关，拉紧手刹防止车辆滑行；二是野外停车要考虑到万一停车的场所发生火灾，车能迅速驶离此地，因此就要求停车时车头要朝外；三是与其他车辆或物品保持一定安全距离；四是严禁在加油站等危险场所停放车辆；五是不要在高压电线等电气线路下停放车辆。

7、按汽车类型和运载货物的性能配备必要的灭火器材和设施。

8、预防坏人在车上纵火。

三、汽车火灾的扑救对策

汽车火灾的发生情况不同，因此扑救方式方法也就有所区别，但总的原则应是先救人、后灭火，先重点、后一般。下面介绍几种汽车火灾的扑救和处理原则及方式方法。总的原则是：万一发生汽车火灾，及时报警，沉着冷静，处理得当，减少损失。

1、汽车在行驶过程中，发动机、油路或燃油箱部位发生火灾，应将车开到僻静处（驶离道路中心或离开可燃易燃物），切断电源，关闭点火开关，用干粉、二氧化碳或“1211”等灭火器对准火焰正面喷射灭火，关键时也可用沙土覆盖灭火。

2、汽车被撞或撞在他物上或因故翻滚后发生火灾，应先行救助车内人员，然后再抢救物资，并组织灭火。

3、若汽车驶入有可燃易燃物的场所发生火灾，应先将汽车驶（拖）离危险区域，然后再疏散人员和物资，扑灭火灾。

4、若油罐车发生火灾，应先关闭外泄油料的阀门，将车驶入低洼地带或沙土堵截，防止带火的液体四处流淌，然后用水降温，用灭火器灭火。

5、若汽车在加油站内发生火灾，应立即将车开（拖）出加油站，然后再组织疏散人员和物资，扑灭火灾。

6、如果汽车在公路上晾晒的农作物中发生火灾，应将汽车驶离或清除汽车周围的可燃物并灭火。

7、汽车在修理时发生火灾，应立即切断电源，撤走油料等易燃物，用现有的灭火器材灭火。

8、汽车在停车场（库）发生火灾，应先将机动车辆开（拖）出，然后灭火。

9、在扑救汽车火灾中，应先扑灭油箱处的火焰，然后再灭其他部位的火，防止汽车油箱爆炸，引发更大火灾。

10、货物运输车，当运输的货物发生火灾时，应在灭火的同时，将着火的货物卸掉搬离，以阻止火的蔓延，减少经济损失。

总之，汽车火灾的扑救方法很多，但要根据当时的具体情况而定，不要惊惶失措，本着救人灭火的原则，减少火灾损失。

参考文献：

[1]连喜龙,徐刚,董慧.汽车自身起火原因分析及预防措施[J].中国新技术新产品,2010年12期.

[2]高原.浅谈汽车火灾的防范措施及处置对策[J].中国新技术新产品,2012年12期.

作者简介：

宋延广（1968-），男，1991年7月入伍，历任济南市公安消防支队平阴大队防火参谋、副大队长、大队长，现为山东省济南市公安消防支队防火工程师，技术八级，上校军衔。

论文作者:宋延广

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年4月总第209期

论文发表时间:2016/6/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5b65b6814b71a3b01675194c.html