# 市政道路工程质量通病原因分析及对策论文_饶耀明,施芳芳

浙江升浙建设集团有限公司 浙江 313000

摘要：经济发展促进了城市的发展，交通对城市的发展具有重要意义。道路交通建设需要考虑各种问题。尽管社会进步的技术有所提高，但一些常见的质量问题仍然存在，需要更多的研究来更好地解决这些问题。简要阐述了市政道路工程中常见质量通病的原因及对策。

关键词：市政道路工程；质量通病；原因分析；对策

引言：城市的发展促使交通建设速度日益加快，在建设交通道路时，首要考虑到质量问题，市政道路工程质量问题受到以下因素影响：其一，工艺；其二，人员；其三，设备；其四，材料等。市政道路工程质量出现问题一方面加大了车辆的行车风险，另外一方面也影响了市政道路的正常使用。市政道路出现坑坑洼洼会在很大程度上影响到城市的形象，基于此，相关部门将提高市政道路工程质量作为主要解决问题之一。

1当前市政道路工程建设质量现状

施工质量差，路面不符合《城市道路基层验收施工规范》的要求。这个问题的第一个原因是建筑工人的技术水平低，整体质量差，没有使用先进的施工技术，技术水平达不到项目标准的要求，这直接影响到项目质量，并在项目完成后引发持续的疾病。第二，经理们没有意识到自己的责任，工作懈怠。质量管理体系不完善，没有形成有效的自我约束机制，日常管理非常随意，难以有效监督项目。第三，设计质量得不到保证。这位设计师的工作风格浮躁。他没有对项目建设进行仔细的规划和计算，而是基于他对设计的主观假设。施工方和施工方之间的沟通是不够的。施工实践和设计要求形成了两张皮。施工中遇到的困难不能及时沟通，影响施工标准。

2市政道路建设工作存在的质量通病

2.1道路发生路基、沟槽回填土沉陷

路基是道路的基础，由于路基经常受外界干扰，施工技术要求高，最容易出现工程病害。一旦道路出现质量问题，必定在路基上反映出来。路基的材料选用直接关系路基质量，材料规格不够或质量达不到要求或者混入大块石料和劣质土，路面就会出现沉陷、坑洼。因为这种劣质货不达标的材料很难压实，即使经过反复碾压也会留下大的缝隙和缺陷，一遇到大的负荷就塌陷。如果路面积水，水渗透进去会随着路基存在的缝隙进一步下渗浸泡路基层，破坏路基整体结构。此外，在回填作业中，砂石中掺杂了杂质土，会使路基结构粘合力松散留下一些孔洞，遇水侵蚀就导致路面翻浆。

2.2钢筋锈蚀问题

市政道路建设工作需要对材料进行严格的检测，确保使用的材料都能够符合要求，钢筋使用直接影响到道路使用的寿命，同时也会影响到道路安全。从政府层面来看，需要完善与质量管理工作相关的法律与法规，从而使质量管理工作开展能有章可循。同时需完善质量管理工作制度，通过制度约束从而确保钢筋质量。完善材料使用标准，包括了材料的具体尺寸与规格。钢筋材料要不只是采购前期要进行检查，在应用进场前还需要进行再次检查，从而确保后期使用过程中材料不存在问题。钢筋出现锈蚀问题主要是由于外部因素作用，同时在施工过程中没有对质量工艺进行严格控制。比如雨水，温度，水泥质量，拌合剂，结构设计与施工工艺等。

2.3路面接缝问题

城市道路工程在实际应用过程中，需要不定期开展检查工作，无论是预留排水管道或者是桥梁检测维修，都需要在设计环节留有相应的位置，包括给排水管道，检查井，雨水井等。路面接缝问题是预留空间填土问题的核心。市政道路路面施工过程需要确保填土夯实。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆考虑到市政道路建设井作业的面积比较小，预留的位置有限，路面衔接处理会存在一定难度，而处理工作不到则会影响到后期使用，严重的时候可能会引发塌陷。如果路面不平整后期可能导致填井设施处于非机动车位置，井道衔接问题可能会导致路面不平整。

3解决措施

3.1解决路面平整度差的措施

施工方式要正确，避免使用如淤泥、冻土、沼泽土等含水量过高或过低的土，也不要用带有有机物或生活垃圾的土作为路基填土。应采用硬度规范和含水量规范的砂石。填充后实施碾压，提高路基的压实度，控制好路面的平整度差。加固路基护边沟、排水沟和截水沟，保证其具有一定的强度和稳定性，既防止雨水冲刷也要防止渗漏。井口接缝分纵向接缝和横向接缝两种，其纵向接缝又分热接缝和冷接缝两种处理手段。冷接缝是新铺层直接铺在已经压实完成后铺层上压实;热接缝则是采用两台以上的摊铺机梯次摊铺碾压。横向接缝也分为平接缝和斜接缝两种，施工时以确保路面的平整度达标为原则，根据具体路面选用。路堤填筑前对地面进行净处理，保证砂石土与路基地面接触处无杂物。

3.2解决路面接缝问题

采取正确的施工措施，在路基填土过程中，切忌使用含水量过多的土质机或者块头过大的土，如生活垃圾土、淤泥、有机物土等。具体施工过程中，需使用规范化的土质和砂砾，从源头上提高路基夯实度，控制好路面平整差问题。除此之外，控制好排水问题，市政道路工程施工过程中需要修理排水/截水沟，相关工作人员应该积极控制好排水/截水沟的稳定性，预防渗漏，对坡度较大的护坡或者高路堤等使用种植树木或者草坪等方法来预防雨水带来的影响，从而确保路面保持平整。在控制沥青路面摊铺机时，需准确定位好路面的基准线，保证摊铺机能够制动找平，从而匀速连续地开始工作，积极控制好路面的平整差问题。在处理接缝时，一般有纵向接缝和横向接缝两种措施。在纵向接缝措施中，主要分为：（1）冷接缝；（2）热接缝。横向接缝措施中，主要分为：（1）有平接缝；（2）斜接缝。以反射性裂缝问题为例，常见的修补方法为：（1）确定具体导致裂缝原因之后，彻底清除裂缝周围处的垃圾和杂物；（2）使用热拌沥青加以填塞，再使用洛铁封口处理。以未稳定的纵向裂缝为例，常见的修补方法为：（1）采取加固处理措施，一边排水，一边加固边坡；（2）稳定裂纹。

3.3解决管道渗水、钢筋问题

施工工作人员需严格检查好管道质量问题，避免管道表面中存在蜂窝状麻面情况。在市政道路工程施工中，做好接口填料措施，确保内部组织能够有效调节，砌堵之前清理管道口周围环境，使用水泥原浆加以涂抹。市政道路工程施工工作人员必须严格按照相应标准来选择钢筋材料，在采购钢筋时，一方面要对采购前期加以详细检查，另外一方面将钢筋运到施工现场时也要严格检查。

3.4提高施工监管力度

为了确保市政道路工程的质量，有必要改进相应建筑材料的质量控制。市政道路工程施工前，相关人员将控制材料的采购、运输和储存质量，并严格监督所用材料的质量。在市政道路工程建设中，也有必要实施具体的建设计划。提高市政道路工程人员的综合素质，确保市政道路工程的顺利施工。

结语：

市政道路建设工程会存在各方面的问题，并且受到较多因素影响，而道路建设工作首先需要考虑的就是工程质量。针对质量通病问题，需要结合到其出现的原因，通过应用新的技术工艺等从而使其在最大程度上获得解决。通过严格控制质量从而达成安全工作目标，确保道路投入使用后，能够长期发挥发作用。

参考文献：

[1]张世峰.市政道路施工质量通病分析及对策［J］．江西建材，2015(4):156．

[2]高晓琴.市政道路工程质量通病原因分析及对策［J］．山西建筑，2015，41(26):151-153．

[3]韩杰浩.市政道路工程质量通病原因分析及对策［J］．山西建筑，2009，35(29):284-285．

[4]吴俊.市政道路工程质量通病原因分析及对策［J］．科技创新与应用，2017(7):234-235．

[5]肖彤.分析市政道路工程质量通病的防治及监理手段［J］．建材与装饰，2017(47):243-244．

论文作者:饶耀明,施芳芳

论文发表刊物:《防护工程》2018年第36期

论文发表时间:2019/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5b7edb4636f94a54a8f06fb3.html