# 水利泵站机电设备安装和检修技术分析论文_包鹏

安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司 安徽合肥 230000

摘要：水利工程是我国的重要工程，通过这项工程的建设，可以实现水资源更加高效的利用。随着社会对水资源需求不断的增加，我国水利工程的数量也在不断的增加。水利工程的构成非常复杂，除了一些必要的基础设施之外，还包含了各种设备。在水利泵站中，各种机电设备是其中的重点内容，如果机电设备的品质出现问题，就会严重的影响水利泵站的运行，降低水资源的利用。所以，必须要保证水利泵站机电设备的安装品质。本文对水利泵站机电设备安装和检修技术进行分析，并且提出了几点相关性浅见。

关键词：水利工程；机电设备；检修技术

引言

在水利工程的建设过程中，最重要的一个施工程序就是水利泵站的施工，它的运行效果会直接决定水利工程的运行效果。水利泵站的施工非常的复杂，其中涉及到了许多技术方面的工作，特备其中的机电设备安装工作，对技术有非常高的要求。如果机电设备安装技术不能得到有效落实，就会严重的影响到水利泵站的运行。而且在机电设备安装完成以后，还需要定期对其进行检查和修理，保证水利工程可以正常的运行。下文对此进行简要的阐述。

1 水利泵站机电设备安装施工技术

机电设备是水利泵站中的重用组成部分，机电设备的安装必须要采用一定的技术，按照一定的流程，合理的开展安装工作。主要包括以下几个方面的内容：

1.1前期技术管理

在水利泵站机电设备安装工作开展之前，必须要对实际的情况进行分析，制定一个符合实际的安装方案，并且要对这个方案的可行性进行反复的验证，对其中的细微之处不断的进行调整，把其中的各项工作进行合理的排序，在施工方案中加入管理工作，提升施工方案的合理性；根据安装方案，选择合理的安装技术，根据方案中的设备安装指标，把各种安装技术进行罗列，并且要把这些水利泵站机电设备安装中涉及到的技术和相关工艺进行逐层的传达，特别是安装工作人员，一定要保证可以有效的掌握这些工艺。在水利泵站机电设备安装之前，管理人员要做好技术交底工作，为了确定安装人员可以充分的掌握这些技术，可以对他们进行考核。要加强安装人员的责任意识和安全意识，要让安装人员认识到自己工作的重要性，在安装的时候，可以尽职尽责的完成自己的工作，避免出现懈怠的心理，同时，安装人员要及时的发现工作中存在的风险，减少安全问题的发生；管理人员要加强原材料的控制，对水利泵站机电设备安装中需要的各种配件和各种设备的品质进行检测，通过原材料品质的控制，来实现水利泵站机电设备安装的品质控制。

1.2安装过程管理

准备工作完成以后，就要正式的进入到机电设备的安装环节。在设备安装过程中，要严格的按照安装计划进行，并且要落实各种安装技术，保证设备安装的品质与设计规定的要求相一致。在机电设备安装的时候，要注重机电设备的安装位置必须要精准，先确定水泵的位置中心线，根据中心线，对各种机电设备的位置进行确定，要与设计图纸中标注的位置相一致，尽量的减少位置偏差。在水利泵站机电设备安装的时候，要把地脚螺栓孔中的杂物进行清除，然后使用螺栓对机电设备进行加固处理，在水泵位置确定以后，增加水泵的稳定性，避免其他工序造成水泵位置的偏离。在水利泵站机电设备安装完成以后，要对其进行检测，检测的内容包括了机电设备能否可以正常的运转，而且可以保持长期的正常运转状态。在测试的时候，要反复的对开关进行操作，确保设备调试的合理性，如果设备运行不顺畅或者有其他的问题发生，要及时的进行处理。处理完成后，继续进行调试。

2 水利泵站机电设备检修中常见的故障

2.1机械振动问题

机械振动是水利泵站机电设备检修中经常会遇到的一种问题，引发这种情况的因素来自于多方面，第一个是来自于水泵自身的因素，这也是最常见的一种因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在水利泵站机电设备安装的过程中，由于水泵的转子角度安装的不正确，转子在转动的时候，会产生很强的摩擦力，而且转子本身也会因为离心力的作用，产生失衡的状态，从而导致水泵的振动；第二个是电机问题引起的机械振动。如果电机的轴承之间空隙不能控制好，就很容易造成机械振动。在水利泵站机电设备检修的时候，如果发生了机械振动，要先确定振动产生的原因，把水泵中转子的位置调正，使其在运转的时候处于一个平衡的状态。如果是轴承问题产生的振动，要对轴承之间的距离进行调整。

2.2螺栓以及螺母的连接问题

在水利泵站机电设备安装中，螺栓和螺母是固定设备的主要装置，通过螺栓和螺母，可以对设备进行加固，保证设备的稳定性。如果螺栓和螺母在连接的时候出现问题，很有可能会严重的降低机电设备的运行效果，甚至会引发一些事故。在设备安装环节，如果螺栓和螺母固定的过于紧密，在设备运行的时候，电磁场会对其造成影响，产生金属疲劳，从而造成松动的情况，引发更大的事故；如果螺栓和螺母本身连接的就不够紧密，经过长时间的使用，两者之间会越来越松动，而且在机械运行中，螺栓和螺母之间的摩擦会产生热量，加速两者的氧化程度。在水利泵站机电设备安装的时候，一定要重点关注螺栓和螺母的松紧程度，过松或过紧都会影响到安装品质，在设备检修的环节，要对松动的螺栓进行加固，减少机电设备运行过程中出现的问题。

2.3检修定子引出线电缆的外表皮

在机电设备检修中，子引出线电缆的外表皮的检查是其中的重点内容。在机电设备长期的运行过程中，很容易会出现表皮的磨损，这种情况非常的危险，电缆表皮的破损会引发楼漏电，对设备的运行和人员的安全都会带来严重的威胁。在检修的过程中，如果电缆表皮磨损情况不严重，可以采用修补的方式，使用绝缘胶带，对其进行处理。如果电缆外表皮磨损情况比较严重，就要采用更换外表皮的方式，保证电缆的正常运行。

2.4轴承检修

轴承是机电设备中的重要构件，在机电设备检修中，轴承检修的内容主要是查看轴承是否 存在漏油的情况，这是一项常规性的检查，通过肉眼就可以对其进行辨别。漏油产生的原因通常都是因为密封构件存在老化的情况，或者出现了破损的情况，这个时候，可以采用更换密封构件的方式，来控制轴承的漏油问题。

2.5检测转动定子温度

在机电设备检测中，温度一个非常重要的参数，如果设备在运行的过程中，某些位置的温度过高，和容易对设备的结构造成破坏，严重的会因为温度过高引发一些危险。当机电设备运行的过程中，如果转子温度发生异常升高的情况，要及时的对其进行处理，减少转子温度过高造成的影响。

3 结束语

综上所述，在我国的水利工程中，水利泵站机电设备是其中的重点内容。水利泵站机电设备的安装具有一定的复杂性，必须要保证各种安装技术的有效落实，并且在安装完成以后，要做好水利泵站机电设备的检修工作，排除各种故障的发生，保证水利泵站机电设备处于正常运行的状态，为我国的水利事业做出积极的贡献。

参考文献：

[1]谢良校.大型水利泵站机电设备安装和检修的技术措施浅探[J].珠江水运，2019（09）：84-85.

[2]谢雷.浅谈大型水利泵站机电设备安装中的问题与对策[J].治淮，2019（05）：37.

[3]徐森.水利泵站机电设备的安装与检修技术探究[J].民营科技，2018（12）：70.

[4]庄伟栋，邱晓侨.水利工程泵站机电设备故障诊断方法分析[J].江苏科技信息，2018，35（31）：45-47.

[5]陈建煌.大中型水利泵站机电设备安装和检修措施探讨[J].科技经济导刊，2018，26（23）：39-40.

[6]赵国勋.水利泵站机电设备安装和检修的技术措施[J].农业科技与信息，2018（03）：123-124.

论文作者:包鹏

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5b8cdc46c34b07c540f1510a.html