# 继电保护整定计算存在的问题与应对措施分析论文_胡梅琴1,杨琳1,张振东2

（1.国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 新疆昌吉 831100；

2.陆军边海防学院乌鲁木齐校区 新疆乌鲁木齐 830000）

摘要：相关专业人员在整个电路的保护过程中制定相关的整定体系。设计整定体系的过程中，专业人员考虑该系统方案是否合理。整定过程中，需要充分了解各项整定规则和标准，利用电力系统中的电力电子装置的原理进行该系统的特种描述。增强整定的体系结构。对电网系统的安全性和稳定性具有一定的保证，同时也促进了我国的电力行业的进步和发展。

关键词：继电保护；整定计算；问题与措施

引言

随着我国电力系统的快速发展，电网结构逐步完善。要求电力系统的技术发展必须跟上国家的城镇发展。电力系统中，继电保护具有重要作用，能够有效预防电力事故的发生，进而避免造成严重的经济损失。整定计算在电力系统中可以有效地解决复杂的封闭线路。因此，研究了电网继电保护配置与继电器保护的整定计算。

1概述

继电保护的作用是在电力系统的某一地区发生故障时，处于该地区的继电保护装置发生触动，断开该地区的供电系统装置，保护电力系统中其他供电机制能够正常工作，并可以快速对其进行系统维修工作。该装置在电力系统中的位置非常重要。若电力系统中的某一位置发生故障造成该系统无法正常工作，通过电网系统将具体的位置发送至系统中心，专业人员手动切除继续运行的系统，极有可能造成其他电气设备问题。因此，继电保护对整个电力系统的安全运行发挥着重要作用。充分安装继电器保护装置，对于保护电网的安全性和稳定性有着重要意义，同时有利于提高整定和校核工作的准确性。继电保护工作中有一项重要工作，即继电保护整定计算。因为整定计算的目标不一致，整定计算的运行模式也不同。因此，整定计算就是针对电网系统中已经匹配的各种继电器，按照国家的电力标准和执行的规则进行计算，以得到系统的整定值，从而保证该系统的一些元器件能够相互协同的工作，发挥能力。

2继电保护整定计算系统功能

2.1系统管理

继电保护整定系统中的管理功能可以对电网内的二次设备和一次设备固有信息实施维护管理，具体包括以下几种信息内容：1）管理参数类型。具体包含电抗器、电动机、母线、发电机、变压器、线路等一次设备相关参数和名称、元件运行状态、拓扑结构信息等。2）参数查询。可以按照电压等级、生产厂家、型号、名称、元件种类、厂站、地理区域等因素，来选择具体实施模糊还是精确的查询。3）参数的编辑与修改。能够通过对话框修改任意一个单独元件参数，同时还能利用参数表格同时修改或编辑多种元件。4）参数计算功能。可以结合线路类型、公里数和型号计算阻抗参数。5）参数的检验。可以自动识别孤立区域、孤立母线和零序孤岛等部分特别的接线，而且可以检核线路的参数是否正常。

2.2故障计算

故障计算模块是整个系统中的核心内容，可以服务于整定计算模块，而且对于故障计算可以独立的进行。这一个模块是把节点导纳矩阵作为基本的数学模型，并且通过调整导纳矩阵的方法来处理不同类型的故障，结合动态节点编码技术实现可视化故障计算，其具体功能如下：1）能够计算电力系统中各种简单的故障，比如跨线短路、单相断线、两相断线、三相断线、三相短路接地、单相短路等故障，且可以随意设置不同短路故障中的非全相摆角和过渡电阻。2）能够处理特殊形式的电网结构，比如无限大的阻抗支路、零阻抗支路等。用户不需要专门给自己建立，这种程序的优点就在于具备自动连通性检查的特点，并且还可以处理网络中的孤立不接地网络。3）能够分区管理大范围电网中的网络参数，而且它还可以专门对不同的分区电网计算网络等值，随后进行故障计算，缩减计算时间。

2.3整定计算

该模块主要承担各种自定义计算保护功能：1）一站式整定计算。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在整定计算的应用中，需要考虑整定部分的要求，也需要调整。原理结构完善，半自动整定方法提高了整定工作的灵活性。调整多种定制方式，确保用户参与整个设置过程。促进固定值适应性和正确性的全面提高。2）可在网络布线图中平滑为了方便各种工作，如手动调整，检查定值，指定设定范围，设置操作。操作方式等3）提供各种输出功能，并详细显示各种设置细节。生成定值保护配置图和定值计算草案，提供可靠的人工干预。参考资源。4）提供新定值自动生成功能。

2.4合理管控通知单

定值通知管理与控制的重点是对各类继电保护设备的数据库进行管理。负责审核、控制和发布通知，包括以下内容：1）通知的内容。包括固定装置的名称、新的固定值、电压等级、固定装置所在工厂的名称，保护元件、装置等的名称；2）定值指令管理。根据相应的防护服建立分类管理定值通知单，包括历史、执行和现有定值表单。类型。3）查询通知信息。相关用户可以使用关键字，如：关联厂商，电压等级、保护元件、保护类型和类型用于查找通知的相关信息。

3目前继电保护整定计算方法存在的问题和优化

3.1 断相口开路电压计算问题

在对电力系统进行继电保护整定计算时，需要计算电网络中的电流和电压等电气量，特别是出现概率较大的由于电力系统震荡引起的非全相运行，需要对其正序网络进行开路电压计算。因此，可以将系统中各发电机的等值电势和等值电阻用相应符号表示，当系统任意线路发生非全相运行时，运用叠加定理可以求出正序网络的开路电压。虽然这个过程可以很精确地计算出开路电压值，但是计算量过大，不能运用在大规模电力系统中。为了解决这个问题，首先运用网络H参数法，将网络结构的影响考虑进来，把电力系统震荡过程中的发电机分成两个震荡群，同时，将端口选择为正序网络断相口和两个震荡群机组等效电动势端口。最后应用双口网络H参数的计算方法得出开路电压。

3.2 分支系数计算问题

在开展继电保护整定计算时，必须充分考虑到分布式电源变化对分支系数的影响，如果没有严谨选择合适的分支系数，会导致计算出的整定值有很大的误差。为了能选择合适的分支系数，在计算分支系数之前，要充分、全面地考虑到各方面因素，当分布式电源发生变化时，要修改旧数据，重新计算更新数据，保证分支系数的准确性，最大程度地减小分支系数的计算误差。

3.3 运行方式选择存在的问题

电力系统运行方式是影响继电保护整定的重要因素。一般在设置继电保护时，只对继电保护所在的母线进行保护。隔离不考虑其他操作模式对优化的影响，这将导致保护范围太大。寻找电力系统运行的极端模式是继电保护。保护整定的关键步骤通常是通过保护所在的线路。使用交替中断法查找，但在某些情况下找不到这种方法。电力系统的极端运行方式。为了找出电力系统最不利的运行方式，采用了计算机。完成继电保护整定值的计算。计算机能完成电路的断开。基于断路干扰区的继电保护整定值计算范围，只有这样才能准确地找出电力系统最不利的运行方式。

结束语

随着我国经济的快速发展，人们的生活质量要求越来越高，而电力系统的稳定与否直接关系到人们的生活质量，因此，保障电力系统的稳定性变得至关重要。继电保护装置作为电力系统的主要保护装置，在保证电力系统的稳定性方面发挥着巨大作用。当电力系统发生故障或者异常时，继电保护装置能够快速检测到故障点并做出相对准确的动作，最大程度地保证电力系统的稳定和完整，减少损失，维护用户的利益。

参考文献：

[1]陈明. 电力系统继电保护整定计算优化方法研究[D].华中科技大学，2017.

[2]张宗成，吴旭东，张瑞起，施利金，庄勇，赵国起.简单配电系统继电保护整定计算[J].中国战略新兴产业，2017（12）：186-187.

[3]李靖，范荣奇，王安宁，朱倩茹，黄德斌.继电保护省地一体化整定计算系统建设与应用[J].山东电力技术，2017，44（03）：31-37.

论文作者:胡梅琴1,杨琳1,张振东2

论文发表刊物:《云南电业》2019年3期

论文发表时间:2019/9/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5b9727f9e94286378c6bea02.html