# 建筑工程地质勘察中存在的问题及解决措施论文_宋维乐

天元建设集团有限公司 山东临沂 276003

摘要：建筑工程地质勘察的最终结果是为了检测拟建场地的具体地质情况，包括为设计、施工提供地质勘察成果及各项建筑工程参数等，而这些参数指标关乎整个建筑项目的安全性、经济性和是否可行。建筑工程中的地质勘察主要内容有：现场钻探、原状上取样、室内试验和现场进行原位测试等内容。每个环节必须按照规定严格执行不能有一丝马虎，同时也要认真观察拟建场地的实际情况充分运用工作经验，如此一来才能确保最终勘察结果的准确性。

关键词：建筑工程勘察；措施；问题

引言

在城市化的不断发展背景下，建筑工程质量也逐渐引起了人们的关注。如何提升建筑工程的质量就成了社会各界所关注的问题之一，在这一背景下工程地质勘察被提了出来，并逐渐成了建筑工程中的重要环节。在长期的发展过程中，我国的工程地质勘察技术也得到了发展，但是依然存在着许多的问题。所以要做好研究工作，运用好勘察技术，以此来满足建筑工程的质量要求。

1建筑工程地质勘察中存在的问题

1.1对工程地质勘察质量的重视度不够

建筑工程的地质勘察工作内容主要包括两方面：一是地质结构，而是相关的力学性能指标。首先就建筑工程的地质结构而言，它对于地基建设和处理起到决定作用；而不同的建筑工程所在的区域不同，地质也存在差异，而相关力学性能指标则与项目成本造价有着密切联系。一般情况下，工程地质勘察人员想过要获取地址信息数据，往往采用钻探的方式。但有部分勘察人员并未重视实际工作质量，最终导致勘察结果较为单一，且数据信息科学性地的问题，工程地质勘察的质量也会因此受到影响。

1.2地质勘察方法缺乏科学性

部分工程地质勘察单位也会通过静载荷实验的方式来统计项目数据。据调查研究显示，这种方式还不够严谨，具体体现在以下方面：两侧土层结构的压裂深浅程度是不同的，工作人员无法确定地基承载能力的压力。例如，如果在勘察过程中，发现土层的两侧有压裂出现，但我们没有充足的证据表明该处土层压力值的稳定性，由此可见，该种勘察方法的缺点在于科学合理性不足。

1.3建筑工程地质勘察质量偏低

与以往相比，当代建筑工程地质勘察行业的市场环境发生了变化，有相当一部分的地质勘察单位存在勘察报告质量低的问题，甚至有严重的会导致工程上面的错误。例如，某勘察单位的勘察报告中不够全面，其中缺少土木工程方面的试验指标，因此无法以此为依据进行施工技术评价。又或是报告中只有单一的文字分析，却没有数据表格，设计人员无法全面了解该工程项目存在的地质问题。

1.4施工现场的钻探技术应用问题

全球科技水平日益提高，建筑工程的地质勘察技术也要与时俱进，引入新的施工技术，实现施工优化。就目前的情况来看，行业内部的技术劳务已经分离，因为原有经济责任制下的钻机变成了个体钻机，勘察单位所能用的勘探设备数量持续下降。基于这样的行业条件，地质勘察单位往往会选择与市场上的个体钻机合作，以此来保证工程地质勘察的速度。此外，由于拥有钻机设备的个体数量不断增加，但对于他们的管理缺少相应的制度，使得施工现场应用钻探问题频发。例如，钻机个体使用人员在进行勘察工作时，并未按照相关要求行事，导致实际作业与标准不符，从而影响到工程质量。

2建筑工程地质勘察技术应用的建议措施

2.1灵活使用地球物理和地球化学勘察技术互补法

建筑工程人员为了能掌握第一手的地质信息一般会采用多种技术方法，常见的就有地球物理和地球化学勘察技术互补法。采取这样的方法可以对地质结构复杂的地区进行详细的勘察，甚至还能对地质类型和地质含量进行预测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当勘察区域较大时，地球物理勘探可以采用多种方法，如磁、重、电等方式进行有效地勘探，但当地区地质属于隐伏状态时，此种方法的效率将大大降低。所以要根据不同的情况采取不同的勘探技术。如对待岩土结构的地区可以采用化学勘察技术，能够有效进行地质穿透测量。同样，当对岩土地质情况不明了时则需要采用地震勘察和地球物理勘察辅助化学勘察技术方法。

2.2提升GPS感应系统信息采集方法水平

随着GPS定位系统的应用面不断扩大，现如今在地质工程勘察领域也采用GPS技术进行相关的测量。简而言之GPS就是利用卫星在全世界范围内进行导航定位，同时进行三维坐标的确，最终为用户提供精准的区域定位。其工作流程首先是进行感应系统的搭建，其具体内容包括信号接收器、导航星座、地面通信网络、地面控制中心，这些部分是GPS技术的核心部分，能将不同地区之间的信号加以连接。其次为基准站、监控中心、现场分控站、流动站、网络中继站等部分所组成的监控系统。这部分技术可以实时掌握建筑工程地质勘察情况，当出现地质灾害时能第一时间得知并进行及时防范。最后可以利用GPS技术对勘察地区的土壤地基中所含的矿物物理结构与其化学成分，同时还能利用波谱仪检测出其中的具体光谱曲线，并且与信息库中的光谱加以对比分析，为建筑工程人员提供有效地参考。

2.3加强勘察技术管理和应用监督

在实际进行地质勘察过程中，施工企业和勘察人员并不是上下级关系，因此监督工作始终难以发挥实效。对此，我们要加强施工企业要与勘察单位之间的联系，定期或者不定期开展项目监督，并将勘察技术当做重点工作，明确相关工作人员的职责，任用具有丰富经验和知识储备的技术人员，同时也要加大技术人员的培训力度，不断提高他们的操作水平。由于勘察工作难度较大，工作条件也比较复杂，因此还要强化技术人员培养，尤其是勘察技术种类较多的岗位，以便于充分发挥勘察技术的作用。

2.4健全工程地质勘察的管理制度

想要保证建筑工程的地质勘察质量，建立完善的勘察管理制度同样不可忽视。首先，工程勘察人员要事先进行现场观察，大致了解场地情况。并将所获得的数据信息记录下来，在于工程设计人员的交流过程中，更好的解决地质勘察中存在的问题。其二，在工程勘察工作开始前，勘察人员结合施工现场的实际情况，做好纲要编制工作，且该纲要必须经过技术负责审核过关后方可使用。其三是勘察人员要按照规定制定流程，提高实际作业的有序性。

2.5提高整体检测效果

室内取样测试工作是整个勘察工作当中的重要环节，其目的是为了确保数据的准确性与科学性。这其中需要注意的问题就是，室内取样测试时可能会因为不能及时测试、操作不规范等各种因素最终影响勘察测试的数据结果。因此要根据实际情况，依照样品的不同而采用相应的操作方式进行检测。如对应的测试容器、测试方法等。做好室内测试也是为整个勘察结果的准确性打下重要基础。

结束语

就当前建筑工程地质勘察和地基设计专业发展程度来说，虽然取得了较大的进步，但是在理论方面仍然不够完善。许多工作只能依靠于以往的工作经验，这就需要相关的工作人员提高自身理论学习和工作水平来应对不断出现的新问题。勘察人员也要意识到建筑工程地质勘察在整个项目施工中的关键性的作用，要认清自身工作的重要性从而避免施工过程当中的安全和质量问题。

参考文献：

[1]于亚民.高层建筑地质勘查技术要点探究[J].科技与企业，2015（14）：162.

[2]夏万泉.关于高层建筑地质勘察的研究[J].建材与装饰：上旬，2011（3）：332-333.

[3]王璐华.建筑工程地质勘察与基础设计存在的问题及对策[J].中国新技术新产品，2010（4）：86.

[4]张显兵.基础地质勘察技术在岩土工程中的应用探讨[J].西部资源，2017（3）：80-81.

论文作者:宋维乐

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5bffdabbe04cea0c33e8c50e.html