# 电气安装施工质量控制关键因素分析霍论文_霍 涛

摘要：电气安装工程是现代建筑工程的关键构成部分，这项工程的施工技术难度高、对于工程质量的影响大，因此必须要思考电气安装工程质量控制技术要点，才能够保证实际施工目标的达成，得到理想的施工效益，因此文中将集中分析电气安装工程的质量控制技术，达成技术改革的目标。

关键词：现代建筑工程；电气安装工程；质量控制技术

由于国内经济的高速增长，各类工程的规模和数量也在持续扩大，同时由于社会的发展和进步，对于机电工程中的电气施工标准提出了更高的要求。机电工程中电气施工包含了多方面的内容，存在一些难点问题，因此为了保证机电工程的电气施工质量，就要重视电气施工中的常见难点问题，通过强化施工管理确保电气设备安全可靠运行。

1建筑电气工程施工中的质量通病分析

1.1配电箱安装问题

配电箱安装时要注意以下质量问题：①缺乏安全意识，导致出现配电箱和开关箱缺少零线保护或者随意缠绕的现象；②对于配电箱内残存的垃圾等没有进行及时的处理和做好相关的防范工作；③进行布线时，没有有效的按压和捆绑不到位，留下安全隐患。

1.2线路铺设问题

在施工过程中不规范的现象主要表现在，没有根据实际的施工环节进行相应管线的敷设工作及缺乏相应的密封措施。在进行敷设的过程中没有考虑外界因素的影响，因而没有达到理想的施工效果。另外，在施工过程中还面临着以下四个方面的问题：①管线的弯曲半径设置不合格，造成表层起皱的现象；②没有设置专门的管线通道，发生脱落的现象；③施工安装作业人员的专业素质的缺乏，出现了安装方面的缺陷；④施工人员的盲目切割造成的影响。

1.3防雷接地问题

一般情况下，在电气工程施工过程当中，比较常见的防雷接地装置包括三个部分，依次的安装顺序为接闪器、引下线、接地装置。安全工作必须按照顺序来进行。引下线只有在直接引入大地的时候才具备对雷电进行传导的作用，但是在实际的施工过程中缺乏有效的引入防护装置。通常情况下接地装置在其中起到了分散地下电流的作用，缺乏相应的工作就会造成施工的安全性受到影响。另外施工中所使用的器具不当和防护用品不到位的现象都会对防雷接地施工造成严重的影响。

1.4开关与插座的安装

开关与插座安装的过程中，存在的问题主要是表现在以下的几个方面上，一方面在安装的过程中由于安装人员的疏忽，造成线路接反的问题，这对于后期使用的安全性造成了影响。另一方面，电气施工人员和土建施工人员配合不够密切，缺乏一定的沟通，导致预留洞口与电气工程实际需要的不符。

2建筑电气施工中常见问题的防治措施

2.1安装材料、构配件和设备自身质量控要点

电气安装施工过程中所涉及的材料、构配件以及施工设备等等，是施工的重要基础，即是说在电气安装工程的实际施工流程中，材料、构配件与设备的质量，是影响整体施工质量与施工效益的核心要素。材料的质量、构配件的质量以及设备的运行状态，都决定着后续施工能否正常推进。所以为了保证三者的质量符合施工要求，一定要严格做好质量控制。实际选择时，一定要依照前期设计图纸当中的技术参数以及国家制定的质量基准去进行衡量，在采购、运输与保管上，都要下足功夫，秉持质量第一的思想去进行管理，因为这三者，其中之一出现问题，都可能严重影响安装工程施工的整体质量，甚至影响施工安全性。为此必须要做好审核，才能投入使用，避免施工过程因质量问题而受到影响，达成施工目标。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2配电装置安装质量控制要点

配电装置的安装，是电气安装工程施工的重中之重，因为建筑内部电气系统的整体运行，都要依靠配电装置支撑，即是说配电装置是建筑电气系统的核心组成单元。在实际开展施工的过程中，为保证达成理想的施工效果，对于配电装置的施工安全，必须要做到严格管控，这就需要相关人员绷紧神经，提起重视，要从设备的购入、安装到最终的调试、再到正式投入运行，各个环节都要严格依照国家所订立的相关技术规范，结合前期的设计施工图纸去完成安装施工，为了保证配电装置的施工顺利完成，要确保施工相关技术人员具备动态质量控制的理念，这样的理念会使相关技术人员对于配电装置安装施工的细节更加关注，在各个环节施工过程中，一个微小的失误，都可能引发重大事故，特别是配电装置安装施工，具有一定的危险性，因此必须要时刻观察，时刻注意，发现隐患，并且及时排除隐患，以达成安全施工的目标。对于任何一个环节，都要做好技术交底，及时验收审核，做好监管，以防范风险。

2.3确保电缆敷设的合理性及准确性

在进行施工工作时，管线的敷设工作十分关键，一定要严格遵照相关要求进行：①在进行正式的施工之前，依照相关要求对电缆的型号以及规格进行选择，并对其进行认真的检查，保障所选择的材料能够满足施工需求；②在进行施工工作之前还应该检查电缆的情况，确保电缆的绝缘性能良好；③管线安装工作的要求比较高，施工中要按图进行，不管是哪一方面的工作都应该做到心中有数。如果在混凝土构件当中需要铺设管线，应该依照管线最开始进入的方向进行铺设工作，确保管线和构建之间的距离在15mm左右。

2.4接地和防雷系统的施工

在接地系统和防雷系统的施工中，要保证接地系统与防雷系统的连接可靠性。要保证连接质量，在施工完毕后要进行电气试验，以测试接地电阻，然后实施防雷引下线和接地干线的施工。电气系统的接地完成施工后，要安装防雷设施和避雷针。接地系统和防雷系统的施工要依据技术要求和标准。在机电工程中，通常采用接地系统和防雷系统联合作用的施工方式，将混凝土内的钢筋与防雷引线连接，连接前先要检查确认，避免发生漏接或者错接。在施工中，要对机电工程中电气系统的接地线进行区分，根据不同的接线方法选择分支线和接地支线。

2.5规范安装开关和插座

通常在电气安装中，有两种类型的开关和插座，分为暗装和明装。顾名思义，安装方法是不同的。暗装方式下，装配开关与插座，首先将盒子中的电缆连接并固定到插座和面板上，再推入开关与插座部件，使用螺丝固定在盒内。施工过程必须按照设计图纸，严格执行，规范操作，确保施工的顺利进行。

2.6落实质量验收工作

质量验收通常是所有工程的最后一道工序，而在电气工程方面，始终是难点。因为有些隐藏的线路的验收比较麻烦，存在较多困难。如果这方面的验收质量无法得到保证，电气设备不能良好的发挥作用。因此，相关验收部门则需引进更先进的设备，采取适宜的技术手段，排查隐藏管线，保证其安全质量。现代化社会的进步与发展，与电气工程的发展密不可分，而今，建筑物内部的电气系统的安装摆手社会各个领域的关注。相关主管部门应采取相关措施，引进、融合他国的先进技术，结合实际应用情况，创新出更加适合国内国情的安装技术，推动建筑业的高效进步。

3结语

随着我国建筑工程事业发展速度的不断提升，电气安装技术的优劣在建筑工程施工中的地位越来越重要，为满足社会经济的发展要求，电气安装作为建筑工程建设的主要组成部分，其技术水平的高低将直接影响到工程的整体质量。为确保建筑工程的安全性，施工单位必须重视建筑电气安装中存在的问题，加大质量监控，才能提升电气安装的质量。

参考文献

[1]喻文焜.浅谈建筑电气工程安装技术要点及应用[J].建筑工程技术与设计，2018（12）：124-125.

[2]孙斌杰.浅谈建筑电气工程安装技术要点及应用[J].黑龙江科技信息，2017（9）：166-167.

论文作者:霍 涛

论文发表刊物:《科学与技术》2019年14期

论文发表时间:2019/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5c2a0766f97d32f989d94caf.html