# 探究现浇框架结构钢筋混凝土施工技术及其运用论文_周相玉

身份证号码：45273119901212XXXX

摘要：在现浇框架结合施工中，钢筋混凝土施工技术发挥着尤为重要的作用。施工单位要不断提高钢筋混凝土施工技术水平，延长建筑工程的使用寿命，给居民提供更优质的居住环境。因此，本文分析了建筑施工中影响现浇框架钢筋混凝土结构施工质量的因素，并且对现浇框架钢筋混凝土施工技术的应用进行了相应的探讨，以期提高建筑工程的质量。

关键词：现浇框架结构；钢筋混凝土；施工技术

1 建筑施工中影响现浇钢筋混凝土框架结构施工质量的因素

1.1自身因素

在现浇钢筋混凝土框架结构施工过程中经常会出现很多影响施工质量的问题，这主要是因为其自身因素引起的。现浇框架钢筋混凝土结构具有很多优点，如可模性、耐火性、整体性、耐久性等，被施工企业广泛应用在建筑工程中。但钢筋混凝土的自身结构构件也存在很多不足之处，如截面小、节点多，再加上施工人员多是在高空作业，加大了施工难度，导致质量问题频繁出现。因此，施工企业应坚持以人为本，优先考虑施工人员的安全，要在此基础上按照相关操作规程进行作业。

1.2人员因素

施工人员大多都是外地的务工人员，他们没有接受过任何形式的专业性培训，对施工中的安全隐患缺乏了解，在具体施工中难免会出现一些违规操作，这对提高工程施工质量来说极为不利。因此，施工企业必须对施工人员提出更高的要求，使他们拥有良好的技术水平以及丰富的理论知识，只有这样，才能使建筑工程的质量隐患降到最低。

1.3材料因素

材料因素主要包括水泥、砂石骨料、钢筋、模板材的质量，这些施工材料在施工使用过程中都有着较为严格的配比标准。如果施工人员没有合理配比这些施工材料，则会严重影响建筑施工质量的提升。施工材料不符合标准必然会导致钢筋混凝土出现裂缝。若水泥强度和水灰比不合理，则会导致混凝土强度受到影响。若砂石和水泥的配比不标准，则会导致混凝土的黏合力受到影响。若水泥和水掺杂不当，就会出现泥浆现象。

1.4技术因素

如果施工人员操作不规范，就会出现严重的质量隐患。例如，若施工人员提前拆除模板，就会降低混凝土强度，容易出现混凝土缺棱角或局部坍塌的现象。若施工人员没有控制好温度，就会使混凝土发生变形，如果温度应力比混凝土的抗拉强度高时，则会导致温度裂缝的产生。

2 现浇框架结构钢筋混凝土施工技术的应用

2.1 选材及制作

施工人员在进行房屋施工工作时，要想应用钢筋混凝土结构施工技术，首先就需要从选材方面来进行，明确需要使用的基础材料种类及数量。一般情况下钢筋混凝土结构当中的大部分原材料都可以选择就地取材的方式来进行施工操作，比如砂石骨料的选择，就可以选用一些建筑废弃物，但是要保证骨料的干净整洁，且大小相对一致。而且，在各种材料进场时，都需要设置专门的管理人员进行细致的质量检查。钢筋混凝土材料是由砂石、水泥浆液以及钢筋混合搅拌而成。而这就涉及到材料配比的问题，施工人员在科学的计算出配比数据之后应当进行一次预制作，用来检测材料的质量，然后做出合理的调整，最后才能开始正式制作。

2.2 钢筋混凝土保护层施工技术

如果钢筋混凝土保护层过薄，则会导致钢筋发生漏筋的位置处锈蚀或者钢筋的受力表面混凝土发生脱落。这不但会对工程的强度产生影响，还会影响钢筋的耐火性能。如果钢筋混凝土保护层过厚，就会导致构件提前被破坏。为控制好钢筋混凝土保护层的厚度，施工企业应将钢筋混凝土保护层施工技术应用到钢筋混凝土结构施工中去。在施工前，施工企业应根据不同的工程部位和施工图纸规范来确定正确的保护层。在施工过程中，施工人员应严格按照操作规范进行作业，在浇筑之后，施工人员还应及时检查保护层厚度。只有这样，才能保证现浇框架钢筋混凝土结构的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3钢筋绑扎和模板支护

为使现浇框架钢筋混凝土结构具有良好的稳定以及坚固性，在进行施工时，施工人员还需要进行一个钢筋绑扎的工作。其主要就是通过采购一些规格相同的钢筋材料，利用焊接或者人工绑扎的形式来将其固定成房屋施工的实际结构框架，从而为整体的建筑物起到相应的支撑作用。这里还涉及到一个模板支护工作，其主要是为了在施工人员进行钢筋混凝土的浇筑时用来作为防护，防止混凝土浆液溢出的问题。从绑扎环节来看，施工人员必须要保证每个绑扎结点的牢固性，一般情况下，钢筋的弯折位置处于搭接长度末端之间需要保持钢筋直径10倍以上的距离，同时要控制接头尽可能不位于构件弯矩最大处。此外，混凝土灌注形状、具体位置、尺寸大小与模板的搭建位置以及尺寸有着直接的联系，并且影响着灌注工作的质量。施工人员应当结合施工图纸，明确施工工作的具体顺序，并确定好模板结构的实际搭建位置，以此来为后续的混凝土灌注工作提供基础保障。

2.4灌注施工

现阶段，我国的施工单位在城市建筑物建设过程中，为了满足人们多样化的需求，对建筑物的造型和结构都有了相应的调整。这就给现浇框架钢筋混凝土结构施工工作造成了一定的影响，目前钢筋混凝土结构浇筑施工主要分为三部分，分别是框架柱、梁板以及楼梯混凝土浇筑。基于造型美观性和建筑物实用性等多方面的需求，针对不同的施工部分应当采用不同的施工技术。首先，对于框架柱混凝土的施工，框架是整体房屋竖向结构承重的关键所在。在混凝土的浇筑过程中应当分层、分段来进行，而且每一段施工工作都需要在浇筑完成后进行相应的振捣操作，并等到混凝土材料初步凝结之后再进行下一段的灌注。其次，对于梁板混凝土浇筑施工，施工人员可以根据混凝土的流向，采用“赶浆法”逐步完成阶梯式的梁的浇筑。对于楼板浇筑，则直接对梁和板进行统一浇筑，在这期间需要利用振动棒进行振捣，从而使振捣的效果得到保证。此外，在整体灌注工作完成之后，还需要经过一段时间的养护，然后就可以拆卸模板，结束本次施工工作。

2.5后浇带施工技术

2.5.1材料选择及其定位要点

首先，施工人员应选择常见的微膨胀性无收缩混凝土作为后浇带混凝土材料。其次，为了给后浇带提供良好的湿润环境，施工人员应在施工过程中及时清除建筑结构缝隙中的杂物及积水。最后，在设置后浇带位置时，施工人员应选择构件受力低的部分作为最佳的施工位置。

2.5.2养护管理技术要点

为保障后浇带的质量，施工人员应及时清理杂物和积水，并合理设置挡水板，具体操作如下：在建筑底板的后浇带中，施工人员应将挡水砖墙设置在底板结构两侧。为防止底板周边的施工积水侵入到后浇带中，施工人员应将挡水带设置在距离后浇带 50 cm 的位置。在对施工缝进行初步处理之后，施工人员应对其上方结构采取铁片盖封处理，并对预留的后浇带进行必要防护。

3结语

综上所述，随着社会经济的快速发展，建筑行业也取得了很大的进步。新时期人们生活质量提高，所以对于建筑的要求不仅要满足实用性的要求，更注重对质量、安全性方面的追 求。为提升施工质量必须结合工程实际选择合理的施工材料、施工方法。而钢筋混凝土是一种性能优良的复合型材料，能满足不同类型建筑结构的设计要求，在实际施工中还要加强对结构施工过程的监督控制，进一步提升钢筋混凝土施工技术，从而保证现浇框架结构建筑工程的质量，推动我国建筑行业的健康发展。

参考文献：

[1]杨梅.现浇框架结构钢筋混凝土施工技术与质量控制[J].中国科技投资，2019，（14）：87.

[2]宗 娟，秦高华.关于现浇框架结构钢筋混凝土施工技术[J].建筑工程技术与设计，2018，（23）：691.

[3]白玉龙，曹程禹.浅谈现浇框架结构钢筋混凝土施工技术[J].建筑工程技术与设计，2018，（15）：460.

[4]胡定.现浇框架结构钢筋混凝土施工技术与质量控制[J].中国房地产业，2016，（23）：157.

[5]杨丽.解析现浇框架结构钢筋混凝土施工技术和质量控制[J].装饰装修天地，2017，（3）：321.

论文作者:周相玉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5c380830f5124f793263f97b.html