# 水利资源价值在水利工程经济评价中的作用分析论文_柯雪萍

湖北山江伟业建设工程有限公司 430000

【摘 要】针对我国水利工程经济评价不合理现象，提出了水利工程经济评价中要充分考虑水资源价值的理念，分析得出在水利工程经济评价中充分考虑水资源价值，可以提高水利工程经济评价准确性的结论。

【关键词】水利资源；水资源价值；经济评价

人们过去并没有意识到水利资源是会枯竭的资源，在水利工程开发过程中，并没有对水资源的价值进行重点考虑。传统水利工程经济评价过程中，并没有对水利资源本身价值进行重点考虑，评价结果经常会出现失真情况。基于此本文结合塔城市2012年小型农田水利重点县建设对水力资源价值在工程经济评价中的作用进行了分析。

一、水资源价值及塔城市的基本概括

（一）水资源价值

水资源价值并不是人们常说的水价，两者在本质上存在差较大差别，水价是将水资源视作商品，水价也就是商品的价格。水资源价值指的是使用水资源的人为了获取应用水资源权利而必须带的价格，水价更多的指的是价格，水资源价值更多指的是一种经济关系。

水资源价值概念的引入对许多方面都会产生影响，其中最重要的一项就是对水利工程经济评价的影响。从目前我国的水利工程的发展情况来看，多数水利工程在经济评价时，并没有适当考虑水资源本身的价值。由于我国水资源分布不均匀，为了满足全国各地的用水需求，我国修建了许多水利工程，利用水利工程可以改变水资源的天然分布。水资源的价值会受到经济、社会等多个方面因素的影响。因此，如果在水利工程经济评价过程中忽略水资源价值的作用，将会使水利工程的经济评价与实际情况之间存在巨大误差，导致经济评价结果失真。

（二）塔城市的基本概括

塔城市地处塔额盆地的西北部塔尔巴哈台山南麓，地势北高南低，由东北向西南倾斜。中山区海拔1400米—2300米，最高峰2836米，低山区海拔1000—1400米，黄土丘陵区海拔800—1000米，山前倾斜平原由海拔800米逐渐降到额敏河河谷的400米左右，坡降由15‰降到2‰。表1为喀浪古尔水文站2011-2014近4年来暴雨频次表。

通过表1中的数据可以看出喀浪古尔水文站每年从4月到6月初，流域积雪融化和降水组合形成春汛；6月中旬到9月中旬进入平水期，河流主要靠降水和泉水补给；九月下旬开始降雪（降水形式转为固态），十一月进入封冻期。从10月直到来年3月，降水不能直接补给河水而进入枯水期，在枯水期山区河段主要靠泉水补给，针对塔城市的经济发展十分不利，因此需要建立水利工程。本文在分析喀河防洪工程设计上主要分析对河道宽度的确定进行分析，通过分析可以得到稳定河宽与造床流量及比降的关系如公式（1）所示：

B=A×Q0.5/J0. （1）

式中：B——稳定河段水面宽度（m）；

Q——造床流量，相当于频率P=（3～10）%的洪水流量，m3/s；

J——河床比降；

A——系数，取A=2-2.5；

在此稳定河宽的计算公式中，没有反映河流泥沙及河床地质等特性。河流特性不同，公式中系数A也不同，根据资料，我国长江荆江蜿蜒性河流A＝0.64～1.15；黄河高村以上的游荡性河道A＝2.23～5.41。系数A在平原段取A＝2.5，本次设计平原区蜿蜒段取A＝2.5，在设计中充分考虑了水利价值，体现了设计的合理性。

二、供水区受水利资源价值影响

供水区需求矛盾是许多因素共同作用导致的。例如，产业分布、地理位置、水资源价值等都是影响因素。

为了做好水资源对供水区的研究，在对问题进行针对性研究过程中，假设供水需求除了受水利资源价值影响外，不受其它因素影响。依据市场经济发展的基本规律来看，水资源稀缺时，水资源的价值将会升高，随着水资源稀缺程度的加剧，水资源价值将会提高；而随着水资源的需求量降低，水资源供大于求时，水资源的价值将会有所下降，当供求之间的差值较为巨大时，在分析过程中，甚至可以会忽略水资源自身的价值所在。

如果在计算水的价格过程中，将水资源的价值考虑在内，水价应当为水资源生成成本、水资源利用价值、正常利润三者的和。由此可见，如果考虑水资源本身价值，水价将会有所提高。在实际工作中，通过详细的分析和工作经验可以得出，水价与水利资源需求关系可通过公式（2）表示。

(2)

在公式（1）中，Q2表示对水价进行调整后，水资源的使用量，Q1表示的是在未对水价进行调整前，水资源的使用量。F1表示的为未调整前的水价，F2表示的调整之后的水价；E则表示利用水资源的价弹性系数，也就是因变量与自变量两者在百分比之间的比例关系，将这个比值计算出来，最终的结果就被称为弹性系数。例如，E=0.4的具体含义就是水的价格每增加1%，需求量都会缩减0.4%。

在对水资源利用价值进行研究过程中利用模糊数学方法，通过研究结果表明，如果出了资源价值之外的其它因素在研究过程中都没有没有发生变化，可以看出水资源价值对水资源供需的影响是巨大的；在对塔城市水利工程建造的具体进行分析后，可以发现在水利工程建造过程中，必须要合理的考虑水力资源的价值，只有这样才能使塔城市水利工程建设的经济效益达到最大化。

三、水利工程经济效益评价受水资源价值的影响

为了详细阐述水利工程经济效益评价受水资源价值的影响，本文选取塔城市的水利调度为例。

（一）调水效益

假设调入到塔城市塔城市的水量约为18亿立方米，静态投资约为360亿元。如果水在调入到塔城市中，没有受到地面污染，水资源价格按照1.7元/立方米进行计算，调入塔城市的水资源的价值总量为18×1.7=30.6亿元。

（二）污水治理效益

污水治理效益主要体现在以下三个方面：1、经济。2、社会。3、环境。由于本文主要研究的内容能够为水资源价值。因此，在分析过程中，主要对水资源本身价值发生的具体变化内容展开探讨。对污水进行治理后，水资源的具体效益主要表现在阻止水资源流失和水资源质量提升两方面。

水资源质量升值指的就是污水在接受处理后，水资源的质量得到了提升，进而使水资源的价值得到了提高，其是一个相对数。例如，假设水质在3级时，水资源的价值为1.2元/立方米，当水通过处理后，水质变为了二级，其价值相应也会有所提高，假设二级水质的水资源的价值为1.35元/立方米，水资源的价值则增加了0.15元/立方米。

水资源是一种自然财富，如果在水资源应用过程中导致其遭受污染，水资源财富将会受到一定损失，这种损失指的是水资源在遭受污染后，导致水资源总量的下降。从实际情况来看，如果不采取合理的措施对受到污染的水资源进行合理治理，清洁的水源将会被污水所污染，最终造成的结果是水资源财富蒙受损失。可见，水资源财富损失是在水资源管理过程中，未对遭受污染的水资源进行合理治理，最终导致清洁的水资源被污染而造成的损失。

结束语：

综上说述，在水利工程经济评价过程中，要对水资源价值加以考虑，并且将其合理的纳入到经济分析内容中，使最终的水利国内工程经济评价变的更加合理，而大量的工作经验也表明，如果未考虑资源本身价值，最终的分析结果可能会失真，达不到指导水利指导水利工程建设的作用。

参考文献：

[1]曹永梅. 价值工程在水利工程中的应用[J].中国水运(下半月),2013,10:136-137.

[2]亢春萍. 浅析不确定性分析在水利工程项目经济评价中的应用[J]. 财经界(学术版),2013,16:104-105.

论文作者:柯雪萍

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第16期

论文发表时间:2016/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5c485036d9239d94b432c0fb.html