# 建筑地下工程防渗综合措施论文_甘裕

摘要：建筑过程中一定要保证混凝土的施工质量，才能够避免渗漏的缺陷。防水防渗在建筑施工有着重大意义，在施工过程当中对于渗漏处理尤为重视，通常出现在房屋的表面、外墙、仓库、厨房、卫生间等地方，需要在施工之前对于渗漏进行预防。

关键词：建筑;防水防渗;早期渗漏;土建混凝土施工

1 建筑防水防渗的关键

对于住房的渗水漏水等缺陷始终是建筑行业最为注重的缺陷，然而建筑的渗漏始终没有解决。当建筑出现渗漏水的缺陷时，严重会引起墙纸的剥落，外墙的变色，墙面的霉变还会释放出二氧化碳和甲醛。由于渗水漏水的缺陷，房内会比较潮湿，容易滋生细菌和霉菌，对人们的健康产生了危害，并且由于房内潮湿的缺陷，家里的电气设备非常容易受潮。从而出现电路故障短路的缺陷。其实在建筑的施工方面最为复杂，在施工过程时其中的任何一个环节出现错误，就可能导致建筑成形后的渗漏缺陷，然其中的原因有很多，不光是施工过程中的缺陷，可能还包括设计的缺陷，假如设计的方案不科学，也是会出现早期渗漏的缺陷，同时施工过程中也没有依据设计的规定来实行。

然而，在剔除设计方案所存在缺陷的情况下，施工过程当中一定要注意防水防渗漏的解决，保证在交付后房屋使用的时候无任何瑕疵。

2 建筑防水防渗漏施工要注意的事项

2.1 建筑渗漏频发区及解决方法

正常情况下房屋的防漏水或者防渗水都有两个阶段，一是交付前的渗漏，如果在建筑施工期间渗漏，以及装修的阶段。二是交付使用过后由于运用时不合理或者一些其他的原因引起的渗漏。其中涉及到的施工过程以及原材料等缺陷。再次从建筑渗漏频发区来探讨。

（1）来观察在房屋表面的部分包括房屋表面的布局砌体墙根、坡屋面、出屋面管道井等这些不为习见的渗漏缺陷。当中屋面布局砌体墙根经常引发渗漏现象导致的原因有防水土的反高度不够，反坎高度不足，施工过程当中没有添加混凝土反坎或者反坎材料不好。关于这些缺陷能够在外墙的周围用混凝土反坎和墙体根部加大防水设置来解决。坡屋面外层刷上双组份聚氨酯防水材料，如果淋水实验中部渗漏，则能够恢复屋面瓦。出屋面的管道井位置普遍都是现浇混凝土布局，并且不是与屋面一体浇筑，进而会出现屋面与管道井布局上存在交界面而且不密实会出现渗漏缺陷通常能通过在管道井周边凿除混凝土、清理基层后运用堵漏王分层封闭，管道井上翻400mm高左右与屋面混凝土一次浇筑。

（2）外墙部分包含墙体的结构、建筑外窗、露天阳台、透气孔装置、空调装置等部位，平常能够见到渗漏。首要因素是布局中混凝土具有裂缝缺陷，例如外墙在主要部分在布局过程中有塞缝、接缝。能够通过凿开裂缝周边3～5cm宽的V型槽，并且切入混凝土层，找到渗漏点，用防水砂浆找平，并且需要寻找出不一样原料中间的交接处取掉砂浆层贴上防裂的网做上底层的砂浆同时刷上防水的涂料，同时做砂浆面层。

（3）厨房和卫生间的渗漏缺陷通常有墙面渗水，地面渗漏和管道渗漏以及地漏和地脚渗漏。这里边有给排水方面的问题，同时有防水工程施工上的原因。因此普遍需要厨房和卫生间防水性能最佳使用耐久性好不易腐蚀不会渗出自修复的防水材料，同时需要有科学的防水模式，施工队伍务必需要有经验丰富的人，使防水层与基面融合成一起，防止老化不易腐蚀耐水压。

（4）地下室部分通常由混凝土交汇面有施工缝，然而施工缝会造成渗水。并且基本不均匀的沉降导致布局裂缝地下室底板没有做防水，并且混凝土工程有着最为严峻的品质缺陷，比如孔洞、蜂窝等。施工过程中施工缝因采取企口缝，并且施工过程当中施工缝一定要妥当解决。其中最主要的是后浇带，需采取弥补收缩防水混凝土。同时在地下室混凝土浇筑时不能被地下水影响，并且浇筑之后要在布局外侧做内防水，后加的底板需要外防水混凝土衔接地方需附加防水。固然尽可能不出现这些变化一体成型。就混凝土的品质缺陷则能够采用改性环氧注浆水溶性聚氨酯注浆工艺来增加防水。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆看待微小的混凝土渗水缺陷，能够用水玻璃注浆实行解决。

2.2 施工过程当中突出土建防水施工

对于上文的解析来看，由于现在的建筑通常采取钢筋混凝土布局，其中混凝土同其他布局材料存在互不相贴的缺陷。在土建过程当中必须要做好混凝土的施工工作，是防水防渗漏中必不可少的。

（1）混凝土是一种多种材料组成的复合型原料，在建设过程中混凝土一定要与要求相符，原料不合格，其防水的作用就不能保障即使施工方法再好也没有用。因此监督施工原料的品质最为重要。特别注意的是合理掌控水泥、粗细骨料、外加剂、掺合料等。并且要合理分配比例，其中触及到混凝土坚固的缺陷。

（2）在分配混凝土比例的时候要严谨，从分配比例来说，混凝土的坚固程度关键在于水和灰的比例，正常来说要大概控制在0.6，超出这个比例时其坚固程度会导致防水防渗能力显著下降，水灰比越大，防水防渗性能越差。然而低于0.6防水防渗能力虽然强，但是会影响混凝土的凝固时间。因此通常会制定在0.6最好。在保证分配比例的的同时要搅拌足够的时间，不能出现离析的现象，按照先下石子、下水泥、砂子干拌一分钟左右使材料混合均匀后加水搅拌90s以上。并且控制水的比例，特别是雨季，控制含水率非常关键。

（3）混凝土浇筑时要注重其浇筑工艺和温度，对后期垂直施工缝隙进行处理

为了使混凝土的质量得到提升，需要在混凝土搅拌完成后，通过科学的措施和手段对混泥土的凝结状态进行全面的检测和管理，保证混凝土的性能能够满足实际的施工需要。同时利用水压对混凝土进行有效清洁，将混凝土骨料部分暴露在空气中，提高浇筑效果。除此之外，专业的施工人员可以通过钢丝网对混凝土杂志进行清理，对于较为粗糙的后浇带，可以通过高压水枪冲洗的方式清洗进行清洗。一般在处理施工裂缝时，可以通过垂直式的方式进行浇筑。

为了解决混凝土表面出现裂缝的问题，工作人员需要充分关注温度变化，并在施工结束之前对混凝土预留缝隙，使混凝土能够与外部的温度变化进行充分适应，避免由于温度激增或激讲出现的混凝土裂缝。施工人员可以在混凝土处于收缩状态时，对其展开后浇带浇筑工作。这样能够使混凝土的优势充分发挥，提升建筑物的稳定性和质量。

结束语

综上所述，根据目前的建筑布局来讨论建筑的防水防渗漏施工主要控制显现的渗漏地方，作为首要解决，由于建筑渗漏由前期渗漏和后期渗漏通常前期渗漏显出施工时的缺陷，其次后期渗漏则可能是施工时缺陷或者使用不规范，因此首要还是要在土建过程中显现混凝土施工的品质，保证混凝土的防水防渗功能。

参考文献：

[1] 何岳峰.建筑防水施工技术分析[J].建材与装饰，2016（3）：48～49.

[2] 潘永平.高层住宅外墙防水防渗漏施工措施[J].建材与装饰，2016（40）：16～17.

[3] 辛洪彬.分析房屋建筑渗水漏水原因及施工中的防水防渗技术[J].建材与装饰，2017（17）：7～8.

[4]吴明文. 混凝土地下室工程抗裂防渗综合技术探讨[J]. 福建建筑, 2005(z1):291-292+252.

[5]王意贤. 浅谈地下工程防渗综合施工技术[J]. 城市建筑, 000(26):80-80.

[6]陈文楚. 浅析建筑工程中地下防渗墙的质量控制[J]. 中国新技术新产品, 000(5):172-172.

论文作者:甘裕

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5c54eb30df9a2ed81c5c9fbb.html