# 浅谈建筑外墙保温工程技术应用论文_陈玉红,张进钰

中建二局第三建筑工程有限公司 北京市 100070

摘要：外墙是建筑外围结构的主要组成部分，因此成为了减少建筑物热损耗的关键部位。外墙保温技术是指利用建筑施工工艺技术与材料等的应用，促进建筑物减少热损耗，以此达到建筑节能的目的，它已成为了建筑节能的主要方式。建筑外墙保温技术包括外墙内保温技术和外保温技术。施工时应该提前了解相关建筑规定，并严格按照相关规范要求执行，确保工程技术的合理应用。

关键词：建筑节能；建筑外墙；保温技术

随着建筑外墙技术的不断发展，外墙保温材料和新型工艺被广泛使用在建筑施工中， 促进了建筑业的发展。为了让建筑工程充分满足各种使用要求，当代建筑在科技的引领下，大量使用现代施工工艺和建筑材料，促进了科学技术的推广与应用。节能是现代建筑的一个发展方向，是社会需求赋予建筑的新要求[1]。外墙保温工程技术就是利用科技手段、实现建筑节能的关键技术之一，合理使用外墙保温技术有利于促进我国节能减排事业的发展，有助于提高建筑的科技含量。

1 建筑外墙保温工程技术

1.1外墙保温技术

建筑业是我国的支柱性产业，也是消耗能源量极大的产业，面临的节能减排形势极为严峻。国家建设部出台了一系列的建筑节能政策，强制要求建筑工程必须节约能源。根据多年的研究，建筑物的热损耗中，外围护结构的损耗最大。外墙占据了外围护结构的主要部分，因此成为了减少建筑物热损耗的关键部位[2]。外墙保温技术是指利用建筑外墙材料与施工工艺技术等的应用，促进建筑物减少热损耗，从而达到建筑节能的目的，它已成为了建筑节能的重要方式。

1.2建筑外墙保温技术的种类

根据外墙保温施工的两大分类，即外墙内保温施工和外保温施工。其中外墙内保温技术是指在建筑物墙体合理的设计和相关粘结材料的运用、遮盖和固定一层保温材料，使之与墙体结构形成一体，以减少热损耗的一种技术。而外墙外保温技术代表着在建筑墙体结构外侧遮盖和固定一层保温材料，以达到节能效果的工程技术。从我国工程建设实践来看，由于外墙外保温技术不需占据室内空间， 保温效果好，所以在墙体保温技术中应用最多，也是国家大量推广的重点建筑节能技术。

2 建筑外墙内保温技术的应用

建筑外墙内保温所使用的保温材料有两大类: 饰面石膏聚苯板、增强型石膏聚苯复合板[3]。下面以饰面石膏聚苯板为例，介绍建筑外墙内保温工程技术的应用方法。

建筑外墙内保温技术采用饰面石膏聚苯板材料时，是利用聚苯板开展现场加工、安装，然后满贴一层玻纤布，再用石膏进行饰面的一种技术工艺。饰面石膏聚苯板技术应用的程序一般是: 清理结构墙面→设计方案→分档弹线→冲筋→防水保温踢脚板的粘贴→安装聚苯板→抹贴饰面石膏，贴上一层玻纤布→ 抹门窗护角→满刮腻子。饰面石膏聚苯板内保温技术应用过程如下:

（1）进行图纸设计，确定墙面内保温排板情况，对每一块聚苯板进行编号，绘制板号图。依据设计方案，算出聚苯板的数量、规格，然后依此组织加工。加工完成后，检查加工的各种型号、数量的聚苯板是否与设计有误差。

（2） 施工前检查必要的施工条件是否具备，即: 房屋结构与屋面防水是否已完成; 外墙门窗是否安装完毕; 结构墙面是否清理干净; 墙面±500mm 的标高线是否弹出; 水电暖等工程的管卡、窗帘杆等预埋件与暗线、接线盒等有没有埋设完成。同时，施工时的环境温度必须保证不低于5℃ 。

（3）竖筋线位置应弹在门窗洞口两侧和刀把板边，必须保证刀把长度≥200mm，再以板宽900 (或1200 ) mm的间距进行依次往两侧分档弹出竖筋线，在阴角处安置碎活。

（4）冲筋是用来指导粘贴聚苯板的高度，在冲筋位置，采用钢筋刷清扫出干净洁面，其宽度不小于60mm，并用水清洗湿润后，刷一道水泥砂浆。检验墙面垂直平整后方可进行贴饼冲筋，冲筋材料使用1: 3水泥砂浆，60mm 的筋宽，以空气层厚度为准，在需要安设预埋件的地点要做出长度宽度均为200mm的灰饼。

（5）在施工现场进行正式排板，应先排整块板，再将零板置放在墙角位置。排板的顺序是从门窗洞口往两侧延伸。确定聚苯板的长度与宽度时，要注意留有聚苯板缝的宽度，该缝宽可取 6mm。

（6）粘贴聚苯板应使用聚苯胶，在聚苯板内侧的上下部位，粘结点的间距在200～300mm最佳。并且聚苯胶应在踢脚板底面及其周围已上墙的踢脚板侧面满刮，再按照线位粘贴踢脚板。然后用橡皮锤把踢脚板敲实贴紧，将碰头缝挤实，清理干净已挤出的粘结剂。踢脚板粘贴要保持上下的水平与垂直，不得有弯弯曲曲波浪线状。

（7）在安装聚苯板时，要先裁出阴角小于900( 或者 1200) mm宽度的板和门窗洞口的刀把板，配置聚苯胶胶粘剂应依据施工配合比，每次配置量不宜过量，在以30min内用完为准。按梅花形或矩形设定粘结点，间距约 300mm，直径≥100mm。在冲筋与板粘结位置及板缝间必须满刮胶粘剂，抹完后立即立起聚苯板，就位安装。注意轻柔安装、均匀挤压，同时要通过托线板检查垂直度与平整度[4]。在聚苯板安装完成的两小时内不得碰移。

（8）进行饰面石膏抹贴并内贴玻纤布一层。先将细砂和饰面石膏以 1: 1 比例搅拌均匀，加水具有适当的粘稠度，进行两次抹贴，总厚度保持在 5mm; 然后贴一层玻纤布再其横向方向，压光压平。在经过20分钟后继续抹一遍，厚度3mm，注意应去除玻纤布的硬边，确保压搓≥50mm。

（9）抹完饰面石膏后，要利用1∶3水泥砂浆做出门窗洞口的护角，这些护角和饰面石膏面进行交接的位置，应提前加铺玻纤布一层。施工结束，要对施工质量进行验收，聚苯板允许安装的偏差和检验方法见表 1，聚苯板应牢固粘结在结构墙面上，并无松动现象，粘结点间距小于300mm。

3 建筑外墙外保温技术的应用

建筑外墙外保温技术应用最为广泛，国家对此制定了相关的工程标准与规定，如《外墙外保温工程技术规程》、《民用建筑外保温及外墙装饰防火暂行规定》等，施工时应该提前了解相关规定，并严格予以执行，确保工程技术的合理应用。外墙外保温系统包含了保温层、保护层与固定材料等。国内采用比较多的外墙外保温系统如表2所示。

本文就以 EPS 板薄抹灰外墙外保温系统为例，深入分析外墙外保温工程技术的应用过程。

（1）研究确定施工方案。作为施工组织设计的一部分，外墙保温施工方案应提前通过或调查研究，制定出科学可行的施工方案，并报监理等单位审批，同意后即可按施工方案进行施工。施工方案中包含了施工流程、采用的质量技术要求、人员和材料的组织供应、验收标准等内容，其中以 EPS 板薄抹灰外墙外保温系统的施工流程一般是: 清理基层和节点，组织验收→定位放线→喷涂基层胶粘剂→胶粘剂固定 EPS 板在基层上→EPS板隐蔽工程验收→粘贴玻纤布

（2）EPS 板外保温系统施工前，要检查基层处理情况，确保基层平整和坚实、干净。除此之外，外门窗洞口也应提前组织验收，洞口尺寸必须符合设计要求，确保门窗框安装[5]。验收伸出墙面的各类管线、空调的预埋件以及连接件是否安装完成，同时应保证留有足够的空隙，以便于EPS板的安装。

（3）对进场的EPS板组织验收，需确认其质量合格，如: 依据GB / T6343－2009 标准，EPS 板的密度应在 18～22kg.m-3 ，导热系数≤0.041W. ( m.k) - 1 ，燃烧性能为阻燃型。按照施工方案和设计要求进行弹线定位，作为安装 EPS 板位置的依据。施工中EPS板应放在外模板内侧，安装锚栓作为其辅助的固定件。施工模板要选取钢制的大模板，施工时的气温不得低于5℃ 。

（4）EPS板薄抹灰外墙外保温系统的组成部分包含 EPS板保温层、薄抹面层以及饰面涂层，其中EPS板通过胶粘剂固定在基层上，薄抹面层中须满铺玻纤网。EPS 板宽度应不大于1200mm，高度不大于600mm，必要时可设置分隔缝。

（5）EPS 板薄抹灰系统要保持基层没有油污和脱模剂等附着物，确保清洁。遇到有空鼓、凸起或者酥松的，应及时清除并予以补平。找平层需要和墙体牢固粘结，经过检查后不能出现裂缝、空鼓和脱层现象，面层不能有起皮、粉化和爆灰等情况的出现[6]。

（6）遇到建筑物外墙高度超过 20m，应在受负风压大的位置采用锚栓予以固定。通过拉伸粘结实验确定胶粘剂和基层粘结强度≥0.3MPa，脱开的粘结界面面积≤50% 。

（7）粘结EPS板应按照顺砌方向进行，把胶粘剂涂在板后，且涂刷面积不小于50% ; 竖缝逐行进行错开，粘结EPS板必须牢固无空鼓、松动。门窗洞口的四角位置 EPS 板需整块切割，不能拼接；墙角位置的 EPS 板要交叉互锁。

（8）薄抹面层施工中，玻纤布不能直接铺设在保温层表面，不能干搭接和外露。饰面涂层按照规定的配合比调制，均匀涂刷。经过耐候性试验后，饰面面层不能有起泡、脱落、空鼓等现象，不能出现渗水裂缝，否则视为验收不合格。

4、结语

外墙保温工程技术是利用科技手段、实现建筑节能的关键技术之一，合理使用外墙保温技术有利于促进我国节能减排事业的发展，有助于提高建筑的科技含量。根据保温技术的施工范围，外墙保温技术可分为两大类，即外墙内保温技术和外保温技术。施工时应该提前了解相关规定，并严格予以执行，确保工程技术的合理应用。

参考文献：

[1]安建军.外墙保温技术及节能材料[J].中国西部科技，2008( 15).

[2]胡验君，苏振国，杨金龙.建筑外墙外保温材料的研究与应用[J].材料导报，2012，26( s2).

[3]张继媛，张联英，王沣浩.外墙保温技术的研究现状与发展趋势[J].建筑节能，2010( 01).

[4]陈雪燕.建筑节能设计中的外墙保温技术解析[J].建筑知识，2017( 09).

[5]许哲，肇洋.关于外墙保温技术的探讨.辽宁建材，2009( 07).

[6]陈兴湘.关于建筑外墙保温技术的探讨[J].建材与装饰，2016( 02).

论文作者:陈玉红,张进钰

论文发表刊物:《防护工程》2018年第30期

论文发表时间:2019/1/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5c647cf68354d6ce85a68522.html