# 我国城镇污水处理厂建设及运行现状分析论文_武金宝

中冶华天工程技术有限公司水务分公司

【摘 要】截止2010年初，我国城镇污水处理厂共有2016座，整体占地面积12056万m2,平均每日处理水量7956万m3,整体设施的平均利用率将近80%左右，具相关资料中显示，我国城镇污水处理厂设计规模为：小型城镇污水处理厂在4.9万m3/d以下，其增长速度最为迅速；另外大型城镇污水处理厂的污水处理能力与建设规模方面存在明显的地域分布特点，大西北以外七个区域的城镇污水处理厂平均利用率都在75%以上。此外，由于城镇污水处理能力与这个地区GDP之间存在密切关系。因此，城镇污水处理厂的建设与运行应结合当地情况合理选择主体设计规模与工艺类型，从而提升设施利用率。

【关键词】城镇污水；处理厂建设；运行现状分析

2013年国家宣布的《全国投运城镇污水处理设施清单》明确表明，截至2012年年底，我国全面运行的城镇污水处理厂为2603座，整体设计处理能力13205万m3/d，日平均污水处理量为8321万m3/d，设施利用率达到80%左右，与2011年相比，提高将近20个百分点。因此，本文笔者将以此为数据基础，将我国城市污水处理厂展开统计分析，深入探讨我国城镇污水处理厂运行现状，再提出相应科学发展战略，促进我国污水处理水平的提升。

一、我国城市污水处理概况

据相关资料中显示，在2001年之前，我国城市的污水处理厂共有436座，整体设计处理能力为2069万亿m3/d，年污水处理量在125万亿m3左右。从2001年开始我国城市污水处理厂数量、年污水处理量、整体设计处理能力、污水处理率增长速度十分迅猛，详见表1、表2。

从表1、表2中可以看出，2001年-2010年间我国城市污水排放量增长并不明显，但是污水处理厂的数量、污水处理率、年污水处理量的增长明显，其城市污水处理率快速提升。

二、我国城镇污水处理厂建设及其运行现状

全面根据《中国统计年鉴》中的区域经济带进行城镇污水处理厂的划分，首先将我国大陆地区分为西部地区：新疆、宁县、甘肃、青海、陕西、云南、西藏、贵州、四川、重庆、广西、内蒙古；中部地区：湖南、湖北、江西、河南、山西、安徽；东部地区：广东、北京、河北、上海、海南、江苏、福建、浙江、山东；东北地区：辽宁、黑龙江、吉林。各地区的城镇污水处理厂建设及运行现状详见表3。

表3中明确体现出，我国城镇污水厂建设不平衡，东北地区和西部地区污水处理率与中部地区和东部地区相比较低。西部地区的城镇污水处理厂的运行负荷率较低。与全国城镇污水处理厂运行负荷率低许多。按照我国住建部公布的2011年第四季度全国城镇污水处理厂建设及运行情况表明的：2011年我国第四季度投入运行一年以上的城镇污水处理厂有287座，其平均运行负荷率地域65%，并没有达到国家相关要求，占我国整体污水处理厂的10.1%。另外，从表3中还可以看出我国各地区城镇污水处理厂的耗电量都比较高，其中东北地区、西部地区、东部地区的城镇污水处理厂的耗电量相对较高。

总而言之，城镇污水处理技术与城镇污水处理厂建设要充分考虑到其可靠性、实用性与合理性，因地制宜的制定科学主体工艺类型与设计规模。其中的主要结论为以下四条：

第一，设计规模不同的污水处理厂的总体运行情况均呈现上升趋势，其中小型城镇污水处理厂的增长速度最为明显，3万m3/d左右规模与3万m3/d-5万m3/d之间规模的平均增长率为70%与48%。

第二，城市污水处理厂与其使用处理工艺的平均利用率与城镇污水处理处理厂比相对较高。

第三，污水处理厂建设及污水处理水平中具有明显的地区特点，其中西部地区的设施利用率较低为60%，其他部分的设施利用率则均在75%左右。

第四，城镇GDP及其污水处理能力之间有良好的线性先关性。

结语：

综上所述，与城市相比我国城镇污水处理厂的建设及运行现状中还存在较大差异，这与当地GDP是密不可分的，因此，若想提升我国城镇以及我国总体经济能力首先要加强我国城镇污水处理厂建设、处理工艺与运行状况，实现我国经济持续增长，另外根据笔者所知，目前南方地区污水处理设施建设及技术相对与北方地区较为先进，全国市级以上基本均已建设设置污水处理设施，南方地方县级单位均基本已经建成污水处理厂，甚至一些乡镇污水处理厂已经建成。而北方地区乡镇污水处理厂刚刚兴起，未来乡镇级别小型污水处理厂将拥有较大市场空间。

参考文献：

[1]宋连朋,魏连雨,赵乐军,董兴震,朱雁伯.我国城镇污水处理厂建设运行现状及存在问题分析[J].给水排水,2013（03）.

[2]成官文,朱宗强,徐子涵,蒙金结,梁宁书,覃许江.广西城镇污水处理厂建设和运行的现状分析[J].环境工程学报,2013（07）.

论文作者:武金宝

论文发表刊物:《低碳地产》2016年13期

论文发表时间:2016/11/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5c7db94f62d4d166821142a1.html