# 市政给排水施工中长距离顶管技术工艺研究论文_张鑫

西安市第二市政工程公司 陕西西安 710054

摘要：市政工程中的给排水施工对于城市的建设具有极其重要的意义，在市政的给排水施工当中引入先进技术工艺，不但可以在很大程度上提高市政给排水施工的效率和施工的进度，还可以有效推进城市的现代化建设，以此使我国的社会经济得到更好的发展。文章通过对市政给排水工程当前的基本状况的了解，对市政给排水施工中长距离顶管技术工艺展开了研究，希望对提高市政工程的建设质量起到帮助的作用。

关键词：市政给排水施工；长距离顶管；技术工艺

引言

长距离顶管施工技术具有较高的适用性、应用性以及实用性等特点，因此，在市政工程的建设中被普遍使用，此技术不但有效提升了市政工程的施工质量，在城市的给排水施工中也发挥着关键性的作用。所以，在市政的给排水工程施工当中，对于怎样才能有效利用长距离顶管施工技术，使其作用性得到充分的体现就显得尤为重要了。因此，相关部门一定要对长距离顶管施工技术加以高度的重视并不断的进行研究，以此提升施工工程的质量，推进现代化城市建设的步伐。

1.当前我国市政给排水施工的基本状况

市政给排水施工的质量好坏和城市的经济发展快慢有着密切的关系，完善的市政给排水体系，不仅能够在很大程度上提高人们的生活水平，同时还能够使环境得到保护，保持生态的平衡性。然而，现阶段我国的市政给排水施工还并不十分完善，比如排水设施形同虚设、系统存在缺陷以及缺乏有效的养护与维修等问题。所以，必须要高度重视我国额市政工程建设，加强给排水工程的管理控制，制定合理的给排水施工方案，同时适当的使用一些先进的技术和设备，以此让给排水工程的施工质量得到保证。施工企业要严格按照国家的相规规定要求进行施工作业，同时，施工的相关人员也要具备较高的综合素质和专业能力，在施工的过程中运用合理的施工技术和施工方法，以此达到高质量、低成本的目的。实现社会与经济效益的最大化。

2.长距离顶管的结构设计

2.1钢筒的设计

长距离顶管的制作材料应选用厚度为1.5毫米的冷轧钢板，在钢筒的两侧都要设置钢制的承口环与插口环。这样做是为了让钢筒的连接处有支撑点，用双层胶圈作为连接处的垫层，以此让管道具有较高的封闭性，避免产生渗水的问题。

2.2钢筋骨架网的设计

在对长距离顶管进行设计时，可以在钢筒的内外侧都焊接上双层的钢筋骨架网，使钢筒与混凝土能够紧紧相连。为防止混凝土在之后使用时出现掉落的情况，可在钢筒的内部焊接一个单层的钢筋骨架网。而要想保证混凝土与钢筒能够具有较大的承受力，可在钢筒的外侧焊接钢筋骨架网，防止管体受损。

2.3管体

混凝土顶管管道的形成是在钢筒的内部和外部浇筑好混凝土后。利用此浇筑技术与施工方法制作出的管体可以有效防止钢筒或钢筋笼被锈蚀，以此使管道的可使用时间能够更长。

3.市政给排水中长距离顶管施工技术工艺

3.1非开挖式的顶管技术工艺

市政给排水长距离顶管技术，即借助于灰浆喷射衬层的施工方法，选择非开挖式的顶管技术工艺对非开挖顶管进行施工作业。在市政给排水施工当中，要想使非开挖顶管的施工质量有所保障，就必须对排水系统加以有效的改进。在开展工作沟的开挖工作时，要合理控制工作沟的大小，使其符合给排水施工现场的实际情况，防止其开产生明显的偏差。此外，管道的设计在市政给排水长距离顶管的非开挖施工中也是非常重要的工作，要严格以市政的给排水施工方案为依据，对管道系统进行合理的设计，使管线的得到充分的敷设，以此提高非开挖顶管的整体施工水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2顶管施工技术工艺

在顶管施工开始前，应先对施工所需设备的具体运转情况加以全面的了解，确保其工作时不会出现问题；要根据相关的规定要求在导轨的坡度、中心线和高程布设导管；避免泥土或地下水源浸入到工作井当中。土体上工具管切入之后，要对其水平方面产生的偏差进行严格的把控，差值不能大于5毫米，并将设定的标高与抛高数的和值作为高程。在工具管与第一节钢管相接的时候，其尾部在导轨上表面落出的长度要在200毫米到300毫米之间，同时立即与砼管相连。在实施人工挖土作业前，应先在周围土体当中做出刃口，从上到下分层开挖，防止正面产生坍塌。倘若在开挖的过程中遇到了地下障碍物，那么就要在确保安全的前提下立即将障碍物清除掉，如果有某些较为特殊的情况出现，就要马上改变施工的方法。在施工的过程当中，利用反复顶进的方式把顶管里面的泥土清理掉。工作人员在换班的时候，要将开挖的具体情况以及解决相关故障问题的方法加以详细的交接。

3.3水平螺旋钻进式技术工艺

在长距离顶管施工当中，水平螺旋钻进技术对于市政的给排水施工有着重要意义。有效利用水平螺旋钻进施工技术，能够改善长距离顶管施工作业对地表所产生的影响，避免土层遭到破坏。此项技术的目的性非常强，借助于螺旋钻杆，按照长距离顶管的相关施工方案，将钢管投进预留的井内。尽管次技术工艺被普遍使用，但也只能用在口径相对较小的给排水管道上，使用此技术能够有效减小管道顶进的差值，使水平螺旋钻进技术不会对管道的方向产生太大影响，以此确保长距离顶管的施工位置更加准确。

3.4通风系统的设计技术工艺

在做好以上的施工环节后，接下来应重点考虑的就是要提高长距离顶管施工的通风性，使施工有一定的安全保障。长距离顶管的管道空间比较有限，使得顶进施工所需的时间变长，倘若通风系统出现了故障，就会使空间内氧气的含量降低，对施工人员的安全构成威胁。基于这种情况，可使用鼓风、抽风或着两者相结合的形式对通风系统加以设计，在使用鼓风式的时候，出口的气流的流动距离更远，使其中的有害气体能够随时流动到地面上，提高施工的安全性。

3.5进出洞技术工艺

在施工的过程当中，要对工作井洞口的止水装置加以彻底的密封，对此可使用橡胶止水法实施施工。在实施密封作业的之前，应先对注浆孔进行淹埋，使湿润土泥浆能更好的被压住。在洞口外面进行施的时候，密封土体结构可使用SMW工法桩对其加以处理。除此之外，为了让出洞率有所提高，其实现支护结构内部的作用，要进行钢圈的设计，同时把双道橡胶止水法兰止水装置架设到内衬预留洞的结构内部，以此达到止水的目的。在顶管的施工当中，对出洞口加以处理的时候，要充分重视触变泥浆压注施工，降低对出洞段土地的影响。

3.6加固技术工艺

在完成了顶管的施工作业后，还要对膨润土泥浆加以置换，并对路面的下方进行补浆作业，水泥砂浆经过设置在管道上的注浆孔流到路面下方的土体当中，使路面下方土体的空隙得到填补，让路面下方的土体快速的恢复之前的强度，以此提高路面的稳定性和安全性。

4.结束语

总而言之，市政给排水施工中的长距离顶管施工对于市政工程的整体质量有着极具关键性的意义。其在很大程度上弥补了常规给排水施工中存在的一些不足之处。而要想使长距离顶管的施工质量有所保障，在施工的过程中，就必须要对施工的技术工艺加以不断的研究和改进，让市政给排水工程能够发挥出更大的作用。以此推动我国建筑行业的整体发展进程。

参考文献

[1]陆曹润.市政给排水施工中的长距离顶管施工技术分析[J].价值工程,2018,37(08):150-152.

[2]刘晓.长距离顶管施工技术在市政给排水施工中的应用分析[J].科技创新导报,2017,14(24):83+85.

[3]郭雨.市政给排水施工中的长距离顶管施工技术概述[J].江西建材,2016(14):68-69.

[4]谢益萍.市政给排水施工中长距离顶管施工技术探析[J].科技创新与应用,2016(13):170.

论文作者:张鑫

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5caf26d02aea1b2cc73fae2e.html