# 关于建筑机械的节能技术研究论文_周建海

聊城市龙奇装饰设计有限公司 山东 聊城 252000

【摘 要】随着建筑机械品种和数量的不断增加,大量建筑机械所消耗的资源、排入的污染物以及施工中产生的噪声、粉尘对环境产生了难以估计的负荷,“环 境”己成为阻碍建筑机械发展的新因素。建筑机械的产品设计与制造要考虑适应环境生态发展的要求,开发研制环保、节能型产品是今后建筑机械发展的趋势,研究建筑机械的节能技术具有重要的实际意义。本文结合当今社会节能环保的社会主题，对建筑机械的高能耗的现状进行了分析。

【关键词】建筑机械；节能；技术研究

1.引言

在我国,随着城市化进程的不断加快,城市的建设规模呈现出不断扩大的趋势在城市化建设过程中建筑机械的使用规模也在逐渐扩大进一步加剧了能源消耗。在使用建筑机械时需要加强管理否则不仅增加能源浪费还降低工作效率。

2.建筑机械种类和特点

在建筑施工的时候，工程种类很多，机械应用的目的也存在明显区别，所以，建筑机械的种类也比较多。一般情况下，建筑机械可以分成下面几种，首先是运输建筑机械，其主要包含了翻斗车、铲运机以及推土机等等；其次是，挖掘建筑机械，主要包含了装载机、挖掘机等等；再次是夯实地面的建筑机械，主要包含了夯实机、压路机以及压桩机等等；第四种则是起吊建筑机械，主要包含了吊车、起重机以及升降机等等；第五类则是搅拌建筑机械，主要包含了空心板积压成型机以及混凝土搅拌机等等；最后则是装修建筑机械，主要包含了地面修整机械、涂料喷涂机械以及装修吊篮等等，此外，还包含了一些高空作业平台机械以及负责路面作业的机械等等。通过分类，我们能够很好的了解建筑机械比较多，作业的时候环境一般都是露天的，在工作的过程中，受到气候和环境的影响比较大，并且在施工的时候，其对象主要包含了石子、混凝土以及一些腐蚀性比较强的材料，这便要求建筑机械本身的耐磨擦、耐腐蚀性比较强，并且，在进行建筑工程施工的时候，也应该根据实际的需要进行机械的选择。

3.建筑机械简介以及能耗状况

建筑机械是一种在建筑施工中必要的施工工具是用来进行建筑工程作业机械设备的总称。建筑工程根据建筑项目的不同其种类较多，因此建筑机械也相应的对应工程项目按照不同类别划分，一般大体可分为运输类建筑机械、挖掘类建筑机械、地面建筑机械、起吊类建筑机械、搅拌类建筑机械、装修类建筑机械以及特种建筑机械。虽然建筑机械的总类繁多，但其总体具备工作环境较差、作业时间较长、作业强度较大等要求。因此需要建筑机械大多满足高载荷、耐摩擦、耐高温、耐腐蚀、耐粉尘等技术特点。在诸多因素的影响下，建筑机械也成为了高能耗产品，一方面要满足工程需求，另一方面还要满足气作业环境条件的需要。为此，一定程度上的节能降耗首先还必须满足其本身的必要需求，在满足功能的前提下促进节能技术与节能管理的发展。由于我国建筑机械的节能工作起步较晚，目前大多数企业或建筑工程还处于落后水平，节能降耗无论从理念上、管理上还是到技术上都需要有所创新和提高。

4.建筑机械节能技术发展的若干趋势

建筑机械整机的节能可以通过改进液压系统,净工作装置回路和回转系统中损失的位能和动能再生利用,自动怠速控制,降低空载时的能量消耗,进行柴油机和液压泵的综合控制等来完成。实际应用中,几种节能途径之间各自采用的技术并不孤立,它们往往紧密地结合在一起、互相渗透,形成综合的节能技术。建筑机械的节能控制主要有以下发展趋势：

4.1电液比例控制智能化

电液比例控制在80年代就开始应用于建筑机械,目前在液压挖掘机上得到了大量应用。随着计算机技术的发展,电液比例控制更进一步智能化,从而出现了智能化建筑机械。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2混合动力系统

在传统的功率匹配控制中，为满足最大负载工况的要求，在建筑机械的设计中按照工作过程中的峰值功率来选择柴油机，因此柴油机功率普遍偏大、燃油经济性较差，为解决这些问题，研究开发方向转向了混合动力系统。一些公司纷纷推出自己的混合动力装载机和挖掘机，普遍采用的是油电混合的解决方案，借助蓄电池、超级电容等储能元件，在小负载工况下由柴油机驱动发电机向储能原件蓄能，在大负载工情况下再将储存的能量释放出来驱动电机，作为辅助动力与柴油机一起满足峰值负载功率的要求，或者用电机直接驱动液压系统，实现柴油机输出功率和扭矩的均衡控制，这样就可以在设计中按照平均负载功率来选择柴油机，用功率较小的柴油机来驱动大吨位机器，而且柴油机的运行工况平衡，始终处于高效运行状态。因此能大幅提高燃油效率。油电混合还可以利用电机控制技术，对每一个液压缸都采用闭式传动方案，消除阀内的节流损失，对回转动能、工作装置的重力势能等进行回放。

5.提高建筑机械节能效率的具体措施

5.1建立完善建筑机械管理制度

近年来随着人们环保意识的增强节能减排受到社会各界的关注在这种情况下相关管理部门需要充分利用这种社会环境健全监管部门朋确监管职责加大执法力度为执法提供法律依据。对于建筑施工企业来说需要报废那些能耗大、效率低的机械设备,同时组织开展好治理工作。另外,环境执法部门需要积极宣传节能环保理念,营造良好的节能环保氛围。并且建筑机械企业需要结合自身的实际情况建立完善建筑机械管理制度标准,定期检查、维修机械设备确保机械设备正常运行。

5.2做好机械设备的安全管理工作

很多企业在建筑施工的时候，仅仅重视当前的利益，而对长期利益不甚重视，没有真正的认识到机械设备维护的重要性，没有做好机械设备管理工程。现在很多管理设备的人员本身的素质比较低下，这也导致了在进行机械设备使用的时候，存在违规操作的情况，给设备造成了严重的影响，所以，企业应该考虑到企业的长远发展和利益，选择专业素质比较高的工作人员来进行设备操作和管理，提高其实际利用效率，节约能源。

5.3保证设备选用的合理性

设备不同，结构性能以及工作效率也都存在明显的差别，使用要求和能源消耗也是不同的。在实际生产的时候，很多施工企业在选用设备的时候不够合理，这也在一定程度上降低了其使用效率，增加了能耗，所以，在进行设备选择的时候，应该尽量的将那些节能减排的机械使用进去，确保设备选择的合理性，将其作用真正的发挥出来。

5.4转变生产模式

为了更好的实现可持续发展，建筑行业也应该进行生产模式的转变，将工业化运作的生产模式运用进去，这样能够在一定程度上降低现场机械的使用，能源消耗以及能源浪费也会有明显的降低，节能减排效果会比较明显。

5.5建筑业重视标准化设计和标准化生产

想要真正的达到建筑机械节能的目的，建筑行业也应该转变设计模式和生产方式，使其更加的标准化，这样，在使用机械的时候才能够更加的合理，建筑机械也会向着标准化的方向发展。

6.结束语

随着人们环保意识的增强节能成为时代的主流。对于建筑机械来说节能减排将会是一种发展趋势。为了实现自身的持续发展,建筑施工企业需要组织开展好建筑机械节能工作科学选择建筑机械同时对其进行严格的管理、操作定期检查、维修机械设备,一方面提高机械设备使用效率另一方面降低能耗。

参考文献：

[1]程浩.浅析建筑机械节能技术[J].建筑机械化，2014(05)：73-75.

[2]宋焕艳.建筑机械节能技术研究[J].价值工程，2014(02)：110-111.

[3]王勇.对建筑机械环保节能的研究[J].消费导刊,2011(16):83.

[4]卿琪.建筑施工机械设备的安全管理[J].建筑安全,2012,27(5):45-47.

论文作者:周建海

论文发表刊物:《低碳地产》2016年9月第17期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5cb5b34a6bdac8b5482ee75f.html