# 堆石坝工程翻模砂浆固坡技术的成本分析论文_郭朝辉

浙江华东工程咨询有限公司 浙江杭州 310014

摘要：近年在我国水利项目的堆石坝工程中，相比于传统的挤压边墙施工，采用翻模固坡技术在对坝前坡面的平整度控制、施工进度、质量等方面均较挤压边墙更优，但由于此项目为新技术，在水利工程上采用翻模固坡技术没有相适应的定额可参考。为此本文从翻模固坡技术在山东沂蒙抽水蓄能电站中的应用，并利用工作日写实法、计时观察法对翻模固坡的耗量进行测定，同时按照市场人工单价法对其成本进行探讨。

关键词：堆石坝工程；翻模砂浆固坡；成本分析

1问题提出

随着科学技术水平的不断发展，施工设备和技术的不断提高，堆石坝在越来越多的水电工程中得到使用。翻模固坡技术作堆石坝上游坡面防护的一项新技术，由于在坡面的平整度控制、施工安全等方面有更大的优势，在近年得到了更广泛的应用。但由于此项技术为在水利工程定额中没有可参考的子目，这给合理确定和有效控制实际的造价带来较大的困难。为满足日后采用翻模固坡技术管理工作的需要，也为了更真实的测定该项技术的实际施工成本，更有效的控制施工过程，本文通过对翻模固坡技术在山东沂蒙抽水蓄能电站中的应用，对模板支设拆除、砂浆填筑等翻模固坡主要工序现场实测，得出翻模固坡的人工、材料、机械耗量。

2测定方法

人工和机械耗量的测算方法主要有技术测定法、比较类推法、统计分析法、经验估计法等。堆石坝上游护坡传统的工艺有挤压边墙法、斜坡碾压法，由于翻模固坡与上述方法的工艺差别较大，模板支设与拆除基本上全部为人工作业，同时浇筑每方砂浆，所使用模板摊销较大，因此本次测定主要通过计时观察法作为时间消耗量的确定方法。

直接材料消耗量的测算方法主要有观察法、试验法、统计法和计算法。砂浆是在模板与垫层料之间的缝隙中灌注砂浆，由于垫层料的渗透性，对砂浆的损耗较大，对其测算主要通过观察法进行确定。对于模板周转性材料，按照多次使用、分次摊销的方法确定。

3山东沂蒙抽水蓄能电站翻模固坡及成本分析

3.1 工程简介

沂蒙抽水蓄能电站属一等大（1）型工程，规划装机容量1200MW。下水库正常蓄水位为220m，死水位190m，采用混凝土面板堆石坝挡水。坝顶高程223.6m，坝顶长524.25m，最大坝高78.6m，上游坡比为1：1.406，下游坡比为1：1.5。坝面上游侧砂浆固坡面积为47226.25m2，原技术方案为挤压边墙施工，但后面考虑工期因素，并经过专家论证后，采用翻模固坡技术施工。

3.2 翻模固坡技术简述

翻模固坡技术是使混凝土面板堆石坝垫层料填筑及固坡砂浆成形一次完成的一项施工新技术，已获得发明专利。主要施工内容包括模板支立、垫层料填筑、垫层料初碾、拔楔板、砂浆灌注、垫层料终碾、拆除下层模板。由于垫层料的填筑和碾压工序在水电建筑工程预算定额中有相关子目，人工、材料和机械可参考其组价。在此仅对翻模固坡模板安装与拆除、砂浆填筑的工效进行测定。

4参数测定

4.1 翻模砂浆固坡模板安装、拆除

本工程所采用的模板尺寸为长1.26m，宽0.68m，每块模板面积为0.857m2，由上、下两层模板组成，为确保模板支设牢靠，承受碾压垫层料的挤压力，每块模板支设过程由扣件、锚筋、支撑杆进行固定。

（1）人工耗量

本次测算按照100m2为研究对象，分别在三个不同高程部位进行测定。人工消耗量包括模板安装、拆除、固定和校核等耗时，同时也考虑了准备与结束时间、不可避免的中断时间、休息时间等。测定主要针对模板工、钢筋工等工种的工作人数、有效工作时间及损失时间等参数进行测定。按照本工程的施工人员配置，现场配备模板工7人，钢筋工3人，普工3人。模板工程分解为每个施工过程的测时结果如下表：

模板安拆工时测定（单位：100m2）

（2）材料耗量

模板的周转次数，根据已建工程资料和本工程实际情况，按80次考虑。则每次使用量按照如下公式计算：

摊销量=周转使用量-周转回收量

周转使用量=一次使用量×[1+（周转次数-1）×损耗率]/周转次数

周转回收量=一次使用量×（1-损耗率）/周转次数

100m2模板支设，需安装117块模板，每块重量为81.5kg（含2块楔板重量），按照上述公式计算可得每次模板摊销量为476.77kg。

每块模板由1根拉筋为φ14，长80cm；1根插筋为φ22，长55cm，入岩53cm；1根支撑杆为φ16，长40cm进行固定。100m2模板需要钢筋净耗量为323.9kg。

4.2 砂浆填筑

为避免砂浆对面板混凝土产生较大的约束力，本工程砂浆采用M5，在垫层料碾压完成拔除楔板后立即向模板与垫层料之间的空隙灌注砂浆，空隙间距为8cm，过程中采用简易溜槽，由3个熟练工人工配合浇筑，人工、机械耗时增大。由于垫层料的渗透性，造成砂浆损耗过大。通过现场计时法统计出100m2翻模砂浆需要17.46m3砂浆。

4.3 综合统计

通过上述方法测定，统计出100m2翻模砂浆的浇筑需要人工、材料、机械耗量，材料单价按照山东省造价信息网公布的预算价格，得出其成本如下表：

5结语

通过翻模砂浆固坡在沂蒙抽水蓄能电站的应用，并经过科学方法测定，其直接成本为88.47元/m2，相比较原合同投标使用的挤压边墙、碾压砂浆技术，成本减少了10%，工期也相应提前。由于近年人工费用涨幅较大，并且此项技术为新工艺，对技术人员的要求较高，因此提高施工人员的技术水平，可以大大的节省节约成本。

参考文献：

[1]张军，郑焱，赵淑明，等.翻模固坡技术在蒲石河面板堆石坝施工中的应用[J].水力发电，2009，35（6）：80-82.

[2]郭浩东.浅议面板堆石坝上游面翻模固坡砂浆施工组织[J].四川水利，2017，38（3）：24-26.

[3]常鑫.面板堆石坝翻模固坡施工综合经济分析[J].水利水电施工，2012（6）：104-106.

论文作者:郭朝辉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第8期

论文发表时间:2019/6/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5cbf9acf0c1ab21f741ab5b8.html