# 基于智能变电站的二次设备调试检修工作浅析论文_李涛

李涛

（国网宁夏电力公司检修公司 750011）

摘要：当前，我国的智能变电站进入了高速建设的状态，智能变电站的二次设备调试与传统变电站有很大的不同，本文针对智能变电站的二次设备调试时经常碰到的问题进行分析，旨在于引起各方工作人员的特别关注与重视。

关键词：智能变电站；二次设备；调试；检修

在科学技术与社会经济快速发展的今天，我国现代化建设与人们日常生活对供电的安全性与可靠性也有了更高层次的追求。智能变电站是传统变电站的继承与发扬，具有较强的稳定性与保障性。然而智能变电站在实际运行中，其内部二次设备在调试过程中出现了一系列问题，影响了智能变电站整体的安全运行，因此引起了相关研究者的高度关注。

一、智能变电站的基本概念

智能变电站是通过使用先进、集成、可靠、环保和低碳的智能型设备，以一次设备参量数字化和标准化、规范化信息平台为基础，将网络化、数字化和信息化作为设计过程中的基本要求，从而自动实现信息的采集、计量、检测、测量、保护及控制等功能。同时智能变电站还支持电网的智能调节、电网实时控制及在线分析决策等高级功能。

二、智能变电站二次设备调试问题分析

智能变电站及二次设备在运行过程中，需要根据实际要求进行调试，当然要准确对智能变电站二次设备进行调试具有一定的难度，就目前智能变电站二次设备调试现状而言还存在一定的问题，其问题如下几个方面：

2.1智能变电站二次设备调试流程问题

二次设备调试流程问题是智能变电站二次设备调试中的主要问题之一。在智能变电站二次设备调试中对于不同子设备所采取的调试方式不同，且具有其本身的调试流程，需要严格按照相关调试流程进行二次设备调试工作，才能从根本上保证二次设备调试的合理性与科学性。然而部分工作人员没有认识到调试流程的作用，盲目按照自身工作经验进行调试，从而导致了智能变电站二次设备调试流程等一系列问题。

2.3智能变电站二次设备调试接线及安全措施

如图1，为建立在智能变电站基础之上的整个自动化装置调试接线示意图，其最为显著的特性在于其保护主动性与安全性。在有关智能变电站二次设备的调试过程当中，为实现对整个智能变电站二次回路完整性程度以及二次设备操作可靠性水平的有效检验，在二次设备实际性调试作业的开展过程当中，二次设备回路的模拟方式应当建立在合并器装置的基础之上，以故障量输入为前提所进行。从智能变电站二次设备调试安全措施的角度上来说，现阶段主要针对投退保护软压板以及插拔网络光纤这两种方案而言。

2.4智能变电站数字测试仪软件设置

在当前技术条件支持下，整个智能变电站所对应智能化电子设备的连接方式基本如图2所示。需要特别注意的一点在于：从通信公约的角度上来说，现阶段绝大部分智能变电站所采取的通信规范标准格式为IEC基础下的61850-9-2专用格式。在该通信规范标准格式的支持作用之下，有关MU合并器装置通道配置作业的实现可以直接采取导入SCD格式模型文件的方式予以实现。

三、智能变电站二次设备调试问题的解决对策及检修

上述已经详细阐述了智能变电站二次设备调试中出现的问题，这些问题不仅制约了二次设备的安全运行，在很大程度上也会对整个智能变电站造成一定的影响，为了避免这一状况，相关部门及工作人员应积极找寻良好的解决措施。以下是笔者针对以上问题提出来的有效对策：

3.1规范并遵循二次设备调试流程智能化变电站中所使用的二次设备调试与常规变电站二次设备调试存在一定的差异性，在智能变电站二次设备调试过程中需要进行联调测试。所谓的联调测试是指按照变电站现场的工程配置对变电站中的相关设备进行集中组合，并在此基础上进行工程应用测试。在进行联调测试时需要注意变电站中各设备的配合度、技术性能、网络协议等因素的正确性。通过联调测试能够快速找出智能变电站二次设备在运行中存在的问题。那么要从根本上确保二次设备调试的科学性，应严格按照相关设备调试流程进行调试操作，在实施过程中若发现二次设备调试流程中存在不完善之处，应及时采取相应的完善措施。

3.2从有关MU合并器装置的检修作业角度上来说

借助于对小电压电流互感器装置的模拟，智能变电站一次侧所施加电流信号以及电压信号数值能够借助于交流信号的模拟方式予以实现。从这一角度上来说，变电站交流信号源所输出的模拟电压信号指标以及电流信号指标均表现为一致性相位状态。在充分满足以上前提条件的基础之上，MU合并器能够完成对电子互感器装置正常运行状态下所发出电流信号以及电压信号的可靠性接收。特别值得注意的是：这部分所接收的电压信号及电流信号均能够通过汇通GPS信号的方式实现传递信号的同步性。在信号同步的基础之上，能够通过对以上两路信号相位的比较方式完成对信号同步执行情况的可靠性判定。

3.2从有关电子互感器采集器装置的检修作业角度上来说

在整个智能化变电站的正常运行状态作用之下，采样器所获取采样值数据的精确性与准确性在很大程度上受到电子互感器装置差动保护性能的发挥。一般意义上的电磁型电流互感器装置所对应的变比指标以及极性指标在智能变电站一次安装过程当中已处于既定状态，从而对于这类型互感器装置的检修可以借助于专用仪器的有效测试方式予以实现。而对于智能变电站而言，电子互感器装置所表现出的电流极性指标灵活性程度较高，能够在前述MU合并器装置中完成灵活性调整。但值得注意的一点在于：基于MU合并器装置对互感器电流极性的调整势必会导致后期二次设备的检修作业受到不利影响，从而应当预先制定有效调整标准规范。与此同时，在二次设备停电检修作业过程当中，还可以通过一次加流的方式实现对电子式互感器装置变比指标的有效检修。一般来说，在二次电流方向与潮流方向表现为一致性状态的情况下，代表极性端体现为线路侧位置。

结语

我国有着分布极为广泛，开发潜力极为巨大的可再生能源，这部分能源的利用要求对其进行集中式开发与运送。从这一角度上来说，有关智能变电站资源配置的优化整合工作以及智能化水平的提升工作备受各方工作人员的特别关注与重视。总而言之，本文针对有关智能变电站二次设备调试与检修工作中的所涉及到的相关问题做出了简要分析与说明，希望能够引起特别关注与重视。

参考文献：

[1]姜振超，刘明忠.智能变电站二次设备系统级调试方法探讨[J].四川电力技术，2013，04（12）：46-47.

[2]雷伟，陈昌黎.智能变电站技术特点与二次设备调试问题讨论[J].电力技术资讯，2013，8（10）：96-98.

[3]曹磊，王江涛，张罡帅.智能变电站二次设备调试及维护浅析[J].电工研究.2013，5（07）：133-135.

作者简介：

李涛（1984.11-），男，继电保护及自动化，工程师，单位：国网宁夏电力公司检修公司，研究方向：智能变电站二次系统运维。

论文作者:李涛

论文发表刊物:《电力设备》第02期供稿

论文发表时间:2015/9/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5ce8d2d3fb7ca189f7e4ab07.html