# 公路工程施工及养护质量管理措施论文_王雪松

贵州省公路局 贵州省贵阳市 550001

摘要：随着国民经济的快速发展，公路工程作为重要的建筑工程项目得到了快速的发展，公路工程的建设和使用水平直接影响了人们日常的生产、生活，也影响了交通运输行业的发展，因此公路工程的质量至关重要。工程施工阶段的技术和水平是影响公路质量的重要因素，此外在投入使用后的养护工作也非常重要。基于此，本文对公路工程施工及养护质量管理措施方面的内容进行了分析探讨，以供参阅。

关键词：公路工程；施工；养护；质量管理；措施

引言：公路工程，具有投资额巨大、使用时间长、投资效益高等重要特点，因此也成为了我国经济事业的主干与命脉之一。在建设过程中公路建设质量的好坏、以及在养护过程中采用的养护工艺和质量，都在很大程度上关系到其服务质量与使用年限。除了众所周知的保障施工材料质量、优化施工工艺、选用机械化施工设备、充分发挥工艺性能等外，提高公路施工及养护工程的质量也是保证工程质量的重点之一。

1.公路工程施工养护工作的重要性

随着我国公路事业的不断发展，公路建设成为社会经济稳定发展的重要基础，也是深化民生工程建设的重要支撑。在贵州省“十三五”普通国省干线公路建设过程中，实现了大规模跨越式发展，取得了长足进步。

公路建设质量决定在公路能否在全寿命周期中享受质量红利，而科学有效的公路养护管理，也是延长公路寿命的重要举措。公路运行的安全、稳定，离不开科学的施工及养护管理。一方面，提高施工工艺技术水平，严格施工标准化措施，严格控制公路路基沉降、滑坡等质量问题的出现，可以通过建设阶段质量提升保证运营期间的公路稳定运行；另一方面，提升公路养护管理工作水平，通过预防性养护、日常养护和公路应急养护管理，可以充分延长道路使用年限和保证公路服务水平。在公路运行的过程中，公路受损难以避免，这就需要切实有效的养护管理，为公路运行创造“畅、安、舒、美”的行车环境。因此，公路养护管理是确保公路养护质量的重要基础，应及时有效的对公路进行维护。

提高公路施工及养护质量是确保公路安全运营的内在要求，也是构建公路事业和谐发展的重要基础。公路建设应狠抓建设期质量管理和落实养护期质量管理，从本质安全的角度出发，将公路安全稳定运行作为落脚点。

2公路工程施工质量管理措施

2.1制度保障

在公路建设过程中，参建单位根据自身自责制定相应的质量管理办法和措施，制定相应的管理办法和相应的考核标准，如《质量管理办法》《首件工程管理制度》《标准化考核评价标准》《计量支付管理办法》等，在建设过程中，按照施工标准化和平安工地建设标准实施项目，严格控制工序交验和考核制度。

2.2原材料保障，不合格材料不准进入施工现场

工程施工单位要从合法材料提供商那进行购买原材料，保证施工材料的质量安全。除了要求厂家提供的合格证外，施工单位、监理单位要对原材料按规定比例抽查试验，合格后方能使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

加强对是施工过程中配合比控制，严格按照设计配合比进行生产。施工过程中对水泥混凝土、沥青混凝土配合比现场抽查，满足规范要求才能使用。

有效满足摊铺设备上的需求，在进行材料搅拌过程中运用稳定性设备，进行连续搅拌工作，让各种材料进行充分融合。关注混合材料中加水的控制，保证混合材料的质量，提升公路施工的效果与工程质量。

2.3填筑压实

要对该环节施工内容引起重视，在施工中做好矿料级配的试验，通过科学配比的使用搅拌混合料，以此保证公路在填料方面能够具有合格的质量。要以分层的方式对材料进行摊铺处理，每层厚度控制在2030cm之间，并对每层材料做好碾压。在每一层材料完成摊铺以及碾压处理后，即可以在完成质量检测之后保证其在质量方面能够满足要求，并通过压实度方面的控制提升公路工程的可靠性以及稳定性。

2.4不均匀沉降控制

做好路基不均匀沉降处理工作,路堤填筑前对原地面进行处理,重视填土路基压实度控制。含水量过大时要对填土进行翻晒;过小时适当洒水,确保在最佳含水量的情况下进行压实,提高路基填土压实质量。对软土路基做好路桥过渡段的处理工作,严格按要求进行处理,保证这些部位质量合格、处理到位,避免出现不均匀沉降现象。有效控制公路工程质量,提高压实度。

2.5摊铺碾压控制

首先，要做好公路压实度的控制，在摊铺工作进行之前，需要保证熨平板能够具有正常的预热时间，避免发生混合料黏结的问题。要加强熨平板的平直度控制，保证混合料能够以均匀、缓慢的方式摊铺。在摊铺机的两侧位置，要保证混合料在2/3以上，并以此保证送料器能够始终保持均匀的转动。在完成摊铺工作之后，即需要进行碾压处理，具体包括有初、复、终压这几个阶段。在碾压过程当中，需要能够做好碾压速度以及碾压温度的控制，保证碾压的均匀性以及连续性，禁止出现随意掉头或者停顿问题，以此实现公路压实度的良好控制。

3公路工程养护质量管理措施

3.1加强公路工程养护安全及资料管理

对养护安全管理部门进行完善，建立合理的规章制度并进行职责明确，把安全管理落实到位，加强管理监督工作，确保可以在监督过程中及时发现问题，并能及时对问题进行解决;另外，还要对养护资料进行管理，为工作的开展提供依据。另外还需要加强对档案管理制度的建设，配置专业的管理人员，对资料记录、整理进行规范，让养护施工可以顺利进行，提高对公路养护施工的质量。

3.2加强养护验收

为了对工程的养护质量做出保证，也需要能够做好养护施工检验工作的落实。在完成养护施工后，首先要由施工单位进行自检，以此对存在的问题进行及时处理，在将相关情况上报给监理人员后做好配合抽检。如在检验中发现问题，则需要及时采取相关措施进行修复处理，避免出现留下漏洞或者质量缺陷的问题。同时，需要对养护施工当中的重点环节做好监督管理，在做好质量评定工作的基础上不断提升养护施工效益。

3.3注重养护队伍建设

人是一切工作开展的核心，因此要注重养护队伍的建设。要积极引进专业的技术人员，加强已有人员的培训和教育，通过集中培训、视频学习、材料学习等多种形式了解先进的公路养护技术，使养护人员了解正规的公路养护流程与技术，从而在日常工作中严格按照工艺要求进行养护，提升养护的效果。

结束语：

公路施工与养护质量管理是非常重要的工作,应该对此足够重视。只有这样,工程质量才有保障,才能为公路有效运营创造条件。此外,为确保公路工程施工和养护质量控制水平,还要提高工作人员素质,重视工作创新,总结经验,进而促进公路施工和养护质量有效提升。

参考文献：

[1]沈艳东.季节性冰冻地区农村公路水泥路面养护措施研究[J].价值工程，2015（09）.

[2]高仓伟.浅谈公路施工养护技术管理和相应防治措施[J].建筑工程技术与设计，2014（03）.

[3]刘建华，陈康健.新时期公路施工技术分析[J].城市建设理论研究，2016（13）

论文作者:王雪松

论文发表刊物:《防护工程》2018年第36期

论文发表时间:2019/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5ce9a38da78a3edc89db4b46.html