# 光纤通信技术在电力系统调度自动化中的应用论文_李秀娟

摘要：随着人们生活水平水平进一步提高，人们在电力方面却在进一步增加，如何保障电力供应的稳定性具有非常重要的意义，为了符合电力系统运行的要求，保障电力系统调度自动化具有非常重要的意义，与传统的通信技术相比，光纤通信基础具有较高的传输效率，而且可以符合电力系统调度的具体要求，本文就对光纤通信技术在电力系统调度自动化中的应用措施进行探讨。

关键词：光纤通信；电力调动；自动化；应用

经济增长、社会发展、科技进步三者相互协调、相互统一共同为我们提供着美好的生活。与经济增长相伴的是，人们的物质生活水平也在不断的提高，出现了各种各样新颖的生活要求，尤其是对电力系统的需要更是出现了前所未有的突破。光纤通信在此过程中同样获得了有着极大优势的生存空间，发挥与体现了自身最大价值。所谓的光纤通信就是将光作为载波途径，将一系列的结构合并成完整的系统，包括电端机、光缆、光端机。此外光纤通信它的组网方式也比较特别，相对于其他模式的组网，光纤通信组网要更加灵活，可以完成各种网络结构的有效拓展，实现信息的快速传输。

1 光纤通信技术的特点

光纤通信技术在电力系统调度自动化应用中优势明显，具体阐述如下。首先，光纤通信是把光源作为一个单元载体，然后通过光导纤维作为一种传输介质来实现信号传递的一种方式。这种光纤通信技术应用到电力系统调度自动化中很有优势。它的优点有，所携带的频道宽，以至于通信容量大。而且在传输过程中损耗低，抗干扰能力，保密效果强。下面逐步进行相关阐述。第一，光纤通信技术具有通信量大的特点。光纤的传输频带特别宽，它有很大的空间实现波分复用。第二，损耗低。匹配电力系统厂站分布较远的特点，可以节省成本并且有效降低工程的复杂性。第三，光纤通信技术有很强的抗干扰能力，既可以抗高温，还可以抗高压。最主要不受电磁感应的影响。光纤通信技术在电力系统调度自动化过程中，不会产生串音干扰，降低了工程施工难度。第四，光纤通信技术的最大特点是保密性很强。保证了光缆内部间信息传输的安全可靠。即使在光缆外部，也无法监听光纤中所传输的信息。

2 光纤通信技术在电力系统调度自动化中的应用

当前，将光纤通信技术应用到电力系统调度自动化中是势在必行的，其能有效支撑电力系统的可靠性和安全性。

2.1有效维护电力系统运行调度

电力系统的组成部分主要有：①发电厂；②输变电系统；③配电系统等组合而成。在电力系统中，保持系统正常运行的主要关键是信息的采集和信息的传输，这也说明，电力系统中需要光纤通信技术发挥更为主要的作用。双光纤具有极其灵活的组网方式，其主要分为几个类型：①网状；②环状；③链型；④星型；⑤树形等。现代化电网配电自动化系统都具有智能的功能，所以主要采用树型和环型结合的网络作为光纤网，再根据计算机功能进行有效连接，继而将资源进行传输和共享。其中，由于有较多环路节点的原因，要有效避免出现光缆设备故障和通讯异常等问题，很多单位都应用了双光纤环路自愈网来避免，并配置了多功能的光纤收发器，其能具有自动切换和自愈的作用。如果出现光缆故障，通过收发器的自愈功能来形成新的光纤路径，为电网的正常运行和继电保护提供有效作用。

2.2输电线路的有效保护

供电能对人们的生活和工作产生直接影响，而供电单位也是一个单独的重要部门，随着人们对电网可靠性的要求越来越高，继电保护也成为供电单位最为重视的环节。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当电力系统在产生系统故障时，系统必须在智能化的操作下及时做出动作，将问题尽快切除，并在第一时间将故障清除，避免出现其它问题，而继电保护的拒动发生更是需要坚决避免的。电网保护的另外一种方式是纵联保护，它的保护作用能对高压电网的正常运行带来直接关系。当发现故障时，高压线路纵联保护两端的保护设备能够有效的实现交换故障信息，并能快速检测出该故障是属于线路本身还是区外原因所致，并能根据检测的故障结果自动化实现不同的处理方法。如果故障属于区外，则不需进行动作，如果检测出是区内故障，则可以及时采取保护作用，对故障进行切除。同时，光纤的抗干扰性功能良好，并具有较大的容量，可以为电流差动保护的应用提供有力的技术支撑。

2.3合理配置光纤通道

社会的发展离不开大量能源、资源的支持，尤其是电力资源更是为社会的进步与人们生活品质的提高发挥着不可小视的作用。随着人们对于电力需求量的不断增加，电力系统的可靠性和稳定性正逐渐成为人们最为关注的问题。电力系统传输中介必须要满足可靠、安全、稳定的特点。此外光纤技术在多年的发展中不论是技术指标还是格局能力都已经渐渐可以满足社会的基本需求，得到了社会各界广泛的认可与统一。因此为了避免出现环路故障，光纤通道的合理设置成为了十分关键的一个环节，只有确保了其合理设置才能够保障光纤系统的流畅性。从现状来看当前许多电力企业所采用的方法都是双光纤环路。所以环网一般都会设置光纤收发器，实现灵活、自愈的切换。实践中十二芯光纤应以通信环网A、B模式构建，保障其独立性，以便所有站点都能够收获两个环网信息。此外主站信息一般为串行口，能够实现两个环网信息的同时发送。在A、B环网接受信息时，必须为起设置相应的串行口。

3 光纤技术应用于电力调度自动化发展前景

随着我国社会经济的发展，光纤技术应用的范围也在逐渐增大，在电力系统中应用光纤技术是社会发展的趋势，通过智能化的方式进行信号传递，而金属电缆则被光纤取代从而成为信息传输的新媒介，并且以此形成了二次通信系统，而二次系统则会成为电力系统发展的趋势。数字化技术发展作为电力调度系统发展的基础，自动化系统需要实现信息传输数字化，对于光纤通信技术而言有一定的挑战性。光纤技术发展需要随着社会变化不断的变化，从而更好的适应社会发展需要，在应用于电力调度自动化系统中使其能够正常发展，对于其中运用的重要技术难点存在的问题需要加大科研力度，从而使系统在应用的过程中持续完善。电力调度系统在发展过程中向着自动化与智能化的方向发展，从而使工作人员的劳动强度降低，同时工作安全性也得到了提升，调度自动化系统应用能够对现有的配电网络进一步优化，从而使电力网络供电可靠性与供电质量得到提升。作为一种性能稳定的通信传输介质，在电力调度系统中应用光纤，工作人员需要结合到电力企业自身的特点与光纤自身的特点，从而使组成电力调度各个部分能够有效运行，同时也确保电力通信能够更加有效与安全。随着我国电力通信技术的发展，光纤技术应用于电力通信系统也将会发挥更大的作用。

4 结束语

电力调度工作和自动化相结合是当前电网发展过程重要趋势，在电自动化系统当中，光纤通讯的优势非常明显，具有通信容量大、损耗小、抗电干扰能力强等诸多特点，可以让电力运行的效率进一步提高，与此同时，由于电力企业规模进一步扩大，合理的使用一些相关的技术设备可以解决电力系统出现的一些问题，应对电力系统在某些方面的挑战。

参考文献

[1]韩亚男.光纤通信技术在电力系统调度自动化中的应用[J].电子技术与软件工程，2015（7）：41.

[2]施俊国.浅谈光纤通信技术在电力系统调度自动化中的应用[J].数字技术与应用，2017（7）：45~46.

[3]杜鹏锐.综述光纤通信技术在电力系统调度自动化中的应用[J].通讯世界，2017（22）：188.

[4]赵晓娜，赵洪丽，张镇等.浅谈光纤通信技术在电力系统调度自动化中的应用[J].工程技术：文摘版：00269.

论文作者:李秀娟

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5cebfbf06c9135715eddcd78.html