# 高层建筑工程施工中桩基础施工技术探讨董杰论文_董杰

摘要：桩基础技术是土木工程施工当中比较重要的一种施工技术，在社会经济快速发展的背景下，我国建筑业获得了快速的发展，与此同时土木施工中的桩基础施工技术也在不断进步当中。本文介绍了几种常见的桩基础技术，分析了土木工程施工中桩基础施工技术的施工要点，并且探讨了土木工程施工中桩基础施工技术的相关问题，最后提出了土木工程施工中桩基础施工中的一些注意事项，希望有助于我国建筑企业正确应用桩基础技术进行相应的土木工程施工建设。

关键词：土木工程；施工；桩基础

引言

桩基础施工技术是土木工程施工当中应用较多且比较重要的一种施工技术。桩基础其实就是由基桩和桩顶承台共同构成的一个工程，在实际操作的过程中，施工人员需要综合考虑各方面因素选择合适的桩基础施工技术，这样才能保证桩基础施工的效果。合适的桩基础施工技术有助于增强相关建筑结构的承受能力，从而使得建筑物更加牢固，预防一些建筑坍塌事故的发生，保证施工人员和其他相关人员的人身安全。由此可见，土木工程施工中桩基础施工技术的应用非常重要，因此本文对土木工程施工中的桩基础施工技术进行了探讨。

1、常见桩基础技术

1.1人工挖孔桩

这是一种比较常见的桩基础施工技术，在土木工程施工当中的应用非常普遍。人工挖孔桩这种技术方法的出现时间非常早，而且挖桩成本也相对较低，相关方面的经验借鉴也比较多。另外，利用这种技术进行桩基础施工造成的污染比较小，耗费的资源也相对较少，施工周期也比较短，同时操作简单，且人工挖桩时，桩基的承载力相对比较大，可以有效增强桩基的稳固程度。需要注意的是，该技术适用于地下含水量不超过二十米的土层，反之则不适用。

1.2振动沉桩

振动沉桩技术也是比较常见的一种桩基础施工技术。振动沉桩技术主要利用振捣器，加上重力作用，使得岩土密度能够持续增加，而在此过程中建筑承受力也会随之提升，最终满足相应的建筑施工要求。在应用震动沉桩技术进行桩基础施工时，需要先勘察施工地点的土壤情况，施工地点的土壤黏性越小，利用此技术进行桩基础施工的效果也就越好。需要注意的是，施工人员必须严格控制“打桩”时的力度，这样才能保证施工效果。

1.3钻孔灌注桩

钻孔灌注桩对机械设备的依赖性比较高，是一种注桩，需要使用钢筋笼作为辅助，这样才能保证桩基能够达到预期的性能。在采用该技术进行桩基础施工时，先需要采用相应的机械设备进行钻孔，之后需要做好孔的桩基支撑工作，在施工过程中桩体受力移动会产生相应的动态压力，可以利用其进行桩基填补，从而减少缩径。另外，应当注意增加桩基与地面之间的接触面积，这样能够有效提升桩基的稳固性，而且桩基孔成形以后，需要拆掉孔内的钢筋，这样才能进一步保证其质量。

1.4静压桩

静压桩是当前比较新型的一种桩基施工技术，应用效果比较好，但是其技术成本相对比较高。静压桩技术不会产生比较严重的噪音污染，而且采用的施工设备和设施也都比较简单，操作非常方便，资源消耗量也相对比较少，与当前提倡的绿色建筑施工理念相契合。静压桩技术主要依靠设备产生的压力来完成相应的桩基础建设工作，最常采用的是分段式压入的方法，完成相应的测量定位工作后，进行桩基阶的划分，之后才能按照相关顺序打入桩基。

2、施工技术要点

2.1灌注桩及预制桩

灌注桩有人工挖孔，钻孔灌注桩等类型，最常见的是沉管灌注桩，这种方法操作简单，对桩基础外力打击后，可以将灌注桩沉到地下，打击时要控制合理的力度，避免影响桩基整体质量。选择人工挖孔灌注桩以机械挖孔，挖掘时要注意对孔的保护。预制桩应用有混凝土预制桩与钢预制桩，两者的区别是混凝土桩价格更低，材料更普通，应用最为常见。混凝土预制桩承载力较强，制作时要按预制桩桩尖朝向分析，防止影响施工进度。以某工程为例，工程分成1，2，3，4个区，1区与3区均为高层框架抗震墙结构，4区为2层商业群筑，2区为3层高裙楼框架结构，地下室可以设计深4.8m，而地方标高10.8m。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工现场可以处理好地质土层后，根据地质条件与水文环境对所有资料进行综合分析，确定地基具有较好的稳定性，分析地基土成分，基础处理以后确定工程满足地质条件。桩基选择要根据实际勘察结果，综合分析岩土层的分布情况，水文环境等多种因素，可以选择冲钻孔灌注桩，人工挖灌注桩，以人工挖孔灌注桩的方式，施工桩基础均由人工挖孔灌注桩，而桩长为21m～24m，为避免地下钢结构发生腐蚀，要分析地下水的水质情况。

2.2选择合适桩基础类型

建筑工程土建施工时，要选择合适桩基础类型，才能起到理想的效果，而且能降低成本。根据因地制宜原则，评估选择何种桩基础技术，分析施工环境土壤及水文等情况，以此为根据选择合适桩基础类型，施工时要评估此地质结构是否会发生自然灾害，分析周边建筑和地下管道是否会对施工造成不良影响，以此提高整体作业的工程质量。

2.3施工要符合设计的要求

工程设计要求有对工程桩的管理和对施工进度的分析，其中桩基础施工技术在施工前期就已经开始，对后续工程具有重要的影响，也是整体工程建筑的基础工作。所以，加强对工程合理判断，可以更好的控制工程的施工进度。

2.4分析施工现场土质条件

除了控制好桩基础的载荷量外，还需要对施工现场的土质条件进行必要的分析，而且土质条件分析必须在桩基础施工设计之前进行。只有做好相应的土质勘察和分析工作，才能比较准确地掌握施工地点的土壤渗透性、含水量等相关信息，为选择合适的桩基础类型提供相应的参考，从而保证桩基础的相应承载力，并预防工程施工过程中可能出现的风险。

2.5做好现场施工进度技术管理

第一，应当对土木工程施工图纸进行严格的审查，包括桩基础施工的相关图纸。这样施工人员对图纸内容、施工要求等能够有一个比较全面的了解，施工效果和安全性都能得到有效保障。第二，应当让施工单位也积极参与到现场施工技术管理当中，包括参与相关施工技术方案的制定、具体的设计等，这样才能保证制定的施工技术方案与相应的技术管理规范相适应，保证技术方案的可行性，尽量避免出现返工问题。

2.6控制好桩基础的载荷量

施工人员在进行桩基础施工的过程中，应当对其荷载量进行有效控制，如果荷载量控制不好，那么在桩基后期使用的过程中极可能出现相应的超荷载问题，从而导致桩基沉降问题的发生，影响土木工程施工的顺利进行。而想要合理控制相应的桩基础荷载量，必须做好相关设计工作，尤其是设计好基桩的位置和具体数量，在此基础上施工人员可以选择合适的桩基础施工技术，这样就能比较有效地保证桩基础载荷量控制的科学性。

结束语

综上所述，桩基施工技术在当前建筑工程中的应用越来越多，尤其是高层与超高层建筑，把控好相关技术要点，是保证桩基施工质量，达到预期效果的关键所在。随着桩基础技术的不断完善，也能减少桩基础技术对施工产生的不良影响，加强现场勘查和检验，加强建筑工程的审核，选择合适桩基础技术，及时发现问题并解决，有效完善桩基础技术。

参考文献

[1]王晓海.建筑工程施工过程中桩基础技术的应用解析[J].四川水泥,2020(01):254.

[2]孟志杰.建筑工程土建施工中的桩基础施工技术探讨[J].建材与装饰,2020(04):27-28.

[3]杨宇亮.建筑工程钢筋混凝土桩基础施工中的质量控制研究[J].建材与装饰,2020(04):32-33.

[4]郑帅.建筑桩基础土建施工处理及技术应用分析[J].建材与装饰,2020(03):48-49.

[5]陈候明.建筑工程施工中桩基础施工技术的应用研究[J].建筑与预算,2019(12):64-66.

论文作者:董杰

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5cf0a8a722cffe46cdbbbd3d.html