# 玻璃器皿的自校论文_田英1 罗鹏2

田英1 罗鹏2

（1.贵州省六盘水市钟山区疾病预防控制中心 553000 ；2.贵州省六盘水市环境监测站 553000）

摘要：玻璃量器的容积并不经常与它所标出的数值完全符合，因此对于准确度要求高的分析工作必须加以校准。在实验室里，玻璃量器是大量的，实验人员往往通过自校了解使用玻璃量器的准确度。

关键词：玻璃量器 数值 准确度 校准 自校

【中图分类号】 R2 【文献标号】 A 【文章编号】 2095-7165（2015）13-0407-02

引言 玻璃量器有很高的稳定性，热稳定性，良好的绝缘性，有很好的透明度，和一定的机械强度，容易洗涤后重复使用。玻璃仪器的校准：一等（A 级）衡量法测定，二等（B 级）容量法测定。玻璃量器按其准确度不同分为A 级和B 级。玻璃量器不允许有影响读数及使用强度等缺陷，分度线与量的数值应清晰，完整，耐久，玻璃量器应具有下列标记1.厂名或商标2.标准温度20℃ 3.型式标记；量入式用“In”量出式用“Ex”吹出式用“吹”或blow out;4.等待时间：+xxS；5.标称总容量与单位xxml;6.准确度等级：A 或B.校准条件：环境条件1.室温（20+5）℃且室温变化不得大于1℃/h 2.水温与室温之差不得大于2℃ 3.检定介质为纯水（蒸馏水或去离子水）应符合GB6682-1992 要求。设备1.电子天平分度值0.1mg

2.精密温度计分度值0.1℃

以下简要介绍玻璃量器的自校（衡量法）①

1.将清洗干净的吸量管垂直放量，充水至最高标准以上约5mm处，擦去吸量管液口外面的水珠。缓慢地将液面调整到被检分度线上，移去流液口的最后一滴水珠 取一只容量大于被检吸量管的带盖称量杯，称的空杯的质量将流液口于称量杯内壁接触，称量杯倾斜30 度，使水充分地流入称量杯中，对于流出式吸量管，当水流至流液口口端不流时，近似等待3 秒，随即用称量杯移去流液口的最后一滴水珠，（口端保留残留液）.对于初出式吸量管.当水流至流液口口端不流时，随即将流液口残留液排出。将被检吸量管内的纯水放入称量杯后，称的纯水质量（m）。在调整被检吸量管液的同时，应观察测量筒内的水温，读数应准确到0.1℃ 。

2.按照衡量法计算吸量管在标准温度20℃是的实际容量。V20=mK(t) K(t)值列于附录B②中，根据测定的质量值m 和测定水温所对应的K(t)值,即求出被检玻璃量器在20℃时的实际容量。具体如下表：通过计算得出实际容量，实际容量与标定刻度之间的差值就是容量偏差。根据中华人民共和国国家计量检定规程JJG-2006 常用玻璃量器检定规程中的计量要求一览表中的容量偏差来判定玻璃量器是否合格。 通过查表所知，以上玻璃量器均在容量偏差范围内，均为合格。

结语 经过自校合格的玻璃量器，做好校自合格的标志。

参考文献

[1] 中华人民共和国国家计量检定规程JJG-2006 常用玻璃量器检定规程

[2] 中华人民共和国国家计量检定规程JJG-2006 常用玻璃量器检定规程的附录B

论文作者:田英1 罗鹏2

论文发表刊物:《医师在线》2015年7月第13期供稿

论文发表时间:2015/9/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5cf5e27c8e03dd586ff52c90.html