# 基于业扩配套全开放的配电网规划建设策略探析论文_王晓栋

摘要：在配电网中，采取灵活合理的环式网络供电方式，有利于对用户实现连续、可靠和优质供电。因此在当前的业扩工程中，特别是在配电网，可以根据实际情况采用灵活的网架结构，以达到优化配电网络结构，实现优质、可靠供电的根本目的。

关键词：配电网；业扩配套全开放；规划建设

1 基于业扩配套全开放的配电网规划方案

1.1互为备用的“3—1”单环网

互为备用的“3-1”单环网主备接线模式的优点是供电可靠性较高，线路的理论利用率也较高。这种接线方式非常适合在城市核心区、繁华地区和住宅小区采用。随着城市建设发展，局部地区的负荷水平逐步增大、趋于饱和，负荷密度很高，电缆环网线路密集。这种条件下，在原有单环网的回路基础上添加专用备用线路，就可以发展为这几种理论负载率较高的接线方式，以适应负荷发展，并在规划中预先设计好主备馈线组模式及线路走径。在实施中，先形成单环网，注意尽量保证线路上的负荷能够分布均匀，并在适当环网点处预留联络间隔。随负荷水平的不断提高，再按照规划逐步形成主备馈线组模式网络，满足供电要求。

1.2互为备用的“N一1”单环网简介

在目前的中压配电网接线方式一般有单电源辐射接线、双电源手拉手环网接线：三电源环网接线、三分段三联络接线、互为备用“N-I”单环网、N供一备(N一1)接线等。所谓“N-I”主备接线模式，就是指N条电缆线路连成电缆环网，其中有1条线路作为公共的备用线路正常时空载运行，其它线路都可以满载运行，若有某1条运行线路出现故障，则可以通过线路切换把备用线路投入运行。该种模式随着“N”值的不同，其接线的运行灵性、可靠性和线路的平均负载率均有所不同。一般以互为备用“3一I”和互为备用“4-I”模式比较理想，总的线路理论利用率分别为67％和75％。“5-I”以上的模式接线比较复杂，操作也比较繁琐，同时联络线的长度较长，投资较大，线路载流量的利用率提高也不明显。供电可靠性最高的方案不一定具有最好的经济性，一般的情况是为了小幅提高供电可靠性指标，则需要投入大量的资金。因此在某地区的业扩工程应结合当地的发展水平，实现经济性和可靠性

的统筹兼顾。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 某地区业扩配套全开放的配电网规划建设策略

某地区较大，各个县市发展水平不一，在开展业扩工程时，如何优化配电网络结构需要更多的听取客户的意见，以实际需求来综合考虑。在城市(城镇)发展初期，一般负荷密度较低，供电可靠性总体要求不高，需要连续供电的企业数量不多，变电站布点较为分散，此时应建设以双电源手拉手、三分段三联络接线方式为主的中压配电网，辅以单电源辐射接线，并预留日后发展的电力通道和通信通道；主干线的线路截面宜按15-20年一次建成，避免出现主干线截面过小制约载流量，从而削弱相关接线方式负荷转移能力。当经济不断发展、城市向中大型发展的过程中，城市负荷密度越来越高，城市用地越发紧张、价格越发昂贵，供电可靠性要求不断提高，商业、金融业、证券业、人流密集场所、高层建筑等负荷等级较高的用户集中出现，这时对城市配电网提出了更高的要求。此时的配电线路以电缆线路为主，接线方式建议以三供一备为主，因为三供一备接线方式组网灵活，能从手拉手环网、三分段三联络等接线方式基础上增加备用线路，较为方便、快速地组网；能提高设备、线路使用率，充分利用变电站10kV出线开关资源，节省电缆线路的投资，并具备较高的供电可靠性。由于电缆线路设置分段或环网点是会受到地理位置、线行等限制，没有架空线路设置分段那么灵活，所以应综合考虑，按照规划的供电半径合理配置分段开关(分段数)，切忌为了增加环网点而无序增加环网线路和开关，忽略了线路接线方式布置及其负荷控制等因素，从而导致投资增加但收效不大。另外，应合理控制和分配好线路的负荷分布，为逐步实施配网自动化打下基础。当城市(或城市中某个区域)发展到一个比较稳定的时期，其负荷密度处于较高并稳定的水平，供电可靠性要求非常高，此时的配电网应具备较高的设备装备水平、自动化水平和管理水平。一个结构坚固、转变灵活的网架(接线方式)，是实现配网自动化的基础。中压配电网的主干线形成上述环网网络，并具有一定备用容量，能灵活地适应系统各种可能的运行方式，有利于提高供电可靠性。

3 总结

配电网规划体系的构建，应该从发、输、配、用、智慧能源、通信、调控、信息、保障体系等 9 大领域着手，实现综合能源转型，构建“互联网+”智慧能源平台架构，通过一系列措施开发以储能、能源大数据，碳资产和金融服务为核心的能源服务新产品，提高智能配电网运行的经济性，利用能源大数据研究客户能源消费行为特征，预测宏观经济走势和行业发展，基于业扩配套全开放的配电网规划建设，可为未来配电网的发展提供指导。

参考文献：

[1] 李相涛，董澎涛，姜能涛．配电网网格化规划方法及其运用[J]．电力系统装备，2017（10）：12-14．

[2] 段峥辉．配电网规划的网格化方法及其应用[D]．北京：华北电力大学，2015．

[3] 张鹏飞，郑中胜，夏磊，等．城市核心区域配电网架建设目标模型探讨[J]．供用电，2013，30（3）：1-6．

论文作者:王晓栋

论文发表刊物:《中国电业》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5d461d330d6690dafde2e0da.html