# 框架剪力墙结构特征及建筑施工技术应用方法论文_焦晓朋

身份证：13010219790210XXXX

摘要：现当今，随着我国经济的快速发展，城市化进程加快和人们生活质量提升，建筑工程施工数量越来越多。为提升建筑工程质量，为人们营造舒适的生活环境，采取有效的施工技术，把握施工技术要点，加强工程质量控制是必要的。框架剪力墙结构建筑施工技术是重要的技术，它能够提升结构稳定性与可靠性，对优化资源配置，提升工程整体质量和施工水平也具有重要作用。然而部分施工人员忽视框架剪力墙结构建筑施工技术学习，未能严格遵循工艺流程，影响建筑工程质量和效果，需要采取完善措施，让该技术得到充分利用，促进建筑工程质量和效益提升。

关键词：框架剪力墙；结构特征；建筑施工技术；应用方法

引言

随着科学技术快速发展，建筑工程行业得到了不断地改进和完善，同时也出现了很多新型的建筑结构。在现代建筑中，框架剪力墙是一种比较常见的建筑形式，在使用过程中不仅能够提升建筑的抗震性能和稳定性，同时还能做到包含梁柱等部分，有利于构建更稳定的空间，因此受到大众欢迎。通过深入分析建筑工程中框架剪力墙结构，可以更好地掌握其使用方法和应用特点。

1框架剪力结构特征

框架结构建筑使得室内布置具备较大的灵活性，空间相对较大，但不能有效地抵抗水平荷载；剪力墙结构抵抗水平荷载的性能相对较高，但所形成的空间相对较小，使得房屋的空间性弱化，灵活性较差。可见，2种结构的优势与劣势恰恰相反。而框架剪力墙结构可以实现优势互补的效果，将此2种结构的优势都充分发挥出来。于框架之间增设剪力墙，框架与剪力墙分别承受垂直、水平、水平荷载，不仅能在很大程度增强结构原本的承载性能，也能使结构原本的空间性及灵活性得到保留。由于框架剪力墙结构具备上述优势，使其在层数相对较多，建筑层高较大的工程项目中得到广泛运用，能够实现空间上的按需设置，满足个性化的建筑功能需求。

2框架剪力墙结构建筑施工技术的特点

框架剪力墙结构由梁、柱组成，施工材料包括钢筋和混凝土。作为一项重要的施工技术措施，框架剪力墙结构建筑施工技术不仅满足工程建设需要，同时还拥有自身显著特点。

2.1承压性能高

就框架剪力墙结构的构成来看，它主要由梁、柱共同构成，通过相互支撑和连接形成稳固、可靠的结构，主要材料为钢筋与混凝土。框架剪力墙结构与悬梁臂呈垂直关系，进而有效提升框架剪力墙结构的承压性能，促进其作用充分发挥。

2.2稳定性良好

框架剪力墙结构具有一定硬度，能承受较大压力，稳定性较好，因而在施工中应用能取得良好效果。施工过程中，需要严格遵循规范流程，把握施工技术要点，科学设置结构参数。进而有效提升框架剪力墙结构的抗震性能与抗压能力，保证结构稳定可靠，防止结构发生弯曲变形现象。

2.3抗裂性能高

框架剪力墙结构不仅承压性能高，稳定性良好，同时还具有较高的抗裂性能。在工程结构设计和正式施工之前，要加强相关技术规范标准学习，对框架剪力墙结构以及施工材料的硬度进行综合全面考虑。进而保证结构参数设置合理，质量可靠，从而更好发挥实际价值。

3建筑结构中框架剪力墙工程施工技术分析

3.1钢筋工程的技术分析

一般情况下，在建造框架剪力墙结构时，需要用到钢筋技术，这就会涉及到很多钢筋材料，这些材料的硬度和质量都存在差距，对于施工工程的质量也产生较大的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以，要想提升施工技术，就要合理地利用这些施工材料，从而提升整个工程的质量水平。其中，最重要的就是钢筋安装的方式和钢筋焊接点，这些都需要施工人员具有完备的专业技术和工程知识。在操作的过程中，施工技术人员要注意钢筋材料的使用情况，保证整个过程的规范化和合理化，尽量减少工程的质量问题。在利用框架剪力墙结构进行施工时，施工操作人员要根据实际情况对墙筋、柱筋采用箍筋框进行适当的加固处理，可采用上下各一道，每根墙筋、柱筋与箍筋框绑扎固定牢固，确保在浇筑混凝过程中不发生位移。墙体的水平筋与竖向筋要严格按照设计与规范要求绑扎牢固，切不可偷懒少绑漏绑，这样才能让钢筋发挥最大的作用，保证工程质量。

3.2施工技术中的混凝土工程

剪力墙的类型之一就是混凝与剪力墙结构，与别的结构相比而言，面积性能等方面都有所不同。相比于实心的普通结构剪力墙，混凝土面积虽然小，但是压力也小，而且防水性能与保温性能皆为良好。所以，虽然会减小建筑框剪结构的自重，却能增强保温隔热层的实际效果。混凝土剪力墙最为突出的优势之处为它拥有的良好承载性能与延展性能，同时抗震性能也好。混凝土剪力墙结构施工时，主要的施工技术环节可分为以下几点：第一，混凝土拌制，在这一环节，要设计配合比，其配合比需要符合混凝土功能需要，还要满足框剪结构的性能。第二，浇筑过程，混凝土在建筑的时候，其整个过程中的温差都应该维持在合理范围，要减少水泥水化的作用。第三，正式浇筑，在这个环节内，要完成的是分层浇筑并予以并振捣实的工作，该工作是为了确保均衡的混凝土框架结构受力。建议进行二次振捣。第四，完成养护保养工作。养护保养工作主要依靠洒水、保温这几步来完成，以确保混凝土结构的成型。

3.3模板工程施工方法

框架剪力墙结构施工中，要选择质量合格的模板，并加强模板质量控制，为后续工程施工奠定基础。作为施工人员，在整个工程建设中，需要提高思想认识，重视模板质量检测，保证模板稳固可靠。并在施工中严格把握模板工程质量控制要点，保证连接部位密封性能良好，防止出现渗漏现象，为提升工程质量奠定基础。模板施工中要遵循工艺流程，把握每个要点，加强质量控制，促进其质量和工程建设效益提升。此外，还要严格模板工程质量检测与验收，对出现的渗漏等问题立即修复，让模板工程更好发挥作用。

3.4测量技术在框架剪力墙结构中的应用

在使用框架剪力墙结构时，很重要的一个工具就是建筑的控制线。由专业的测量员放出建筑的控制线，然后再根据控制线逐步把剪力墙或柱子放出来，确保位置的准确性。本工程采用内控法，就是在各建筑物内做内控点（每个单元设2个内控基准点），埋设在首层相应偏离轴线1米的位置。基准点的埋设采用10cm×10cm钢板，中间刻划十字线，钢板通过锚固筋与首层楼面钢筋焊牢，作为竖向轴线投测的基准点。基准点周围严禁堆放杂物，向上各层在相应位置留出预留洞（15cm×15cm）。竖向投测前，应对钢板基准点控制网进行校测，校测精度不宜低于建筑物平面控制网的精度，以确保轴线竖向传递精度。

结语

综上所述，框架剪力墙这种建筑结构模式结合了剪力墙结构与框架结构这2种建筑结构的优势，其荷载、抗变形、灵活性、空间性等性能均得到极大的提升，可是在高层工程项目中所运用的建筑技术与方法始终处于优化、改进的状态，因此，在建筑工程项目中运用框架剪力墙结构进行施工时，应该不断提升对作业技术的要求，而这就要深入研究、分析框架剪力墙这种建筑结构形式，并基于此选择合适的施工方法与技术，制订完善的施工流程，使得施工过程实现精准化的目标，这不但能够成为施工质量的有效保障，保证施工安全性与施工效率，提升房屋性能，还能够在最大程度上促进建筑领域的发展。

参考文献

[1]万鹏.浅谈建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术[J].江西建材,2018(23):77-78.

[2]陆秋娟.浅谈框架剪力墙结构建筑施工技术[J].智能城市,2017(210):235.

[3]刘德胜.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的运用[J].绿色环保建材,2017(07):121.

论文作者:焦晓朋

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5d696e452ccb8d5da127c237.html