# 绿色节能建筑施工技术探究论文_①郭玉霞,②孙立新

①郭玉霞 ②孙立新

①费县市政工程公司 山东临沂 273400；②费县政通路桥工程有限公司 山东临沂 273400

摘要：在社会总能耗中建筑能耗占据着较大的比例，依据相关网络数据显示，在全球范围内建筑物的排放量在60%以上，全球范围内的能量有50%内应用在建筑建设中。正是由于大量的建筑排放，使得全球温度上升，产生了温室效应，我国建筑行业在其发展中，占社会总能耗的47.5%。建筑行业只有贯彻绿色环保建设理念，加大节能技术的应用，才能够推动建筑行业的可持续化发展。

关键词：建筑工程；绿色建筑；施工技术

中图分类号：TU74 文献标识码：A

1.绿色节能建筑概述

在设计绿色建筑过程中，讲究的是将古人“天人合一”的设计思想充分融入到现代建筑设计中，强调建筑设计应当与自然环境相互统一、协调，要保证环境和建筑能够和谐，最大程度的使用节能材料、新型材料，最大程度的降低和减少施工期间对环境造成的污染，尽可能的为用户营造一个舒适、干净和健康的居住环境。绿色建筑设计其根本目的是将绿色生态理念充分的融入，使得自然条件能够得以全面运用，同时也使建筑能够满足生态的全面发展。随着城市化进程的加快以及人口的不断增多，城市建筑数量也在与日俱增，加上人们在建筑时所用资源消耗增多，进一步加大了资源以及能源的消耗，但是众所周知，这些资源都是有限的，无法让人们一直开采下去，基于这种现状，只有通过绿色建筑，才可满足现代人们的需求，尽可能减少能源的消耗。也只有绿色建筑能够满足可持续发展的方针，这对人类未来的发展都有着至关重要的意义。

2.建筑工程节能施工技术存在问题

城市基础设施建设在近年来出现了大幅度的增加，所以做好建筑工程节能施工技术有十分重要的意义。建筑工程节能施工技术的应用有着以下两方面的特点：一方面建筑节能设计以建筑安全性与耐久性为主要目的，节能技术采用较少。受到气候与水文条件影响，房屋类基本建筑的安全性要求较高。所以，在房屋建筑设计施工中安全性和耐久性要求高，导致房屋建筑施工节能技术采用相对较少。另一方面是节能工程施工质量引入时间较晚，没有统一检验体系的跟进。施工节能技术受到气候与水文条件的影响引入我省时间较晚，在具体的施工过程中质量检验体系的建设滞后于技术引入过程，所以在施工检验中没有成型的体系可以进行相应的监测。这种情况也限制了节能材料与节能工程施工进程。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.绿色节能建筑施工技术的在建筑中具体应用

3.1工程材料方面的应用

目前，随着低碳观念提出，现在绿色节能建筑施工技术的在建筑中已经得到了很广泛的应用，其中一个就是在工程材料选择方面的应用。现在工程建设为了更好实现低碳节能，很多负责人员要求要尽量节约材料，不可造成资源浪费。同时在实际中，对于工程材料的选择，要求其符合国家绿色节能标准，从而避免造成不必要的污染现象发生。因此在实际中，工程负责人员在材料选择和使用方面，要从以上两个方面进行相应的考虑，保证工程材料的绿色性。工程人员可以从工程设计初级阶段，就用绿色标准进行相应的衡量，从而保证工程后期施工建设方面都能够严格达到绿色环保的标准，目前常用的绿色工程材料混泥土砌块、灰砂砖、复合轻质板等。

3.2门窗节能建筑施工技术

在使用门窗施工技术方面，可以减少建筑物能源消耗。最关键的就是对门窗的材料选择给予重视，尽量使用具备节能性能的玻璃门窗型材，最重要的就是外窗面积需要适中。若建筑物是多层住宅，那么外窗最好使用开平窗。在选择节能型玻璃的过程中，最好使用中空玻璃，能够增强节能的效果。另外，施工企业应把握门窗材料的质量，根据具体的规定与程序贯彻并落实门窗的质量工作。其中，对于塑钢门窗的采购，一定要严格评审塑钢门窗厂家，全面检查其生产许可证，同样要重视对报告力学与物理性能的审查。在门窗进入施工现场以后，技术工作人员还应当检查门窗外观、玻璃压条以及钢衬装配与规格等方面的内容，以保证门窗的安装质量与程序符合安装的具体要求。值得注意的是，门窗安装不应留有缝隙，只有这样才能够保证在冬季期间室内的热源挥发得到控制，减少能源消耗。除此之外，必须要检查门窗尺寸与具体位置，其中，结构与墙体弹出控制线，确保门窗高低以及横竖都可以保持一致。

3.3保温屋面节能技术

保温屋面节能施工技术在我国建筑领域施工中最为常见，把散料吊装于屋面实现这一目的。这一绿色节能建筑施工技术的应用，必须要在施工现场开展浇筑施工作业，只有这样才能够实现建筑保温效果的提升，特别是在冬季期间，能够减少建筑物内部温度的流失，达到减少能耗的目的。

3.4对太阳能资源的应用

太阳能资源是一种新兴的能源，它不仅没有污染，而且可以持续利用，可以进行循环利用，太阳能广泛运用与社会的各个行业。在绿色节能建筑中，太阳能也得到了充分的利用，绿色节能建筑通过相关的设备收集太阳能资源，从而为建筑施工提供必须的能量来源，达到节能，而且对环境无污染的目的。虽然太阳能对环境没有污染，但是，在太阳能的运用过程中还存在着一些的问题，比如说，太阳能的建设成本相对较高，太阳能设备受自然条件影响比较大，如受天气的影响，一旦阴雨天太阳能所受到的影响就比较大了，这些都是需要解决的问题，所以我们还要不断加大对太阳能的科研力度，从而更好的运用太阳能资源。

3.5地源热泵节能技术

绿色节能建筑施工技术可以合理地调节建筑物内部的温度，同样具备节省建筑能源消耗的目的。而在运用地源热泵节能技术的过程中，必须要综合考虑建筑物地理环境与周边生态环境的特点，特别是存在较大温差的区域，必须要保证施工合理。对这一技术的应用，在夏季期间，可以吸收建筑物内部热量，而在冬季期间则能够为室内提供所需的热量，以保证对室内温度的调节更加合理。地源热泵施工技术对于绿色节能建筑而言，也是十分理想的墙体节能技术。因此技术与世界水平相差较大，所以，仍然需要展开深入研究，以期能够进一步增强绿色节能建筑的实际效果。

4.促进绿色节能施工技术的发展与应用的措施

4.1 提高员工绿色施工意识

在建筑工程施工当中，施工技术人员的绿色环保意识是非常重要的，其环保意识直接决定了绿色施工的效果。首先，企业要通过教育和讲座等形式来提高施工人员的绿色施工意识，加强绿色施工的宣传力度，使其在施工当中能够有效的控制施工污染。并且要对技术人员进行技术培训，提高其绿色施工技术，从而保证施工的环保性。此外在施工进行中和施工验收过程中，施工单位也可以抓住机会让施工人员进行参观和学习，在亲身体会了这项技术的好处之后，施工人员对绿色施工技术的应用热情将会得到提升。

4.2 建立完善的绿色施工管理制度

建立完善的绿色施工管理制度可以促进绿色施工技术的发展与应用。在建筑工程的施工当中，一套完善的施工管理体系和制度是非常必要的，绿色施工亦是如此。只有拥有了完善的绿色施工管理制度才能够保证施工的节能性和施工效率。绿色施工技术的管理制度涉及到工程的绿色施工技术、管理人员、技术人员以及设计人员，也就是说要包含工程的各个方面，加强各个部门和人员之间的沟通交流，同时要建立有效的奖惩机制，使其工作绩效直接与工作人员的经济利益相关，从而保证工作人员的积极性，保证绿色施工的效果和质量。

结束语

综上所述，在国家提倡节能环保、绿色低碳的形势下，结合当前的社会发展形势，在建筑工程中应当高度重视绿色节能技术的应用，在自然可再生资源使用条件允许的情况下，应当尽量的减少自然资源的使用，降低污染物排放，确保能源资源的节约集约使用，确保绿色技术更好的应用在建筑工程中，实现人与自然的和谐发展。

参考文献

[1]吕强.绿色节能建筑施工技术的应用探究[J].建材与装饰,2015

[2]李媛.绿色节能建筑施工技术应用分析[J].技术与市场,2015

[3]崔兆辉.新型绿色节能技术在建筑工程施工中的应用[J].江西建材,2015

论文作者:①郭玉霞,②孙立新

论文发表刊物:《防护工程》2018年第30期

论文发表时间:2019/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5d7ec7fe44eebfea59e49911.html