# 市政工程道路排水管道施工技术要点论文_赵爱民

龙口市众力市政工程有限公司 山东省 265701

摘要：在过去相当长的一段时期，各大城市市政道路建设滞后（1990年，全国市政道路总长度只有9.5万km），以致交通拥挤、市民出行难，影响了群众的生活质量。1992年，我国从计划体制向社会主义市场经济转型，在市政道路建设领域，引入PPP模式进行融资，从而极大地加快了市政道路建设。2017年，全国市政道路总长度超过48万km，极大地改善了城市交通，方便了市民出行，提升了群众的幸福感与获得感。

关键词：市政工程；道路排水管道；施工技术

1市政工程道路排水管道施工特点

市政工程道路排水管道主要用于排除工业废水、生活污水和雨水，避免在地面上出现积水，保持路面交通畅通。合理的市政道路管道设计和施工能够提高排水效率，达到废水处理要求和城市排水能力要求。在海绵城市建设号召下，市政工程道路排水管道施工项目逐渐增多，而且对施工质量提出了更高要求。结合以往工程建设经验，市政工程道路排水管道施工主要具备以下两方面特点：①线路布置长。地下排水管网需要覆盖整座城市，而且结构错综复杂，随着城市规模的扩大和市政道路延伸，排水管道施工难度也有所增加；②施工影响因素多。由于排水管道包含多个环节、涉及多个专业，而且受城市地下空间布局影响较大，在施工过程中需要进行全方位考虑，在保证施工顺利进行的同时，避免对城市交通和市民出行造成较大影响。

2市政工程道路排水管道施工的常见问题

在市政工程道路排水管道施工中，其常见的问题包括以下几点：（1）管道基础平顺度存在误差。管道基础平顺度存在误差的主要表现为标高控制难度大，在基底开挖时，基本以机械设备为主，其由工作人员对全程操作，如果工作人员的技术水平较低，将影响操作的效果，无法对标高进行有效的控制。另外，在施工中，工作人员需对管道基础进行人工支模，其槽顶面的实际标高、平顺度的误差相对较大，影响后续施工的质量。同时，在管道施工中，工作人员的作业面较窄，导致很多杂物会进入沟槽之中，影响安装模板环节的质量，甚至造成混凝土表面受到破坏。（2）管道错位现象严重。在市政工程道路排水管道施工中，由于施工人员测量失误，或者操作不当等因素，就会导致管道发生错位。另外，如果在施工的过程中，未及时将沟槽中的积水排除，久而久之就会降低排水管道的寿命。究其原因，在施工中，施工单位没有对现场、细节等进行全面、细致的勘察与监督，或者缺乏对施工区域中地质情况的调查、分析等，导致在市政工程道路排水管道工程的设计中，没有将相关的因素纳入其中，最终影响管道施工的质量，不利于工程顺利进行。（3）管道漏水现象明显。将排水管道投运以后，如果在使用中发生漏水等问题，就会对周围的建筑产生严重的影响。对管道漏水而言，其原因种类较多，其中最为关键的因素就是管材的质量较低，不能满足工程的需求。另外，在施工时，管道衔接位置的密封效果较差，在长期使用以后，就很容易发生漏水的现象，影响工程的整体质量。

3市政道路排水管道施工技术要点

3.1施工准备

施工前，准备好挖土机、装载机、压路机、蛙式打夯机、自卸汽车、混凝土振捣器、混凝土平板振捣器、磨光机、卷扬机、发电机、潜水泵、井点设备、平地机、稳定土拌和机等施工机械和设备。由于施工现场面积狭小，周围居民众多，因此，必须根据现场实际情况，以不扰民为原则，合理、有效、快速地在施工中使用机械设备。机械设备进场要快，出场更要快，尽可能避免与车辆争路。

3.2施工测量

根据施工图给定的坐标点，建立直角坐标系，开展平面施测，进行建筑物定位，复测无误后，要求勘测部门验线。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆采用三等水准仪测量方法测定现场水准点，要与施工图上设置的水准点形成闭合。要明确管道中心线与检查井位置，为施工奠定基础。

3.3确保排水管道材料的质量

市场上各种管材品种、数量众多（有钢管、铸铁管、混凝土管、钢筋混凝土管、钢塑造复合管、塑料管、PE管、超高分子量聚乙烯管、3PE防腐管道等），一些黑心商家在市政管材上往往又以次充好。因此，必须保证排水管材的质量。要运用价值工程理论，尽量选择价廉质优的管材。在选购管材时，采购员必须对管材进行认真检验，确保管材的质量与规格符合施工要求；采购员检验之后，要组织另一批人员对管材进行复检，严防假冒伪劣产品流入现场。签署采购合同时，必须要求供应商签字同意负责管材的质量；采购管材后，要精心安排运输，严防运输途中出现意外损耗；管材进场时，要仔细检查管材外观，若发现管材出现脱皮、裂纹、破损、蜂窝，必须要求退货。

3.4开挖沟槽

开挖沟槽时，必须做好防水、排水、槽壁支撑、保护管线等工作。要尽量使用机械开挖沟槽，并确保沟槽挖掘到设计深度。要及时排除沟槽内的积水，可根据现场实际情况选择边沟排水或集水坑排水。对于开挖深度超过2.5m的沟槽，采用板桩式支撑，每米打设3~4根24#槽钢。在开挖作业过程中，还要保护好现场的既有地下管线。

3.5安装排水管道

管材在运输时，必须妥善保护管材的承插口，以防碰撞。管材要放在弧形垫块上，与车底盘捆绑在一起，以防管材滚动。管材到达现场时，要采用专用机械进行吊运，严禁“穿心吊”。下管前，必须对沟槽底部的杂物进行清扫，并再次检查沟槽高程与宽度，检查合格后才能下管。安装管道时，必须根据高程线掌握好高程，以测量管中线内底为准适当调整管道高程。连接管道前，必须再次检查管道是否出现损坏、裂缝，然后清理承插口，铲去上面的黏结物，清理橡胶圈，将胶圈上到承插口内，刷润滑剂，将插口中心对准承插口中心，扳动手拉葫芦，均匀地使插口推入承插口内。

3.6检查井施工

传统的黏土砖根本不能适应检查井的特殊特点，因此，必须选用预制水泥混凝土，以增加检查井的强度与耐久性。开挖检查井前，首先挖掉井口半径2m内的全部腐殖土、淤泥，对基底进行充分压实（压实度必须超过设计要求2%）；检查井挖掘完成后，要沿着道路纵坡、横坡东西南北4个方向，测定井框的高程。然后选择压缩变形小、强度大、沉降快、透水性好的碎石，从检查井底板开始，以井室为圆心，在半径100Cm内进行回填。分层回填时，每层厚度在25~30cm，一般采用平板以振动夯进行作业，并在作业过程中注意土质、含水量、夯实的次数，虚铺的厚度。此外，还要对检查井井圈进行加固：以井口为中心，使用切割机，挖除井圈加固范围内的路面结构；安装钢筋骨架时必须保证它与井口精确吻合，且有4cm的保护层。

3.7闭水试验

对每节排水管道都需进行闭水试验。试验时可利用每节管道两端的检查井作闭水水头。闭水试验前先将管道灌水24h，使管道充分浸透，然后加水至规定的水位，开始记录渗水量。测定渗水量的时间不能低于30min。若渗水量符合设计要求，即为合格。若闭水试验中出现管道漏水，必须立即停止试验，采取措施补救。

4结论

综上所述，市政工程道路排水管道施工影响重大，通过对其常见施工问题进行研究，可以为工程施工质量控制提供依据。在此基础上，通过把握好各个环节的施工要点，严格根据相关标准要求，控制施工偏差，可以有效提升排水管道施工质量，降低日后维护工作量，延长管道使用寿命。

参考文献：

[1]赵磊.市政工程道路排水管道施工技术要点研究[J].江西建材，2017（24）：182-183.

[2]闵辰琦.市政工程道路排水管道施工技术分析[J].江西建材，2017（24）：78+82.

[3]陈奎.市政工程道路排水管道施工技术分析[J].低碳世界，2017（34）：198-199.

[4]秦志辉.市政工程道路排水管道施工技术要点[J].居舍，2017（32）：34.

论文作者:赵爱民

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5d906c73c7639ae8e50bf54c.html