# 探析建筑给排水设计中的节水途径论文_卢宗舜1,蔡海燕2

卢宗舜1 蔡海燕2

1.身份证号码：420106198702261255；2.身份证号码：420983198402172126

摘要：就目前我国建筑给排水设计中的节水设计而言，其还存在一定的不合理之处，从而导致水资源的浪费及经济成本的浪费。所以，在今后的建筑给排水设计当中，除了保证设计科学合理性，还应从节水意识作为设计出发点，以真正实现建筑行业及国民经济的快速发展。

关键词：建筑工程；给排水设计；节水途径

1导言

随着我国经济发展的需要，城市化的进程也在不断的加快。对生态环境和水资源造成了严重的破坏。我们正面临着水资源缺乏，水资源被污染的形势，水资源的现状无法满足城市建设中所需的用水量，影响到社会的稳定发展。针对这样的局面，我国在建筑给排水设计时，必须采取相应的措施对建筑给排水工程水源的利用做出相应的控制，以节约用水量，提高水资源的使用效率。

2建筑给排水节能节水设计的重要性

由于我国人口众多，建筑近年来普遍兴起，建筑行业高速发展，据有关资料，我国建筑能耗占有整个社会能耗的32%，是发达国家的2～3倍。由此可见，我国建筑行业的给排水节能技术有待进一步前进发展。对于建筑给排水的能耗而言，主要是给水、消防供水、生活热水、排水、循环用水、重复用水等消耗能量，并且生活热水所需的能耗最多。因此在建筑行业中，如何有效地进行各种用水的节能的设计对建筑建设成本以及能源的可持续发展有着重要的作用，利用建筑给排水节能的潜力十分大，如果能够充分将节能设计利用到其中，则将会大大地降低能耗，节能设计对推动社会能源可持续发展具有重大的意义，并且其节能效果使得其有很大的推广价值。

3现阶段建筑给排水设计中的问题

3.1供水压力增加，导致水资源浪费

我国城市建设规模不断扩大，供水压力也相应增加，以满足人们的用水需求，但由于水压升高，供水设施质量并没有提高，使得距离供水点较近的供水设备长期处于高压力状态，出现漏水现象，从而造成大量水资源浪费。目前，这种现象随着我国城市化进程不断推进，有上升的趋势，尤其在中西部城市，由于近几年来发展较快，但供水设计理念没有响应提高，供水设施也没有及时更新，使得水资源在供给设施中浪费严重，严重影响了城市化发展进程。

3.2给排水设施质量不合格

目前，城市给排水设备设计时，经常忽视一个问题，那就是对给排水设备使用性能并没有做详细的分析，没有对其使用期限及外界环境影响等做充分的调研，导致使用当中经常出现管道被腐蚀，或者随着使用期限增加，材料老化，逐渐丧失给排水功能，也造成了水资源浪费。此外，有些城市在建设时，由于缺乏设计规划，对给排水设施安装部位没有合理设置，使得管道等设备只能深埋地下或者藏于建筑物内部，不仅增加了给排水困难，也增加了管理维护难度。如果供水系统再出现漏水，将会进一步影响建筑物的使用寿命，也给住户造成严重不便。另外，给排水系统安装好之后，由于疏于维护管理，导致磨损严重，进而造成水资源浪费。

3.3排水系统不合理造成水资源浪费

大部分水资源浪费，是由于供水系统设计不合理所致，但当排水设计出现问题时，也会造成大量水资源浪费。如当建筑物中排水系统设置不合理，将会发生二次污染，也就是说，由于排出的废水对供水管道形成污染，使得供水不能使用，造成大量水资源浪费。所以，在建筑物设计时，将给排水系统合理设计，不能出现相互交叉现象。

3.4水压过高带来水资源的浪费

虽然目前生活给水系统按照GB50015-2003的标准进行给排水设计，但是仍然有一部分的卫生器具的水压偏大，造成用水超压出流的现象。生活给水系统实施分区之后，为了保证给水始端的压力，保障最不利供水点能够得到充足的给水，使得最底层配水点的静水压会很高，数据显示在0．45MPa左右。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆卫生器具计算额定流量是以水压为0．20MPa～0．30MPa作为前提的。所以，如果不采取相应的措施，那么卫生器具的实际出水量会高出额定出水流量的4倍～5倍，漏水量得不到有效控制，甚至发生持续增加的情况。水压过高，水管中容易出现震动和噪声，巨大的冲击力还会导致水管及配件的使用寿命变短。

4目前建筑节水设计措施

4.1质量优质给水管材、阀门应为使用的主要对象

镀锌钢管比较容易造成水污染，所以人们必须要放掉那部分被污染的水，才能使用。镀锌钢管使用时间长了，接头处也会由于锈蚀而产生渗水漏水。新型管材就能够比较良好的对此问题进行解决。阀门是切断水流比较常见的工具，阀门的类型及质量的优劣在一定程度上也会对水质产生影响。

4.2节水型卫生器具和配水器具应大力推广

卫生器具和配水器具是水资源使用中最后的阶段。建筑中的节水措施能够产生显著的效果，从它们的使用上就可以明显的看到。价格和使用者固然是选择节水型卫生器具和配水器具时要考虑的问题，节水功能是否良好也是完全不能忽视的重要因素之一。节水型的卫生器具和配水器材应该大力推广。

4.2.1大力推广“忘关自闭节水龙头”，忘关自闭节水龙头利用的是机械与液压原理相结合的独特设计工艺，采用全新的顺水流垂直密封专利技术，在密封工作面上使用无毒无味、具有破损自补功能的特制硅胶，从而让水龙头拥有了“忘关自闭的功能”。从彻底上解决了因忘记关闭快水龙头或者停水后忘记关闭水龙头而造成的安全隐患。这种水龙头的推广也十分符合我国旨在建立环境友好型和节约型小康社会的政策要求和行业动向。因此，应在建筑中推广安装使用忘关自闭式节水龙头。

4.2.2使用小容积水箱大便器。目前我国正在推广使用6L水箱节水型大便器。设计人员应在保证排水系统正常工作的情况下建议用户使用小容积水箱大便器。也可以采用两档冲洗水箱。

4.2.3采用延时自闭式水龙头和光电控制式水龙头的小便器、大便器水箱。延时自闭式水龙头在出水一定时间后自动关闭，可避免长流水现象。但出水时间固定后，不易满足不同使用对象的要求，比较适用于使用性质相对单一的场所。光电控制式水龙头可以克服上述缺点，且不需要人触摸操作。

4.3配水点的静水压控制在科学合理范围内

建筑给水排水设计规范中，规定了一些给水配件和入户支管的最大压力，但只是从防止因给水配件承压过高而造成损坏的方面来考量，防止超压出流却破忽视，所以要想限制超压出流起到一定的作用，压力要求绝对不能放松。要以建筑给水系统超压出流的实际情况为基础，来限定给水系统压力的科学合理值。

4.4减压措施的有效利用

减压装置对降低超压出流极为有效，可以将水压限制在合理的范围内，是给水系统设计中需要配备的。减压阀、减压孔板和节流塞是减压装置的主要组成部分。

4.5热水循环系统设计更加科学

干管循环，立管、干管循环和支管、立管、干管循环是热水系统设计中热水循环比较常见的方式。其中，干管循环浪费的水资源最多，所以在设计中应该多多采用干管、立管热水循环。经济允许的条件下，可以考虑支管循环。

4.6推广使用区域集中消防加压贮水系统

共用消防水池和加压水泵是高层建筑小区应该考虑使用的，消防贮水量以最大的高层建筑所用的需水量进行计算。这样消防加压在建筑设计中产生的很多问题都能够有效的改善，最大限度地减少工程建设中产生的多重费用，集中管理，还可以大幅度减少多座贮水池所需要的贮水量和定期换水带来的水资源浪费的情况。

结语：合理的建筑工程给排水设计要求满足经济、合理、可靠的基本要求，从而达到降低建筑水资源消耗、降低建筑能耗以及保护环境的目的。因此，在建筑工程给排水设计过程中应当采取有效的节水方法，从而降低水资源不必要的浪费。

参考文献：

[1]刘海涛.绿色建筑给排水设计的节水措施分析[J].科技创新与应用,2014,05:144.

[2]梁沛.建筑给排水设计节水措施的探讨[J].门窗,2014,05:243.

[3]李倩.绿色建筑给排水设计的节水途径探析[J].企业导报,2012,01:273.

[4]夏俊芳.建筑给排水设计节水措施的探讨[J].科技创新导报,2013,34:46-47.

论文作者:卢宗舜1,蔡海燕2

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5da4a70552e7287b1b234245.html